Numer sprawy: KZp.2730.8.16

Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: 			 ……………………………………….…….………………..…………

Siedziba:			………….…..…………………………………………….…………….

- Mikser audio – 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Mikser audio przeznaczony do nagłaśniania sali szkoleniowo-konferencyjnej, oraz imprez plenerowych |  |
| 2 | Wejścia mono | 6 kanałów mikrofonowych XLR / liniowych jack, 3 zakresowa korekcja, filtr górnoprzepustowy 100 Hz, regulacja wzmocnienia, PFL, wyciszenie kanału, tłumiki suwakowe, zasilanie phantom 48V |  |
| 3 | Wejścia stereo | 3 (2x podwójny jack, 1x podwójne RCA), korekcja, regulacja wzmocnienia, PFL, wyciszenie kanału, tłumiki suwakowe, regulacja balansu |  |
| 4 | Wyjścia | Główne: 2 x XLR (stereo), Wyjście do nagrywania, Wyjście monitorowe stereo, Wyjście słuchawkowe z regulacją wzmocnienia, 2-kanałowy interfejs USB umożliwiający odtwarzanie i nagrywanie dźwięku |  |
| 5 | Efekty audio | 16 efektów z regulacją poziomów dla każdego kanału |  |
| 6 | Zasilanie | Wbudowany zasilacz, 230V |  |
| 7 | Oprogramowanie | Przeznaczone do instalacji w systemach Windows umożliwiające nagrywanie lub odtwarzanie dźwięku za pomocą komputera |  |
| 8 | Obudowa | Metalowa obudowa umożliwiająca eksploatację wolnostojącego miksera oraz montaż w stelażach typu RACK |  |
| 9 | Walizka do bezpiecznego transportu i eksploatacji miksera „Case” | Zbudowana ze sklejki laminowanej o grubości min. 5 mm, profile aluminiowe, narożniki kulowe, szyny typu RACK do montażu miksera, zdejmowana pokrywa. Walizka powinna umożliwiać pracę miksera zamontowanego do szyn RACK |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 11 | Dodatkowe wyposażenie | 2 kable XLR-JACK o długości 5 m 2 kable stereo RCA – mini Jack o długości 5 m 2 kable XLR-XLR o długości 5 m |  |

- Głośnik aktywny 2 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Głośnik aktywny pełnozakresowy, przeznaczony do nagłaśniania sali szkoleniowo-konferencyjnej, oraz imprez plenerowych |  |
| 2 | Moc RMS | Min 300W |  |
| 3 | Moc muzyczna | Min 600W |  |
| 4 | Pasmo przenoszenia | Min 50Hz- 20kHz |  |
| 5 | Wejścia | Minimum: 1x Combo XLR/JACK liniowe z regulacją wzmocnienia, 1x Combo XLR/JACK mikrofonowe/liniowe z regulacją wzmocnienia, |  |
| 6 | Wyjścia | Minimum 1 XLR |  |
| 7 | Regulacja wzmocnienia | Regulacja poziomów sygnałów na obu wejściach Regulacja wzmocnienia |  |
| 8 | Obudowa | Kolor czarny Nóżki gumowe do postawienia na podłodze Możliwość postawienia na rurze statywowej lub statywie |  |
| 9* | Zasilanie | Z sieci elektrycznej 230 V, kabel w zasilania w zestawie |  |
| 10 | Dodatkowe parametry | wskaźnik przesterowania, ciche załączanie i wyłączanie głośników |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe | Kabel audio XLR-XLR o długości 10 m do podłączenia z mikserem Statyw głośnikowy wolnostojący, składany, na trójnożnej podstawie z regulacją wysokości od 1,2 do 1,8 m 2 uchwyty kolumnowe naścienne długość ramienia min 28 cm, udźwig min 40 kg, regulacja - w pionie: 90° - 110° - w poziomie: 180° Średnica rury: 35mm |  |

- Głośnik aktywny nisko tonowy 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Głośnik aktywny nisko tonowy przeznaczony do nagłaśniania sali szkoleniowo-konferencyjnej, oraz imprez plenerowych |  |
| 2 | Moc RMS | Min 1000W |  |
| 3 | Moc muzyczna | Min 1000W |  |
| 4 | Pasmo przenoszenia | Min 34Hz – 180 Hz |  |
| 5 | Wejścia | Minimum: 1x Combo XLR/JACK liniowe |  |
| 6 | Wyjścia | Minimum 1 XLR |  |
| 7 | Regulacja wzmocnienia | Regulacja wzmocnienia basów |  |
| 8 | Obudowa | Kolor czarny Nóżki gumowe do postawienia na podłodze Gniazdo statywu międzykolumnowego |  |
| 9 | Zasilanie | Z sieci elektrycznej 230 V, kabel w zasilania w zestawie |  |
| 10 | Dodatkowe parametry | wskaźnik przesterowania, ciche załączanie i wyłączanie głośników |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 12 | Wyposażenie | Kabel audio XLR-XLR o długości 5 m do podłączenia z mikserem Statyw międzykolumnowy z gwintem lub wpuszczany w obudowę głośnika nisko tonowego, z regulowaną wysokością 80-120 cm. |  |

- System mikrofonów bezprzewodowych 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych dla 2 osób pracujących jednocześnie |  |
| 2 | Stacja bazowa | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie typu RACK, wysokość 1 U 2 złącza sygnałowe XLR 2 złącza antenowe 2 wyświetlacze LCD, wskazujące nr kanału, poziom sygnału, stan baterii Regulacja poziomów głośności dla każdego mikrofonu |  |
| 3 | Mikrofony przenośne | 2 mikrofony ręczne z wbudowaną anteną, włącznik mikrofonu regulacja czułości mikrofonu, mocy nadajnika, kanału, za pomocą przycisków programowania Wyświetlacz wskazujący numer kanału, czułość mikrofonu, poziom naładowania baterii |  |
| 4 | Modulacja | FM |  |
| 5 | Liczba kanałów | 32 |  |
| 6 | Pasmo przenoszenia | 45 Hz – 18kHz |  |
| 7 | Zasilanie | Z sieci 230 V |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe | 2 kable XLR-XLR o długości 1 m 2 kable XLR-JACK o długości 1 m |  |
| 10 |  |  |  |

- Dynamiczny mikrofon przewodowy 3 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Dynamiczny mikrofon przewodowy do zastosowań wokalnych i instrumentalnych |  |
| 2 | Pasmo przenoszenia | 50 Hz – 15 kHz |  |
| 3 | Charakterystyka | Kardioidalna |  |
| 4 | Włącznik | Wbudowany |  |
| 5 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 6 | Dodatkowe wyposażenie | Kabel XLR-XLR o długości 5 m Statyw mikrofonowy standardowy, wysokość regulowana 90 – 150 cm, ramię ok. 70 cm, podstawa – składany trójnóg, pokrowiec do wygodnego przenoszenia statywu, kolor czarny |  |

- Pojemnościowy mikrofon przewodowy 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Pojemnościowy mikrofon przewodowy do zastosowań wokalnych |  |
| 2 | Pasmo przenoszenia | 80 Hz – 17 kHz |  |
| 3 | Budowa mikrofony | Mikrofon na giętym ramieniu typu „gęsia szyja” o długości ok. 60 cm, Podstawka z balastem umożliwiająca ustawienie na poziomym blacie oraz zasilanie z baterii, ponadto konstrukcja powinna umożliwiać wyjęcie ramienia mikrofonu z podstawki i podłączenie bezpośrednio do kabla ze złączem XLR, Kolor czarny |  |
| 4 | Włącznik | Wbudowany w podstawę |  |
| 5 | Zasilanie | Phantom z miksera, bateria |  |
| 6 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 7 | Dodatkowe wyposażenie | Kabel XLR-XLR o długości 5 m Podstawka mikrofonu ze złączem XLR montowana do blatu, kolor czarny. |  |

- Zestaw elementów okablowania audio - 1 komplet

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel krosowy audio | Min 16 złączy w tym 8 typu męskiego XLR oraz 8 złączy combo XLR(żeński) /JACK Panel do instalacji w szafie RACK wysokość 1 U |  |
| 2 | Kabel audio | Przewodniki 2 * 0,5 mm2 Przewodniki z miedzi beztlenowej Ekranowany Izolacja PCV Długość 20m |  |
| 3 | Panel porządkowy | 3 * panel z 5 uchwytami kablowymi do montażu poziomego w szafie RACK, wysokość 1 U, ażurowy element konstrukcyjny panela umożliwiający prowadzenie kabli przez panel do środka szafy. |  |
| 4 | Wtyki do samodzielnego montażu | 4 * XLR męski 4 * XLR żeński 4 * JACK stereo |  |

- Głośnik radiowęzłowy 100V - 2 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Głośnik przeznaczony do nagłaśniania mowy sali szkoleniowo-konferencyjnej |  |
| 2 | Moc RMS | Min 15W |  |
| 3 | Moc muzyczna | Min 30W |  |
| 4 | Pasmo przenoszenia | Min 50Hz- 20kHz |  |
| 5 | Obudowa | Kolor biały Uchwyt montażowy z możliwością regulacji położenia obudowy głośnika względem powierzchni montażowej |  |
| 6 | Napięcie pracy | 100V |  |
| 7 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Odtwarzacz BluRey / DVD - 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Do odtwarzania materiałów Audio Video zapisanych na nośnikach DVD, BluRey, USB |  |
| 2 | Odtwarzane nośniki | CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, BD-ROM, BD-R, BD-RE, pamięć USB |  |
| 3 | Odtwarzane formaty danych | Audio: MP3, WMA, AAC, Video: AVI, WMV, DivX, MP4, FLV Obrazy: JPEG |  |
| 4 | Wyjścia sygnałowe | Video: HDMI Audio: 2 * RCA analogowe Ethernet |  |
| 5 | Konfiguracja urządzenia | Menu wyświetlane na ekranie, pilot zdalnego sterowania |  |
| 6 | Obsługiwane technologie | -Smart TV – dostęp do materiałów audio/video z Internetu -funkcja pozwalająca na przesyłanie zdjęć, muzyki i filmów ze smartfona, tabletu czy komputera -wysyłanie bezprzewodowo materiałów do odtwarzacza z urządzeń obsługujących standard DLNA. |  |
| 7 | Zasilanie | Z sieci 230V |  |
| 8 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI długość ok 1 m Baterie do pilota |  |

- Przełącznik matrycowy HDMI 4x2 - 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Przełączanie sygnału HDMI z 4 urządzeń wejściowych na 2 wyświetlacze jednocześnie lub niezależnie. |  |
| 2 | Obsługiwane standardy | -Pełna zgodność HDCP, -Pełna obsługa 3D zgodna ze standardem HDMI 1.4a, -3 tryby audio: ADV / 2.0 CH / 5.1 CH, - Obsługa rozdzielczości: 4kx2k Full HD 1080p, - Obsługa pełnych kolorów: Deep color 30bit, 36bit, 48bit -Obsługa audio: DTS-HD/Dolby-trueHD, LPCM 7.1, DTS, DOLBY AC3, DSD, obsługa ARC, -Funkcja wzmacniacza |  |
| 3 | Wejścia | 4 wejścia HDMI w tym co najmniej 1 z obsługą MHL/HDMI |  |
| 4 | Wyjścia | 2 wyjścia HDMI 1 wyjście Audio SPDIF 1 wyjścia JACK lub 2* RCA stereo |  |
| 5 | Sterowanie | Urządzenie musi posiadać możliwość sterowania za pomocą pilota oraz przycisków na obudowie urządzenia |  |
| 6 | Sygnalizacja pracy urządzenia | Za pomocą diod LED lub wyświetlacza LCD |  |
| 7 | Obudowa | Umożliwiająca płaski montaż na półce w szafie RACK w taki sposób aby przyciski były dostępne bezpośrednio dla użytkownika oraz możliwe było sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania |  |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie | -Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami -Kabel MHL do podłączenia urządzenia mobilnego |  |
| 9 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Transmiter HDMI - 3 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Przesyłanie sygnału HDMI z wykorzystaniem kabla UTP CAT 6 |  |
| 2 | Złącza | RJ 45 do podłączenia kabla UTP w nadajniku i odbiorniku HDMI-A (żeńskie) w nadajniku i odbiorniku |  |
| 3 | Obsługiwane rozdzielczości | 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz |  |
| 4 | Obsługa metody transmisji | - Bezpośrednio za pomocą kabla UTP wpiętego do nadajnika i odbiornika, - za pośrednictwem przełącznika Ethernet, - Możliwość przesyłania wielu transmisji w sieciach wirtualnych VLAN, -możliwość transmisji do wielu odbiorników tego samego typu. |  |
| 5 | Zasilanie | Z sieci 230 V zasilacz zewnętrzny |  |
| 6 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 7 | Dodatkowe wyposażenie | Kabel HDMI 2.0 o długości 0,5 m Kabel HDMI 2.0 o długości 1 m |  |

- Konwerter VGA / HDMI - 1 szt.

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | Zamiana sygnału wideo VGA oraz audio na HDMI |  |
| 2 | Obsługiwane rozdzielczości | Do co najmniej 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Złącza | Żeńskie HDMI – wyjście sygnału Wtyk DSUB męski – wejście sygnału VGA, podłączany do wyjścia karty graficznej Wtyk Jack 3,5 mm stereo - wejście sygnału audio podłączany do wyjścia karty dźwiękowej Wtyk USB – do zasilania urządzenia |  |
| 3 | Zasilanie | Z portu USB |  |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

_____________, dnia ____________2016 r.

..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)