(pieczęć Wykonawcy)                                                                        Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: 			 ……………………………………….…….………………..………

Siedziba:			………….…..…………………………………………….……………

Tablet – elementu mobilnego stanowiska laboratoryjnego do projektowania i programowania układów programowalnych typu FPGA w ilości 1 szt

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran | min. 12,6” |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu | min. 2160x1440 |  |
| 3 | Współczynnik proporcji | 3:2 |  |
| 4 | Dotyk | min. 10 punktów dotykowych |  |
| 5 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net) co najmniej wynik 5214 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 23.11.2017). |  |
| 6 | Pamięć masowa | min. 512 GB |  |
| 7 | Pamięć RAM | min. 8 GB |  |
| 8 | Komunikacja | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); technologia Bluetooth 4.1; dwa aparaty przedni min 2Mp i tylny min 8 Mp mikrofon; głośniki stereofoniczne; |  |
| 9 | Porty i złącza | Port USB 3,0 Type-C - 1 szt. Port USB 3,1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. Gniazdo na kartę microSD; Gniazdo zestawu słuchawkowego; Pełnowymiarowy port HDMI; |  |
| 10 | Funkcjonalności | czujnik światła otoczenia; przyspieszeniomierz; żyroskop; dedykowana klawiatura Rysik |  |
| 11 | Zasilacz | min. 45 W |  |
| 12 | Obudowa | Obudowa metalowa zintegrowana podpórka min. przyciski fizyczne – regulacja głośności, zasilanie |  |
| 13 | Dodatkowe informacje | Pełna klawiatura QWERTY (stacja dokująca - odpinana) Touchpad z technologią Multi-Touch (stacja dokująca - odpinana) |  |
| 14 | Masa | max. 0,99 kg |  |
| 15 | System operacyjny | Obsługa do 192 GB ramu (wersja 64-bitowa) Obsługa do dwóch procesorów (dowolna liczba rdzeni) Wielozadaniowość, poruszanie się po wielu otwartych oknach Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (np. łączenie z domeną) Dołączanie do sieci bezprzewodowych za pomocą trzech kliknięć Drukowanie na jednej drukarce z wielu komputerów w sieci Przeglądanie dokumentów w sieci Zaawansowane opcje kopii zapasowej Pomoc w zabezpieczeniu i ochronie danych, oraz obsługa szyfrowania EFS Rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania dokumentów foldery offline Obsługa technologii Multi-Touch, Interfejs dotykowy Funkcje multimedialne (odtwarzanie i nagrywanie DVD, Oglądanie telewizji i nagrywanie kanałów telewizyjnych), zawarte oprogramowanie typu media center Udostępnianie multimediów i dokumentów, połączenie z domową biblioteką spoza domu Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego Obsługa spakowanych archiwów Wbudowane programy do obróbki grafiki, klient poczty e-mail i IM Otwieranie najczęściej używanych aplikacji jednym lub dwoma kliknięciami Personalizacja pulpitu za pomocą schematów i zdjęć Wbudowana ochrona przeciw spyware'owi i malware'owi Zarządzanie użyciem komputera przez dzieci i monitorowanie go Zarządzanie energią, przechodzenie w stan czuwania i wzbudzanie Funkcja szybkiego tworzenia i udostępniania filmów i pokazów slajdów Obsługa bibliotek sterowników medialnych typu direct x do wersji 11 Strumieniowanie multimediów do innych komputerów i urządzeń zgodne z UnPNP |  |

……………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)