Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa symulatora pacjenta dorosłego – szt. 1*

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
|  | Zaawansowany symulator wysokiej wierności dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchów w stawach co najmniej barkowym, łokciowym, kolanowym, biodrowym.` |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką transportową umożliwiającą bezpieczny transport symulatora wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Symulator fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny bez konieczności doładowania akumulatorów. |  |  |
|  | Komunikacja symulowanego monitora pacjenta i sterowanie fantomem możliwe za pomocą interfejsu bezprzewodowego oraz przewodowego. Komunikacja przewodowa realizowana za pomocą okablowania LAN w standardzie Ethernet, port RJ45. |  |  |
|  | Bieżąca rejestracja informacji o efektywności podejmowanych zabiegów i procedur na monitorze pacjenta oraz w rejestrze zdarzeń fantoma. |  |  |
|  | W sytuacji krótkotrwałego zaniku łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powoduje przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu |  |  |
| BUDOWA I FUNKCJE GŁOWY |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wysunięcia żuchwy |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość odchylenia głowy oraz uniesienia podbródka |  |  |
|  | Oczy symulatora wyposażone w co najmniej 3 tryby mrugania (wolne, średnie, szybkie) |  |  |
|  | Możliwość ustawienia oczu symulatora (zdalnie) w pozycji zamknięte lub otwarte |  |  |
|  | Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny, niezależnie dla każdego oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego. Możliwość regulacji czasu reakcji źrenic na światło. |  |  |
|  | Możliwość symulowania odsysania przez usta oraz nosowo-gardłowo |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY- bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję obustronnego i jednostronnego unoszenia i opadania klatki piersiowej – symulacja oddechu |  |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |
|  | Ustawienie częstości oddechu i cech oddechu |  |  |
|  | Monitorowanie saturacji krwi przy pomocy klinicznego sprzętu lub czujnika SpO2 o realnym wyglądzie, którego podłączenie daje możliwość pojawienia się wykresu SpO2 na monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Symulacja pomiaru stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. |  |  |
|  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |
|  | Możliwość wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora; automatyczna odpowiedź parametrów życiowych na wentylację. |  |  |
|  | Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy. |  |  |
|  | W komplecie przynajmniej 1 wymienna skóra szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wykonania intubacji przez usta i przez nos. |  |  |
|  | Symulator umożliwiający przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość rozdęcia żołądka przy nieprawidłowej intubacji i wentylacji |  |  |
|  | Obrzęk języka |  |  |
|  | Opcjonalnie symulator wyposażony w funkcję obrzęku tylnej ściany gardła – tylna ściana gardła puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulacja zapadnięcia się płuca. |  |  |
|  | Opcjonalna funkcja wywołania szczękościsku |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulator wyposażony w funkcję skurczu krtani |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję, w której intubacja przełyku powoduje wypełnienie powietrzem żołądka i brak szmerów oddechowych |  |  |
|  | Symulator mający możliwość obustronnego odbarczenia odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej w drugiej przestrzeni międzyżebrowej. W wyposażeniu 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdej strony. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. W wyposażeniu 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdej strony. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji, zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji, zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji, wykonanie ekstubacji. Możliwość wykonania czynności bez zewnętrznych zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–250/min. |  |  |
|  | Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej z regulacją siły natężenia |  |  |
|  | Opcjonalnie generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Opcjonalnie generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi na monitorze symulacyjnym. |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna z możliwością ustawieni różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych, w zestawie 2 komplety elektrod samoprzylepnych. |  |  |
|  | Przeprowadzenie defibrylacji energią od 1 do 360 J, z rejestracją wartości energii defibrylacji oraz rodzaju identyfikacją fali defibrylacyjnej (jedno/dwufazowa). W zestawie dodatkowa skóra z miejscami do mocowań odprowadzeń EKG oraz do defibrylacji. |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG z biblioteką rytmów serca poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod kompatybilne z kardiomonitorem, defibrylatorami dostępnymi na rynku także, AED |  |  |
|  | Symulacja wykonania i zapisu EKG z 12 odprowadzeń z wykorzystanie standardowego aparatu EKG i elektrod. |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów zapisu EKG na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
| CIŚNIENIE TĘNICZE KRWI (RR) |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, słyszane tony Korotkowa, mierzone za pomocą klinicznego sprzętu, z 1 kompletem wymiennych mankietów do pomiaru RR |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem). |  |  |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg. |  |  |
|  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
| TĘTNO (HR) |  |  |
|  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych oraz grzbietowych stóp. |  |  |
|  | Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej ręce i co najmniej w jednym punkcie. |  |  |
|  | Symulator powinien zapewnić ocenę tętna w obrębie szyi, kończyny górnej i kończyny dolnej |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołają wyczuwalne tętno, ośrodkowe i obwodowe ciśnienie krwi, rzut serca, wydalanie dwutlenku węgla, kapnogram, zmianę saturacji. Parametry te są wyświetlane na monitorze. |  |  |
|  | Możliwość rejestracji głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |
|  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów i sztucznej krwi |  |  |
|  | Funkcja iniekcji domięśniowych- w zestawie dodatkowo minimum 2 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulacja pobrania krwi z palca |  |  |
|  | Funkcja iniekcji podskórnych i doszpikowych. W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów dla każdego rodzaju iniekcji. |  |  |
|  | Funkcja wkłuć dożylnych – obustronnie na kończynach górnych. W zestawie minimum 2 komplety wymienialnych żył dołu łokciowego oraz minimum 1 komplet wymienialnych żył lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem napełniania żył. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE ZA POMOCĄ FONENDOSKOPU |  |  |
|  | Symulator wyposażony w bibliotekę głosów pacjenta (dźwięki wcześniej nagrane) |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (zdalnego) symulowania głosu pacjenta przez instruktora (interkom) |  |  |
|  | Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów) |  |  |
|  | Symulator powinien generować dźwięki: kaszlu, stridoru, świstów, wymiotów, pojękiwania. |  |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w 4-ch kwadrantach brzucha. |  |  |
|  | Odsłuchiwanie wszystkich odgłosów za pomocą standardowego stetoskopu lekarskiego |  |  |
| NARZĄDY PŁCIOWE I PROCEDURY UROLOGICZNE |  |  |
|  | Symulator posiada funkcję wydalania moczu (płynu imitującego mocz) co najmniej podczas cewnikowania. |  |  |
|  | Symulator posiada wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania wewnętrznego i zewnętrznego |  |  |
|  | Możliwość wykonania irygacji pochwy |  |  |
| INNE CECHY I FUNKCJE SYMULATORA |  |  |
|  | Prowadzenie wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie- bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla |  |  |
|  | Symulator powinien umożliwić badanie piersi poprzez –umożliwienie ćwiczeń badania piersi; wymienne wkładki piersiowe (co najmniej 1 pierś przedstawiająca dysplazję, łagodny nowotworów z szypułą naczyniową, gigantyczny mięsak, carcinoma, nowotwór przewodów mlecznych) w zestawie minimum 4 guzki do badania (8, 10,16,20mm) |  |  |
|  | Dostępne odwzorowane owrzodzenie stop symulatora |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury płukania oczu i uszu |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu, pochwy |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury zakładania zgłębnika do żołądka przez nos, jamę ustną |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury zakładania zgłębnika do dwunastnicy przez nos, jamę ustną |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury płukania żołądka |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury odsysania treści żołądkowej |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury odżywiania przez zgłębnik |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury odżywiania przez PEG |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury podawania tlenu |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych |  |  |
|  | Możliwość symulacji procedury odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez jamę ustną, nos, rurkę tracheotomijną |  |  |
|  | Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn z użyciem cewników wewnętrznych i zewnętrznych |  |  |
|  | Możliwość pielęgnacji ileostomii i kolostomii (sztuczny odbyt) |  |  |
|  | Możliwość pielęgnacji nefrotomii i cystostomii |  |  |
|  | Funkcja ocena drgawek |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |
|  | Zintegrowane urządzenie komputerowe z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 19’’ wraz z dedykowanym oprogramowaniem generującym krzywe EKG. |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie monitora pacjenta musi umożliwiać jego instalację na innym przenośnym urządzeniu komputerowym pozwalającym na uruchomienie wszystkich funkcjonalności symulatora bez dostępności zasilania z sieci energetycznej |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi nieinwazyjnie, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, ciśnienia wewnątrzczaszkowego, krzywe wyświetlane w kolorze, możliwość zmiany konfiguracji krzywych |  |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego. |  |  |
|  | Generowanie sygnałów dźwiękowych SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
|  | Przewodowa oraz bezprzewodowa komunikacja z fantomem |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V |  |  |
|  | Z urządzeniem należy dostarczyć elementy montażowe pozwalające na instalację na stanowisku symulacji |  |  |
| URZĄDZENIE STERUJĄCE FANTOMEM |  |  |
|  | Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu co najmniej 1920x1080 pikseli |  |  |
|  | Dysk SSD o pojemności co najmniej 120GB |  |  |
|  | Co najmniej 1 port USB |  |  |
|  | Interfejs sieciowy co najmniej WIFI 802.11 a/b/g/n |  |  |
|  | Wyjście sygnału wideo do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza |  |  |
|  | Klawiatura w układzie QWERTY (polski programisty), zewnętrzna mysz |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania wszystkimi funkcjonalnościami fantomu w czasie rzeczywistym oraz za pomocą przygotowanych scenariuszy. |  |  |
|  | Wysyłanie na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz/lub graficznych. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające minimum 20 gotowych scenariuszy, możliwość wprowadzania zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Tworzenie własnych scenariuszy od podstaw. |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia scenariuszy w trybie offline. Możliwość przeniesienia oprogramowania na inny komputer w przypadku wymiany lub awarii komputera |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie pozwalające na nieprzetrwaną pracę przez co najmniej 5 godzin |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wszystkie wymienione elementy oraz elementy dodatkowe wymienione w tej tabeli wraz z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami muszą być kompatybilne z symulatorem oraz zapewniać jego poprawną i bezawaryjną pracę. Symulator musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do rejestracji sesji wysokiej wierności opisanym w stanowisku sterowania. |  |  |
|  | Certyfikat CE (deklaracja zgodności WE) na etapie dostawy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (na etapie dostawy) |  |  |
| OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania symulatora oraz stanowiska sterowania |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi symulatora oraz stanowiska sterowania (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 5 dni licząc dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia symulatora zastępczego o porównywalnych parametrach |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa symulatora dziecka - 1 szt.

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
|  | Zaawansowany symulator wysokiej wierności dziecka w wieku około 5-8 lat odwzorowujący budowę i fizjologię dziecka |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką transportową umożliwiającą bezpieczny transport symulatora wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Symulator fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018. |  |  |
|  | Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach np. siedzącej |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny bez konieczności doładowywania |  |  |
|  | Komunikacja symulowanego monitora pacjenta i sterowanie fantomem możliwe za pomocą interfejsu bezprzewodowego oraz przewodowego. Komunikacja przewodowa realizowana za pomocą okablowania LAN w standardzie Ethernet, port RJ45. |  |  |
|  | Bieżąca rejestracja informacji o efektywności podejmowanych zabiegów i procedur na monitorze pacjenta oraz w rejestrze zdarzeń fantomu. |  |  |
|  | W sytuacji krótkotrwałego zaniku łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powoduje przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu |  |  |
| BUDOWA I FUNKCJE GŁOWY |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów dziecka 5-8 lat z miękkim językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wysunięcia żuchwy |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość odchylenia głowy oraz uniesienia podbródka |  |  |
|  | Oczy symulatora wyposażone w co najmniej 3 tryby mrugania (wolne, średnie, szybkie) |  |  |
|  | Możliwość ustawienia oczu symulatora (zdalnie) w pozycji zamknięte lub otwarte |  |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic |  |  |
|  | Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny, niezależnie dla każdego oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego. |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję symulacji odsysania przez usta oraz nosowo-gardłowo |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję obustronnego i jednostronnego unoszenia i opadania klatki piersiowej – symulacja oddechu |  |  |
|  | Możliwość wykonana pomiaru częstotliwości i głębokości oddechu z możliwością oceny rytmu oddechu |  |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |
|  | Symulacja pomiaru stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. |  |  |
|  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |
|  | Możliwość wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora , automatyczna odpowiedź parametrów życiowych na wentylację. |  |  |
|  | Symulacja odsysania treści z dróg oddechowych |  |  |
|  | Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy. W komplecie przynajmniej 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wykonania intubacji przez usta i przez nos. |  |  |
|  | Symulator umożliwiający przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość rozdęcia żołądka przy nieprawidłowej intubacji i wentylacji |  |  |
|  | Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję skurczu krtani |  |  |
|  | Możliwość szczelnego założenia rurki tracheotomijnej i wentylacji przez nią |  |  |
|  | Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, zakładanie rurek intubacyjnych przez nos i usta z wykorzystanie laryngoskopu i prowadzenie wentylacji, zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji, zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji, wykonanie ekstubacji. W komplecie 2 opakowania środka poślizgowego |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń. |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–200/min. |  |  |
|  | Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej. |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna (defibrylacja kardiowersja) z możliwością ustawienia różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego sprzętu i elektrod samoprzylepnych, w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. |  |  |
|  | Przeprowadzenie defibrylacji energią od 1 do 360 J, z rejestracją wartości energii defibrylacji oraz rodzaju identyfikacją fali defibrylacyjnej (jedno/dwufazowa). |  |  |
|  | Ustawienie wartości energii defibrylacji, która powoduje zmianę zapisu EKG. |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3 odprowadzeń EKG z biblioteką rytmów serca poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod kompatybilne z kardiomonitorem, defibrylatorami dostępnymi na rynku także, AED |  |  |
|  | Symulacja zapisu EKG z 12 odprowadzeń |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów zapisu EKG na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Obszary z przewodzącą skórą dające możliwość zakładania klinicznych elektrod lub padów do AED |  |  |
| CIŚNIENIE TĘNICZE KRWI (RR) |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość ręcznego pomiaru ciśnienia krwi za pomocą osłuchiwania dźwięków Korotkowa z 2-ma kompletami wymiennych rękawów do pomiaru RR |  |  |
|  | Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–200 mmHg. |  |  |
|  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
| TĘTNO (HR) |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. |  |  |
|  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, ramiennych, promieniowych oraz udowych |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołają wyczuwalne tętno, ośrodkowe i obwodowe ciśnienie krwi, rzut serca, wydalanie dwutlenku węgla, kapnogram, zmianę saturacji. Parametry te są wyświetlane na monitorze. |  |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej - głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |
|  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów i sztucznej krwi |  |  |
|  | Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej). W komplecie minimum 2 zestawów zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość symulacji podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo |  |  |
|  | Funkcja wkłuć dożylnych – minimum 1 kończyna górna symulatora do iniekcji iv z dostępem do minimum 3 żył w różnych miejscach, z wymienną skórą i systemem napełniania żył. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE ZA POMOCĄ FONENDOSKOPU |  |  |
|  | Symulator wyposażony w bibliotekę głosów pacjenta (dźwięki dziecka wcześniej nagrane) |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (zdalnego) symulowania głosu pacjenta przez instruktora (interkom) |  |  |
|  | Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów) |  |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejscu. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych: szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum w 8 kwadrantach- 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość symulacji duszności |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania perystaltyki jelit |  |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |  |
|  | Regulacja odgłosów za pomocą oprogramowania sterującego - serca płuc, perystaltyki jelit. |  |  |
|  | Odsłuchiwanie wszystkich odgłosów za pomocą standardowego stetoskopu lekarskiego |  |  |
| NARZĄDY PŁCIOWE I PROCEDURY UROLOGICZNE |  |  |
|  | Symulator posiada funkcję wydalania moczu (płynu imitującego mocz) co najmniej podczas cewnikowania, w zależności od stanu klinicznego |  |  |
|  | Symulator posiada wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania. |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ SYMULACJI PROCEDUR: |  |  |
|  | podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu, pochwy |  |  |
|  | zakładania zgłębnika do żołądka przez nos, jamę ustną |  |  |
|  | zakładania zgłębnika do dwunastnicy przez nos, jamę ustną |  |  |
|  | płukania żołądka |  |  |
|  | odsysania treści żołądkowej |  |  |
|  | odżywiania przez zgłębnik |  |  |
|  | podawania tlenu |  |  |
|  | wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych |  |  |
|  | odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez jamę ustną, nos rurkę tracheotomijną |  |  |
|  | cewnikowanie pęcherza moczowego z użyciem cewników wewnętrznych |  |  |
|  | pielęnacji ileo i kolostomii (sztuczny odbyt) |  |  |
|  | Funkcja symulacji drgawek pacjenta z możliwością ustawienia częstości drgawek |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |
|  | Zintegrowane urządzenie komputerowe z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 19’’ wraz z dedykowanym oprogramowaniem generującym krzywe EKG. |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie monitora pacjenta musi umożliwiać jego instalację na innym przenośnym urządzeniu komputerowym pozwalającym na uruchomienie wszystkich funkcjonalności symulatora bez dostępności zasilania z sieci energetycznej |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, krzywe wyświetlane w kolorze, możliwość zmiany konfiguracji krzywych |  |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego. |  |  |
|  | Generowanie sygnałów dźwiękowych SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
|  | Przewodowa oraz bezprzewodowa komunikacja z fantomem |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V |  |  |
|  | Z urządzeniem należy dostarczyć elementy montażowe pozwalające na instalację na stanowisku symulacji |  |  |
| URZĄDZENIE STERUJĄCE FANTOMEM |  |  |
|  | Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu co najmniej 1920x1080 pikseli |  |  |
|  | Dysk SSD o pojemności co najmniej 120GB |  |  |
|  | Co najmniej 1 port USB |  |  |
|  | Interfejs sieciowy co najmniej WIFI 802.11 a/b/g/n |  |  |
|  | Wyjście sygnału wideo do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza |  |  |
|  | Klawiatura w układzie QWERTY (polski programisty), zewnętrzna mysz |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania wszystkimi funkcjonalnościami fantomu w czasie rzeczywistym oraz za pomocą przygotowanych scenariuszy. |  |  |
|  | Wysyłanie na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz/lub graficznych. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające minimum 20 gotowych scenariuszy, możliwość wprowadzania zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Tworzenie własnych scenariuszy od podstaw. |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia scenariuszy e trybie offline. |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie pozwalające na nieprzetrwaną pracę przez co najmniej 5 godzin |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wszystkie wymienione elementy oraz elementy dodatkowe wymienione w tej tabeli wraz z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami muszą być kompatybilne z symulatorem oraz zapewniać jego poprawną i bezawaryjną pracę. Symulator musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do rejestracji sesji wysokiej wierności opisanym w stanowisku sterowania. |  |  |
|  | Certyfikat CE (deklaracja zgodności WE) na etapie dostawy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (na etapie dostawy) |  |  |
| OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania symulatora oraz stanowiska sterowania |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi symulatora oraz stanowiska sterowania (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 5 dni licząc dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia symulatora zastępczego o porównywalnych parametrach |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa symulatora niemowlęcia szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
|  | Zaawansowany symulator wysokiej wierności niemowlęcia w wieku około 1 roku odwzorowujący budowę i fizjologię człowieka |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką transportową umożliwiające bezpieczny transport symulatora wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Symulator fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018. |  |  |
|  | Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach np. siedzącej |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny |  |  |
|  | Komunikacja symulowanego monitora pacjenta i sterowanie fantomem możliwe za pomocą interfejsu bezprzewodowego oraz przewodowego. Komunikacja przewodowa realizowana za pomocą okablowania LAN w standardzie Ethernet, port RJ45. |  |  |
|  | Bieżąca rejestracja informacji o efektywności podejmowanych zabiegów i procedur na monitorze pacjenta oraz w rejestrze zdarzeń fantomu. |  |  |
|  | W sytuacji krótkotrwałego zaniku łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powoduje przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora |  |  |
| BUDOWA I FUNKCJE GŁOWY |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów jednorocznego dziecka z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wysunięcia żuchwy |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość odchylenia głowy oraz uniesienia podbródka |  |  |
|  | Oczy symulatora wyposażone w co najmniej 3 tryby mrugania (wolne, średnie, szybkie) |  |  |
|  | Możliwość ustawienia oczu symulatora (zdalnie) w pozycji zamknięte lub otwarte |  |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic |  |  |
|  | Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny, niezależnie dla każdego oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego. |  |  |
|  | Możliwość symulowania odsysania przez usta oraz nosowo-gardłowo |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję obustronnego i jednostronnego unoszenia i opadania klatki piersiowej – symulacja oddechu |  |  |
|  | Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta |  |  |
|  | Możliwość wykonana i pomiaru częstotliwości i głębokości oddechu z oceną rytmu oddechu |  |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |
|  | Symulacja pomiaru stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. |  |  |
|  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |
|  | Możliwość wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora; automatyczna odpowiedź parametrów życiowych na wentylację. |  |  |
|  | Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy. W komplecie przynajmniej 2 wymiennych skór szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulator wyposażony w funkcję wykonania intubacji przez usta i przez nos. |  |  |
|  | Symulator umożliwiający przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość rozdęcia żołądka przy nieprawidłowej intubacji i wentylacji |  |  |
|  | Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu |  |  |
|  | Symulator wyposażony w funkcję skurczu krtani – całkowite zamknięcie strun głosowych |  |  |
|  | Możliwość szczelnego założenia rurki tracheotomijnej i wentylacji przez nią |  |  |
|  | Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji, zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji, zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji, wykonanie ekstubacji. |  |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń. |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–250/min. |  |  |
|  | Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej. |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna (defibrylacja, kardiowersja) z możliwością ustawienia różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego sprzętu i elektrod samoprzylepnych, w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeprowadzenie defibrylacji energią z rejestracją wartości energii defibrylacji oraz rodzaju identyfikacją fali defibrylacyjnej (jedno/dwufazowa). |  |  |
|  | Ustawienie wartości energii defibrylacji, który powoduje zmianę zapisu EKG. |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3 odprowadzeń EKG z biblioteką rytmów serca poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod kompatybilne z kardiomonitorem, defibrylatorami dostępnymi na rynku także, AED |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów zapisu EKG na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
| CIŚNIENIE TĘNICZE KRWI (RR) |  |  |
|  | Symulator wyposażony w możliwość ręcznego pomiaru ciśnienia krwi za pomocą osłuchiwania dźwięków Korotkowa z 2-ma kompletami wymiennych rękawów do pomiaru RR |  |  |
|  | Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–180 mmHg. |  |  |
|  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |
| TĘTNO (HR) |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicach ramiennych, promieniowych oraz udowych |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołają wyczuwalne tętno, ośrodkowe i obwodowe ciśnienie krwi, rzut serca, wydalanie dwutlenku węgla, kapnogram, zmianę saturacji. Parametry te są wyświetlane na monitorze. |  |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej - głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |
|  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów i sztucznej krwi |  |  |
|  | Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej). W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Funkcja wkłuć dożylnych – minimum 1 kończynę górną symulatora do iniekcji iv z dostępem do minimum 3 żył w różnych miejscach, z wymienną skórą i systemem napełniania żył. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE ZA POMOCĄ FONENDOSKOPU |  |  |
|  | Symulator wyposażony w bibliotekę głosów pacjenta (dźwięki dziecka wcześniej nagrane) |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (zdalnego) symulowania głosu pacjenta przez instruktora (interkom) |  |  |
|  | Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów) |  |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejscu. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach- 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit |  |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy |  |  |
|  | Odsłuchiwanie wszystkich odgłosów za pomocą standardowego stetoskopu lekarskiego |  |  |
| NARZĄDY PŁCIOWE I PROCEDURY UROLOGICZNE |  |  |
|  | Symulator posiada funkcję wydalania moczu (płynu imitującego mocz) co najmniej podczas cewnikowania, w zależności od stanu klinicznego |  |  |
|  | Symulator posiada wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania. |  |  |
| RANY I KRWAWIENIA Z RAN |  |  |
|  | Możliwość zakładania na symulator nakładki dojścia do żyły i tętnicy pępowinowej |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ SYMULACJI PROCEDUR: |  |  |
|  | podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu |  |  |
|  | zakładania zgłębnika do żołądka przez nos, jamę ustną |  |  |
|  | płukania żołądka |  |  |
|  | odżywiania przez zgłębnik |  |  |
|  | podawania tlenu |  |  |
|  | wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych |  |  |
|  | odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez jamę ustną, nos rurkę tracheotomijną |  |  |
|  | cewnikowanie pęcherza moczowego z użyciem cewników wewnętrznych |  |  |
|  | pielęgnacji ileo i kolostomii (sztuczny odbyt) |  |  |
|  | Funkcja symulacji drgawek pacjenta z ustawieniem ich częstotliwości |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |
|  | Zintegrowane urządzenie komputerowe z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 19’’ wraz z dedykowanym oprogramowaniem generującym krzywe EKG. |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie monitora pacjenta musi umożliwiać jego instalację na innym przenośnym urządzeniu komputerowym pozwalającym na uruchomienie wszystkich funkcjonalności symulatora bez dostępności zasilania z sieci energetycznej |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, krzywe wyświetlane w kolorze, możliwość zmiany konfiguracji krzywych |  |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego. |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Generowanie sygnałów dźwiękowych SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
|  | Przewodowa oraz bezprzewodowa komunikacja z fantomem |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V |  |  |
|  | Z urządzeniem należy dostarczyć elementy montażowe pozwalające na instalację na stanowisku symulacji |  |  |
| URZĄDZENIE STERUJĄCE FANTOMEM |  |  |
|  | Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu co najmniej 1920x1080 pikseli |  |  |
|  | Dysk SSD o pojemności co najmniej 120GB |  |  |
|  | Co najmniej 1 port USB |  |  |
|  | Interfejs sieciowy co najmniej WIFI 802.11 a/b/g/n |  |  |
|  | Wyjście sygnału wideo do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza |  |  |
|  | Klawiatura w układzie QWERTY (polski programisty), zewnętrzna mysz |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania wszystkimi funkcjonalnościami fantomu w czasie rzeczywistym oraz za pomocą przygotowanych scenariuszy. |  |  |
|  | Wysyłanie na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz/lub graficznych. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające minimum 20 gotowych scenariuszy, możliwość wprowadzania zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Tworzenie własnych scenariuszy od podstaw. |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami, pozwalającymi na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia scenariuszy w trybie offline. |  |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie pozwalające na nieprzetrwaną pracę przez co najmniej 5 godzin |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wszystkie wymienione elementy oraz elementy dodatkowe wymienione w tej tabeli wraz z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami muszą być kompatybilne z symulatorem oraz zapewniać jego poprawną i bezawaryjną pracę. Symulator musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do rejestracji sesji wysokiej wierności opisanym w stanowisku sterowania. |  |  |
|  | Certyfikat CE (deklaracja zgodności WE) na etapie dostawy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (na etapie dostawy) |  |  |
| OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania symulatora oraz stanowiska sterowania |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi symulatora (dla 17 pracowników) oraz stanowiska sterowania (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 5 dni licząc dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia symulatora zastępczego o porównywalnych parametrach |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa stanowiska sterowania –  1 szt

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE |  |  |
|  | Komputer w obudowie typu Tower lub RACK wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w szafie serwerowej |  |  |
|  | Urządzenie pełniące rolę rejestratora oraz serwera udostępniającego materiał on-line w czasie sesji oraz przegląd materiałów wcześniej zapisanych w trybie off-line przez co najmniej jednoczesnych 10 użytkowników zdalnych niezależnie od stanu realizacji symulacji. |  |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, którego wydajność zapewni sprawną pracę oprogramowania do rejestracji sesji wysokiej wierności przy jednoczesnej rejestracji symulacji oraz odtwarzania zapisanego wcześniej materiału na co najmniej 10 różnych stanowiskach komputerowych. |  |  |
|  | Co najmniej 2 dyski twarde o pojemności 1 TB każdy, skonfigurowane do pracy w trybie RAID1, przy większej ilości dysków dopuszcza się konfigurację RAID5 lub RAID6 zapewniających pojemność co najmniej 1 TB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 8 GB |  |  |
|  | Minimum 2 porty Gigabit Ethernet z obsługą VLAN 802.1Q |  |  |
|  | W zależności od rozwiązań technologicznych innych urządzeń typu źródła obrazu, dźwięku itp. należy dostarczyć wszystkie niezbędne interfejsy i wyposażenie dodatkowe zapewniające pełną kompatybilność z fantomami wysokiej wierności i osprzętem |  |  |
|  | System operacyjny dla rozwiązań profesjonalnych z licencją typu OEM lub dla instytucji edukacyjnej. |  |  |
| KAMERA OBROTOWA PTZ 5 SZT. |  |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości 720p-1080p |  |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |  |
|  | Kompresja wideo H.265, H264+, MJPEG |  |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy ok. 4,7-40 mm, zoom optyczny ok. 10x |  |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, QoS, IPv6 |  |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie i/lub suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej instalacji. |  |  |
|  | Należy wykonać instalację wg wytycznych Zamawiającego |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SESJI WYSOKIEJ WIERNOŚCI |  |  |
|  | System AV do nagrywania zajęć, umożliwiający rejestrację obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnych oraz ich przygotowanie i udostępnienie do debriefingu. |  |  |
|  | Rejestracja materiału z co najmniej 4 źródeł wideo z co najmniej rozdzielczością Full HD 1920x1080 pikseli, 1 źródła audio oraz logów zdarzeń opisanych wyżej symulatorów wysokiej wierności (osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia) |  |  |
|  | Możliwość przechwytywania obrazu z urządzeń medycznych, klinicznych stacji roboczych, stacji EMR (Electronic Medical Record), innych źródeł video w ich natywnej rozdzielczości. |  |  |
|  | Rejestracja notatek, komentarzy przez prowadzącego sesję symulacji |  |  |
|  | Funkcja indeksowania podczas nagrywania, ułatwiająca późniejsze wyszukiwanie nagrań wg co najmniej: daty, czasu, nazwy pomieszczenia, wprowadzonych notatek, członków zespołu, danych fizjologicznych symulatora, podawanych leków, ocen oraz kombinacji tych filtrów. |  |  |
|  | Funkcja niezależnego i równoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostępu online do zarejestrowanych wcześniej sesji ćwiczeniowych przez co najmniej 10 użytkowników zdalnych. |  |  |
|  | Możliwe wstrzymanie, przewijanie nagrań w czasie rzeczywistym bez przerywania nagrywania na żywo. |  |  |
|  | Funkcja eksportu zapisanych nagrań do filmów w postaci plików video wraz z zapisem ścieżki dźwiękowej. |  |  |
|  | Możliwość eksportowania kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, bez konieczności oraz logowania się i podawania hasła. Wygląd interfejsu oraz funkcjonalności wyeksportowanego materiału musi być identyczny z systemem dostępnym online. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu interfejsu, wyświetlanie dziennika zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewijanie nagrań. |  |  |
|  | Możliwość generowania linków w celu ułatwienia dostępu (np. dystrybucja za pomocą email) do wybranych materiałów. |  |  |
|  | Dostęp do interfejsu zarządzania rejestracją sesji wysokiej wierności za pomocą przeglądarki internetowej i/lub specjalnego oprogramowania klienckiego |  |  |
|  | Zdalny dostęp do systemu przy użyciu protokołów szyfrowanych SSL z obsługą certyfikatów. |  |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o co najmniej lokalną bazę danych. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Definiowanie różnych poziomów uprawnień użytkowników przez administratora do materiałów i funkcjonalności. |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na oprogramowanie |  |  |
|  | Prawo do aktualizacji oprogramowania co najmniej w okresie gwarancji |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| SYSTEM NAGŁOŚNIENIA INSTRUKTORA – INTERKOM |  |  |
|  | Zestaw urządzeń audio zapewniający transmisję i wzmocnienie głosu instruktora w sali wysokiej wierności. Na stanowisku instruktora należy zainstalować mikrofon pulpitowy z włącznikiem niestabilnym wraz z osprzętem pozwalającym na regulację wzmocnienia głosu oraz odsłuchem głosów z sali symulacji. W Sali symulacji należy zainstalować zestaw głośnikowy o mocy co najmniej 15W |  |  |
| SYSTEM REJESTRACJI DŹWIĘKÓW Z SALI ZAJĘCIOWEJ |  |  |
|  | Zestaw urządzeń audio zapewniający rejestrację dźwięków z Sali egzaminacyjnej o wymiarach około szerokość 6, długość 7, wysokość 4m. Należy dostarczyć i zainstalować co najmniej 1 podwieszany mikrofon konferencyjnych o charakterystyce karioidalnej i pasmem przenoszenia co najmniej 70-16000 Hz. Zestaw musi zapewnić właściwe dopasowanie oraz regulację poziomów sygnałów audio w celu poprawnej rejestracji na urządzeniu rejestrującym. Odsłuch dźwięków z sali symulacji w pomieszczeniu sterowni, w czasie rzeczywistym musi odbywać się za pocą głośnika oraz słuchawek nagłownych do wyboru przez instruktora. |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Instalacja sprzętu i uruchomienie systemu w siedzibie Zamawiającego oraz integracja z 3 symulatorami wysokiej wierności. Instalację należy wykonać z wykorzystaniem istniejącego okablowania strukturalnego LAN (4 przyłącza Ethernet na wysokości ok. 2,5 m, 1 przyłącze na suficie). Może istnieć potrzeba dostarczenia i instalacji dodatkowych elementów montażowych lub okablowania, które Wykonawca musi wcześniej przewidzieć ich koszty w ofercie |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie standardowej obsługi oraz rozwiązywania problemów technicznych uruchomionego systemu |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)