Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie 1 -  Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego do sali ALS BLS

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Monitor/telewizor 1 szt. |
|  | Wyświetlacz o przekątnej co najmniej 65 cali, przeznaczony do wyświetlania materiałów audio wideo i innych prezentacji multimedialnych dla grupy do 20 osób |  |
|  | Obsługiwana rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli (4K) |  |
|  | Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 20 W |  |
|  | Złącza sygnałowe: co najmniej 3 złącza HDMI, 1 złącze USB, 1 złącze Ethernet, 1 wyjście słuchawkowe, interfejs sieci bezprzewodowej WIFI |  |
|  | Funkcjonalność bezprzewodowego odbierania materiałów multimedialnych z urządzeń przenośnych typu komputer, tablet,smartfon. Jeżeli to konieczne producent urządzenia powinien udostępniać nieodpłatnie oprogramowanie dla systemów Windows i Android. |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków w obudowie |  |
|  | Obudowa z możliwością montażu wyświetlacza na ścianie za pomocą uchwytu typu VESA, |  |
|  | uchwyt dwu ramienny z możliwością ustawienia kąta w pionie: min +/-10°, oraz w poziomie, maksymalna odległość telewizora od ściany do około: 45cm. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 2 -  System audio – wideo do sali ALS BLS

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Kamera IP PTZ typ 1 - 2 szt. |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom optyczny co najmniej 12x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Wejście sygnału audio. |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz suficie. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery), - uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |  |
| Kamera IP PTZ typ 2 - 1 szt. |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom optyczny co najmniej 4x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub jasnoszarym. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 3 -  Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali wysokiej wierności

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Monitor/telewizor 1 szt. |  |
|  | Wyświetlacz o przekątnej co najmniej 65 cali, przeznaczony do wyświetlania materiałów audio wideo i innych prezentacji multimedialnych dla grupy do 20 osób |  |
|  | Obsługiwana rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli (4K) |  |
|  | Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 10 W |  |
|  | Złącza sygnałowe: co najmniej 3 złącza HDMI, 1 złącze USB, 1 złącze Ethernet, 1 wyjście słuchawkowe, interfejs sieci bezprezwodowej WIFI |  |
|  | Funkcjonalność bezprzewodowego odbierania materiałów multimedialnych z urządzeń przenośnych typu komputer, tablet,smartfon. Jeżeli to konieczne producent urządzenia powinien udostępniać nieodpłatnie oprogramowanie dla systemów Windows i Android. |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków w obudowie |  |
|  | Obudowa z możliwością montażu wyświetlacza na ścianie za pomocą uchwytu typu VESA. |  |
|  | uchwyt dwu ramienny z możliwością ustawienia kąta w pionie: min +/-10°, oraz w poziomie, maksymalna odległość telewizora od ściany do około: 45cm. |  |
| Telefon stacjonarny 2 szt. |  |
|  | Telefon analogowy PSTN, wybieranie tonowe, Wyświetlacz LCD z identyfikacją abonenta, książka telefoniczna na 50 numerów, pamięć do 50 połączeń przychodzących, funkcja powtórnego wybierania, regulacja głośności dzwonka (co najmniej 3 stopnie głośno/cicho/wyłączony) |  |
| Komputer przenośny 1 szt. |  |
|  | Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 3500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 100 GB. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. |  |
|  | Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu |  |
|  | Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej powyżej 15’’ Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1920x1080 pikseli |  |
|  | Wbudowane głośniki stereofoniczne Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera |  |
|  | Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0, Złącze VGA lub HDMI, Gniazdo słuchawkowe mini-jack, Złącze kart pamięci SD |  |
|  | Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, |  |
|  | Wsparcie dla funkcjonalności bezprzewodowego udostępniania materiałów multimedialnych na monitorach/telewizorach dostarczanych w niniejszym zamówieniu. |  |
|  | Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). Panel dotykowy (touchpad). |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej zapewniający funkcjonalności takie jak: - interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu głównego, kompozycji pulpitu itp., - zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników oraz użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł użytkowników (długość, okres ważności, złożoność), - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej, - możliwość zdalnego podłączenia do pulpitu graficznego przez sieć IP, System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, aplikacji biurowych, aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” przez administratora/użytkownika. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera |  |
|  | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące |  |

- Zadanie 4 -  Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego – sterowni

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny - 2 szt. |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty pełnej wysokości w slocie PCI express |  |
|  | Przeznaczenie: uruchamianie aplikacji do przetwarzania wideo i audio co najmniej 6 źródeł/strumieni FullHD, strumieniowanie danych multimedialnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 7200 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy HDD nie mniej niż 1 TB |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Dedykowana karta graficzna z pamięcą własną co najmniej 2 GB, umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 3840×2160 pikseli; Pełne wsparcie dla standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 i nowszych; Karta musi zapewniać wsparcie dla oprogramowania realizującego przetwarzanie materiału wideo takiego jak OBS Studio; Karta powinna posiadać co najmniej 2 wyjścia sygnału video do podłączenia 2 monitorów. Ponadto powinna umożliwiać wyświetlanie pulpitu rozszerzonego oraz klonowanie obrazu na obu wyjściach karty. |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
|  | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera - zdalne wyłączenie komputera - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, Pamięci RAM Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 23 dB w pozycji obserwatora lub 25,5 dB w pozycji operatora; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, znak bezpieczeństwa CE, Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. |  |
|  | Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |
| Monitor LCD - 2 szt. |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 23’’ |  |
|  | Wyświetlana rozdzielczość minimum 2560x1440 pikseli |  |
|  | matryca IPS – matowa |  |
|  | głośniki wbudowane lub zewnętrzne. |  |
|  | możliwość instalacji na uchwycie VESA |  |
| Przełącznik Ethernet - 2 szt. |  |
|  | Przełącznik zarządzany przeznaczony do komunikacji Ethernet oraz zasilania urządzeń typu kamery IP oraz accesspointy sieic bezprezwodowej. Obudowa typu RACK, należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy montażowe |  |
|  | 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (Autonegocjacja/Auto-MDI/MDIX) z zasilaniem PoE+, zgodne ze standardami:802.3at/af, minimalna moc podłączonych urządzeń 380W 4 porty SFP 1000Mb/s z wkładkami do pracy z kablem jednodomowym o przekroju 9/125µm wraz z kablami krosowymi o długości 2 m, złącza LC/SC duplex 1 port konsoli |  |
|  | Obsługiwane standardy i protokoły -Automatyczna negocjacja prędkości transmisji, -protokoły STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP), -mechanizmy zabezpieczeń STP - Tree Root Guard, BPDU Guard/Filtering, -obsługa wirtualnych sieci lokalnych VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q, wsparcie dla transmisji głosu – Voice VLAN -wykrywanie podłączonych urządzeń za pomocą protokołu typu CDP lub LLDP, -Agregacja łączy w oparciu o standard, 802.3ad LACP - Link Aggregation Control Protocol, -mechanizmy ochrony Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, -uwierzytelnianie w oparciu o standard 802.1X z zastosowaniem serwera RADIUS, -synchronizacja czasu za pomocą protokołu NTP, -logowanie zdarzeń w zewnętrznym serwerze syslog. |  |
|  | Wydajność przełączania minimum 50 Gbps |  |
|  | Szybkość przekierowań pakietów minimum 40 Mp/s |  |
|  | Pojemność tablicy adresów MAC minimum 16000 |  |
|  | Obsługa ramek jumbo powyżej 9000 bajtów |  |
|  | Obsługa sieci VLAN 802.1Q, identyfikatory do 4096 z obsługą minimum 200 sieci VLAN |  |
|  | Zarządzanie za pomocą CLI (konsola, ssh, telnet), SNMP , WWW. |  |
|  | Obsługa podwójnego stosu IPv4/IPv6 |  |
|  | Zabezpieczenia: filtrowanie mac adresów, uwierzytelnianie IEEE802.1.X, RADIUS, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |  |
| System nagłośnienia instruktora 2 szt. |  |
|  | Wzmacniacz audio miksujący o mocy co najmniej 20W (RMS), wejścia minimum 1 mikrofonowe, 1 aux, pasmo przenoszenia 100-15000 Hz, Regulacja poziomu sygnału wejściowego i wyjściowego, sygnał wyjściowy 100V, korekcja barwy dla wyjścia, zasilanie z sieci energetycznej 230V |  |
|  | Mikrofon pulpitowy, charakterystyka kardioidalna, pasmo przenoszenia minimum 600-12000 Hz, czułość 3,2 mV/Pa, podstawa z bezgłośnym włącznikiem niestabilnym, statyw typu „gęsia szyja” o długości ok. 30-40 cm, kabel spiralny z wtykiem pasującym do w/w wzmacniacza |  |
|  | Para pasywnych głośników obsługujących sygnały 100V, pasmo przenoszenia minimum 100-15000Hz, moc minimum 15W (RMS), obudowa w kolorze białym lub jasnoszarym, pozwalająca na montaż, na ścianie lub suficie z możliwością pochylania. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: przedłużacz elektryczny 3 m z listwą na 6 gniazd ze stykiem ochronnym. |  |
| System rejestracji dźwięków z sali zajęciowej 2 szt. |  |
|  | Mikrofon pojemnościowy do rejestracji dźwięków z sali symulacyjnej, przeznaczony do montażu wiszącego na suficie, charakterystyka karioidalna, pasmo przenoszenia co najmniej 70-17000 Hz, zasilanie z miksera lub innego urządzenia, obudowa w kolorze białym lub jasnoszarym, kabel sygnałowy o długości minimum 5 m, uchwyt do montażu wiszącego w odległości ok 120cm od sufitu, adapter do podłączenia w gniazdo miniJack. |  |
|  | Mikser audio, wejścia: minimum 2 mikrofonowe z zasilaniem fantomowym,1 liniowe stereo, wyjścia: 1 liniowe stereo, USB do połączenia z komputerem, 1 wyście słuchawkowe, regulacja wzmocnienia każdego kanału oraz sumy sygnałów |  |
|  | Aktywny monitor głośnikowy do odsłuchu dźwięków z sali egzaminacyjnej w pomieszczeniu kontrolnym |  |
|  | Słuchawki nagłowne do odsłuchu dźwięków z sali egzaminacyjnej w pomieszczeniu kontrolnym |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Kabel audio z zakończeniami Jack/Jack o długości ok 1m - 1 szt kabel audio z zakończeniami Jack/miniJack o długości ok 2m - 1 szt, kabel audio z zakończeniami XLR(męski)/miniJack o długości ok 2m - 1 szt, wtyki do samodzielnego montażu: XLR męski - 1 szt., XLR żeński - 1 szt., Jack – 2 szt. kabel mikrofonowy ekranowany 2 x 0,23 mm2 - 25 m |  |
| Enkoder sygnału video 1 szt |  |
|  | Urządzenie do przesyłania materiału audio wideo w standardzie HDMI w sieci IP |  |
|  | obsługiwane protokoły UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF |  |
|  | Wejście umożliwiające podłączenie sygnału HDMI co najmniej 1080p@50Hz |  |
|  | Wyjście Ethernet 1000 Mbps |  |
|  | Obsługa kodowania H.264, MPEG |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości obrazu 720p, 1080p@50Hz z obsługą automatycznej zmiany parametrów przesyłanego obrazu (skalowanie, zmiana odświeżania) |  |
|  | Obsługa 1 strumienia głównego oraz co najmniej 1 strumiena pomocniczego |  |
|  | Adapter DVI do HDMI |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 5 -  System audio-video sali egzaminów OSCE

| Lp | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Kamera IP PTZ typ 1 - 2 szt. |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom optyczny co najmniej 12x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Wejście sygnału audio. |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz suficie. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery), - uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
| Kamera IP PTZ typ 2 - 1 szt. |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom optyczny co najmniej 4x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub jasnoszarym. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 6 -  Komputer przenośny typu laptop 2 szt.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Komputer przenośny typu laptop - 2 szt. |  |
|  | Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 3500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 100 GB. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. |  |
|  | Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu |  |
|  | Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej powyżej 15’’ Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1366 x 768 pikseli |  |
|  | Wbudowane głośniki stereofoniczne Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera |  |
|  | Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0, Złącze VGA lub HDMI, Gniazdo słuchawkowe mini-jack, Złącze kart pamięci SD |  |
|  | Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, |  |
|  | Wsparcie dla funkcjonalności bezprzewodowego udostępniania materiałów multimedialnych na monitorach/telewizorach dostarczanych w niniejszym zamówieniu. |  |
|  | Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). Panel dotykowy (touchpad). |  |
|  | System operacyjny w polskiej wersji językowej zapewniający funkcjonalności takie jak: - interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu głównego, kompozycji pulpitu itp., - zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników oraz użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł użytkowników (długość, okres ważności, złożoność), - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej, System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, aplikacji biurowych, aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” przez administratora/użytkownika. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera |  |
|  | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące |  |

- Zadanie 7 -  Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. |  |
|  | Funkcje drukowania i kopiowania w czerni, skanowanie w kolorze |  |
|  | Prędkość drukowania nie mniej niż 30 stron na minutę |  |
|  | Rozdzielczość druku w pionie/w poziomie co najmniej 1200/1200 dpi |  |
|  | Normatywny/zalecany cykl pracy: co najmniej do co najmniej 4000 stron |  |
|  | Automatyczny druk dwustronny |  |
|  | Zainstalowany podajnik standardowy na co najmniej 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników: od A6 do A4 |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 64-170 g/m2 |  |
|  | Standardowe języki drukarki: PCL5, PDF |  |
|  | Rozdzielczość skanowania: co najmniej 1200/1200 dpi |  |
|  | Prędkość skanowania: do 20 stron/min w maksymalnej rozdzielczości |  |
|  | Tryby skanowania: skanowanie do SMB, FTP, USB, skanowanie sieciowe TWAIN. |  |
|  | Formaty skanowanych plików: PDF, JPEG; |  |
|  | Kopiowanie ciągłe: do 99 kopii |  |
|  | Funkcje kopiowania 2 na 1, 4 na 1, regulacja gęstości |  |
|  | Skalowanie: 25-400% |  |
|  | Formaty oryginałów: A6-A4 |  |
|  | Porty komunikacyjne: USB, Ethernet 100/1000 Mbps |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; SNMP; HTTP; HTTPS |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: serwerowe i klienckie wersje z co najmniej 2 najpopularniejszych rodzin powszechnie stosowanych systemów operacyjnych. |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 230V |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilania, kabel Ethernet kategorii 6A o długości co najmniej 2 m. |  |
|  | Gwarancja na co najmniej 12 miesięcy |  |

- Zadanie 8 -  Stanowisko komputerowe do Sali egzaminów OSCE.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny - 1 szt |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu All In One |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 7200 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Ekran wbudowany IPS o przekątnej co najmniej 21’’ oraz rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Dysk twardy SSD nie mniej niż 200 GB |  |
|  | Pamięć RAM co najmniej 8GB |  |
|  | Karta graficzna umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 1920 x 1080 pikseli; Zgodna ze standardem DIRECTX 11.0 oraz OpenGL 4. |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |
|  | Minimum 4 porty USB, w tym co najmniej 2 w wersji USB 3.0 Min. 1 port video VGA lub DVI lub HDMI lub DisplayPort, 1 wejście mikrofonu 1 gniazdo słuchawkowe |  |
|  | Wbudowane głośniki |  |
|  | Karta sieciowa umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - możliwość wyłączenia portów USB; - ochrona przed nieautoryzowaną zmianą boot -sektora; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera - zdalne wyłączenie komputera Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych aplikacji biurowych, powszechnie dostępnych na rynku aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, znak bezpieczeństwa CE, Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilania z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 9 -  Projektor multimedialny 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Projektor multimedialny 1 szt. |  |
|  | Rozdzielczość rzeczywista minimum 1280x800 pikseli |  |
|  | Odległość projekcyjna od 1 do 5 m |  |
|  | Przekątna obrazu od 100 do 600 cm |  |
|  | Manualna regulacja ostrości |  |
|  | Manualny zoom optyczny |  |
|  | Moc lampy (tryb normalny) min 240 W |  |
|  | Jasność wg ISO21118-2012, w trybie normalnym min. 2400 ANSI Lumenów |  |
|  | Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 godz. |  |
|  | Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, |  |
|  | Funkcje oszczędzania energii, automatyczny tryb ECO lub automatyczne wyłączenie projektora po czasie bezczynności, pobór nie więcej niż 0,5 W w trybie oczekiwania, zgodność z normami ekologicznymi RoHS. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: pilot + baterie, 1 kabel HDMI – długość powyżej 2 m, 1 x Kabel HDMI – długość ok. 1,5 m, kabel zasilający |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 10 -  Ekran projekcyjny 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Ekran projekcyjny 1 szt |  |
|  | Ekran rozwijany ręcznie do montażu na ścianie lub suficie |  |
|  | Ekran przeznaczony do wyświetlania materiałów wideo i prezentacji multimedialnych |  |
|  | Wymiary: szerokość minimum 2 m z możliwością wyświetlania obrazów w formacie 4x3 oraz 16x9 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie 11 -  Serwer do obsługi egzaminu OSCE 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Serwer 1 szt. |  |
|  | Wieloprocesorowy serwer przeznaczony do uruchamiania wirtualnych systemów operacyjnych co najmniej 2 najpopularniejszych rodzin serwerowych systemów operacyjnych |  |
|  | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie stelażowej 19”, wysokość nie więcej niż 2U wraz z szynami oraz prowadnicami zabezpieczającymi podłączone kable umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy w czasie jego pracy. Obudowa powinna zawierać minimum 16 wnęk dla dysków twardych w typu HotPlug dostępnych z zewnątrz. |  |
|  | Dedykowana płyta serwerowa z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wielordzeniowych. Minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci RAM, z możliwością rozbudowy pamięci do 3 TB. |  |
|  | Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, osiągające w testach wydajnościowych SPEC INT Rate 2006 wynik Base minimum 519 punktów dla serwera z dwoma procesorami. Wymagane jest załączenie wydruku testu dla oferowanego modelu serwera ze strony spec.org. |  |
|  | Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, ze sprzętową obsługą stosu TCP/IP, Obsługiwane standardy Ethernet: 802.1Q VLAN. |  |
|  | Minimum 64 GB pamięci RAM, wyposażonej w system kodowania korekcyjnego (ECC) oraz ochrony zawartości przez wyłączanie uszkodzonych elementów pamięci (np. Advanced ECC lub Chipkill memory), technologia Single Device Data Correction (SDDC). |  |
|  | Minimum 2 dyski twarde typu SSD o pojemności co najmniej 200 GB każdy, z możliwością podłączania i odłączania w czasie pracy serwera skonfigurowane do pracy w RAID 1 11 dysków twardych NL-SAS o pojemności co najmniej 2TB każdy |  |
|  | Kontroler RAID z obsługą systemu monitorowania dysków S.M.A.R.T., pamięć cache co najmniej 2GB z podtrzymaniem, obsługa wszystkich wnęk dyskowych w serwerze, Możliwe konfiguracje RAID: 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Zainstalowany kontroler musi obsłużyć jeden volumen zbudowany z dysków SSD z najwyższą możliwą prędkością (podłączonych bezpośrednio do kontrolera) oraz drugiego volumenu zbudowanego ze wszystkich dysków typu HDD (np RAID 60), dopuszcza się zastosowanie ekspandera. |  |
|  | Co najmniej 4 złącza minimum USB 2.0 (2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy) pozwalających na podłączenie urządzeń typu klawiatura, mysz oraz nośniki danych z interfejsami USB w sposób pozwalający na sterowanie i wymianę danych zainstalowanego systemu operacyjnego, 4 x RJ-45(LAN) do transmisji danych użytkowych, 1 x RJ-45(LAN) do komunikacji z kartą zarządzającą, VGA |  |
|  | Karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie obrazu w rozdzielczości min.1280x1024 pikseli |  |
|  | Pełne wsparcie dla systemów serwerowych Linux i Windows oraz systemów wirtualizacyjnych VMware ESXi, oraz MS Hyper-V. Serwer powinien znajdować się na listach producentów potwierdzających kompatybilność z w/w systemami. |  |
|  | Elementy diagnostyki w postaci panel LCD lub zestawu diod LED umożliwiających szybką identyfikację elementu uszkodzonego lub pracującego niewłaściwie. |  |
|  | Karta zarządzania zdalnego pracująca niezależnie od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze Ethernet RJ45, umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. stanie zasilania i bieżącego poboru prądu, wyposażeniu slotów PCI, pamięci, procesorów, wewnętrznego kontrolera dysków, prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); zdalne włączenie i wyłączenie serwera; zdalne wyświetlenie konsoli serwera w trybie graficznym; powiadamianie administratora o awarii lub zmianie sprzętowej serwera za pomocą wiadomości email; zabezpieczanie sesji administratora szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika w bazie lokalnej lub zewnętrznym kontrolerze usług katalogowych LDAP; obsługę standardów SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH; pracę z protokołem IPv4 oraz IPv6. |  |
|  | Minimum 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej zalecanej przez producenta serwera do pracy z maksymalnym wyposażeniem sprzętowym oferowanego serwera |  |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja zgodności CE. Oferowany serwer musi znajdować się na listach kompatybilności z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz z serwerowym systemem operacyjnym, publikowanych na stronach producentów tych programów będących częścią niniejszej dostawy. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednich wydruków lub kopii certyfikatów. |  |
|  | System operacyjny zapewniający usługi zintegrowane dostępne w jednym pakiecie instalacyjnym: - funkcjonalność usługi zapasowego kontrolera Active Directory na poziomie funkcjonalnym co najmniej Windows 2008 R2. -kontroler usług katalogowych z obsługą protokołu LDAP zapewniający centralne zarządzanie zasobami sieci lokalnej takimi jak konta użytkowników, komputery, drukarki i inne urządzenia sieciowe. Zarządzanie powinno odbywać się z zachowaniem hierarchii między obiektami i grupami obiektów oraz dziedziczenia uprawnień. Kontroler powinien zapewnić funkcjonalność pojedynczego logowania typu SingleSignOn dla użytkowników komputerów lokalnych, drukarek sieciowych i zapory firewall. Oprogramowanie kontrolera powinno zapewniać nadmiarowe bezpieczeństwo poprzez automatyczną synchronizację danych między co najmniej 2 serwerami, na których jest zainstalowane. Kontroler powinien zapewnić pełne zarządzanie komputerami klienckimi dostarczanymi w zadaniu 1 niniejszego postępowania. - serwer plików i drukarek z obsługą protokołu SMB dla komputerów klienckich dostarczanych w zadaniu 1 niniejszego postępowania. - serwer uwierzytelniania typu z obsługą protokołu RADIUS dla użytkowników lokalnej sieci bezprzewodowej. - serwer usług internetowych typu WWW, DNS. System operacyjny serwera powinien umożliwiać instalację i uruchamianie co najmniej: systemów zarządzania bazami danych typu SQL (np. MSSQL, PostgeSQL, MySQL) wykorzystywanych jako magazyny danych w między innymi powszechnie dostępnych na polskim rynku aplikacjach wspomagających zarządzanie firmą, systemów zarządzania treścią serwisów internetowych i innych aplikacji. Oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowiska użytkownika i serwera takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej serwera z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego. Interfejsy do zarządzania usługami uruchomionymi na serwerze powinny być dostępne za pomocą zdalnej graficznej konsoli dostępnej jednocześnie dostępnej dla co najmniej dwóch administratorów. Interfejs użytkownika: możliwość instalacji polskiej lub angielskiej wersji językowej. Program instalacyjny musi umożliwiać instalację oprogramowania zarówno na serwerach fizycznych i w środowiskach wirtualnych. Licencja dla instytucji akademickiej, np. Academic Open Licencja musi być zgodna z liczbą rdzeni procesorów zainstalowanych w serwerze. Licencja musi umożliwiać udostępnianie zasobów dla co najmniej 50 komputerów klienckich |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące, rozpoczęcie naprawy w miejscu eksploatacji nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii. Jeśli serwis gwarancyjny świadczy firma zewnętrzna, to musi ona posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |

- Zadanie nr 12 - System audio – wideo do sali umiejętności pielęgniarskich

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
| Kamera IP PTZ typ 1 - 2 szt. |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom optyczny co najmniej 12x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Wejście sygnału audio. |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz suficie. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery), - uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| Kamera IP PTZ typ 2 - 1 szt. |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom optyczny co najmniej 4x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR |  |
|  | Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub jasnoszarym. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchwyt do montażu na ścianie - kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)