Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa domowego łóżka pacjenta	 - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |
|  | WYMIARY: • Całkowita szerokość: max. 105 cm • Całkowita długość: max. 220cm • Wysokość regulowana elektrycznie: min.30 cm - max.80 cm |  |
|  | Elektryczne na pilot |  |
|  | Leże cztero-segmentowe |  |
|  | Zabudowane szczyty łóżka |  |
|  | Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane są elektrycznie pilotem przewodowym. |  |
|  | Barierki boczne składane wzdłuż leża łóżka łatwe są do składania i rozkładania jednym ruchem ręki, wykonane z materiału i w kolorystyce identycznej jak szczyty łóżka |  |
|  | Możliwość regulacji elektrycznej pozycji pleców, podudzi, pozycji Antytrenderenburga |  |
|  | Tuleje wysięgnika ręki lub wieszaka kroplówki. |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem |  |
|  | Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej, który można poddawać, dezynfekcji dostosowany wymiarowo do oferowanego łóżka, grubość min. 120mm |  |
|  | Cztery kółka jezdne antystatyczne, z hamulcem nożnym blokującym koła, |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania łóżka. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi łóżka. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa ssaka elektrycznego - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż - 80 kPa |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne z uchwytem do przenoszenia lub jezdnym stojakiem. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem pompy |  |
|  | Zbiornik min. 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, z możliwością użycia wkładów jednorazowych. |  |
|  | Filtr antybakteryjny - min. 5 szt. |  |
|  | Łącznik drenów. |  |
|  | Dreny silikonowe - min. 5 szt. |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania ssaka. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi ssaka. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Wykonawca zobowiąznany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa wózka inwalidzkiego - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |
|  | Wózek ręczny |  |
|  | Rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej |  |
|  | Możliwość składania wózka - składany na krzyżaku |  |
|  | Tylne kola wypinane - szybkozłączka |  |
|  | Boczek skośny, odchylany , zdejmowany |  |
|  | Rodzaj hamulców- dociskowe |  |
|  | Rodzaj kół tylnych- bezdętkowe |  |
|  | Rodzaj kół przednich- pełne gumowe |  |
|  | Możliwość odchylenia podnóżków |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości podnóżków |  |
|  | Siedzisko wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na uszkodzenia |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania wózka. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zobowiąznany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa stanowiska do iniekcji - 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka. |  |
|  | Dwa podłokietniki ułatwiają przeprowadzenie zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu |  |
|  | Fotel powinien posiadać dwa podłokietniki ściśle zintegrowane z oparciem oraz zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta. |  |
|  | Stabilna konstrukcja powinna zostać wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową |  |
|  | Oparcie, siedzisko i podłokietnik obite pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |

- Zadanie 5

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem- 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : min.90 cm, max 105cm - Głębokość: min.50 cm, max. 60cm - Szerokość: min.60cm, max 80cm |  |
|  | System szufladowy samoczynnie zamykający się |  |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i dezynfekcję |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami |  |
|  | Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym - główny blat zabezpieczony z 3-ch stron - wysuwany blat boczny, - uchwyt na butlę z tlenem, - pojemnik do zużytych igieł, – półka pod defibrylator - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, – zamek centralny – możliwość oznaczenia szuflad - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, wenflony itp |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Wymiana części na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)