Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej według poniższego podziału:

- Zadanie nr 1

Dostawa domowego łóżka pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dostawa domowego łóżka pacjenta do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |
|  | WYMIARY: • Całkowita szerokość: max. 105 cm • Całkowita długość: max. 220cm • Wysokość regulowana elektrycznie: min.30 cm - max.80 cm |
|  | Elektryczne na pilot |
|  | Leże cztero-segmentowe |
|  | Zabudowane szczyty łóżka |
|  | Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane są elektrycznie pilotem przewodowym. |
|  | Barierki boczne składane wzdłuż leża łóżka łatwe są do składania i rozkładania jednym ruchem ręki, wykonane z materiału i w kolorystyce identycznej jak szczyty łóżka |
|  | Możliwość regulacji elektrycznej pozycji pleców, podudzi, pozycji Antytrenderenburga |
|  | Tuleje wysięgnika ręki lub wieszaka kroplówki. |
|  | Wysięgnik z uchwytem |
|  | Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej, który można poddawać, dezynfekcji dostosowany wymiarowo do oferowanego łóżka, grubość min. 120mm |
|  | Cztery kółka jezdne antystatyczne, z hamulcem nożnym blokującym koła, |
|  | Warunki gwarancji: |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania łóżka. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi łóżka. |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |

- Zadanie nr 2

Dostawa ssaka elektrycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka elektrycznego do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż - 80 kPa |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne z uchwytem do przenoszenia lub jezdnym stojakiem. |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem pompy |
|  | Zbiornik min. 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, z możliwością użycia wkładów jednorazowych. |
|  | Filtr antybakteryjny - min. 5 szt. |
|  | Łącznik drenów. |
|  | Dreny silikonowe - min. 5 szt. |
|  | Warunki gwarancji: |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania ssaka. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi ssaka. |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |
|  | Wykonawca zobowiąznany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |

- Zadanie nr 3

Dostawa wózka inwalidzkiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka inwalidzkiego do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |
|  | Wózek ręczny |
|  | Rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej |
|  | Możliwość składania wózka - składany na krzyżaku |
|  | Tylne kola wypinane - szybkozłączka |
|  | Boczek skośny, odchylany , zdejmowany |
|  | Rodzaj hamulców- dociskowe |
|  | Rodzaj kół tylnych- bezdętkowe |
|  | Rodzaj kół przednich- pełne gumowe |
|  | Możliwość odchylenia podnóżków |
|  | Możliwość regulacji wysokości podnóżków |
|  | Siedzisko wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na uszkodzenia |
|  | Warunki gwarancji: |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania wózka. |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |

- Zadanie nr 4

Dostawa stanowiska do iniekcji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do iniekcji do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka. |
|  | Dwa podłokietniki ułatwiają przeprowadzenie zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu |
|  | Fotel powinien posiadać dwa podłokietniki ściśle zintegrowane z oparciem oraz zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta. |
|  | Stabilna konstrukcja powinna zostać wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową |
|  | Oparcie, siedzisko i podłokietnik obite pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym |
|  | Warunki gwarancji: |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji. |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |

- Zadanie nr 5

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2018 |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : min.90 cm, max 105cm - Głębokość: min.50 cm, max. 60cm - Szerokość: min.60cm, max 80cm |
|  | System szufladowy samoczynnie zamykający się |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i dezynfekcję |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami |
|  | Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym - główny blat zabezpieczony z 3-ch stron - wysuwany blat boczny, - uchwyt na butlę z tlenem, - pojemnik do zużytych igieł, – półka pod defibrylator - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, – zamek centralny – możliwość oznaczenia szuflad - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, wenflony itp |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |
|  | Warunki gwarancji: |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Wymiana części na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |