Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) w ilości 1 szt. - ……………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Magnetofon reporterski do rejestracji wywiadów, rozmów badawczych, ankietowych itp. |  |
|  | Obudowa umożliwiająca sterowanie jedną ręką |  |
|  | Wbudowane mikrofony stereo |  |
|  | Format zapisu danych: co najmniej WAV, MP3 (MPEG Audio Layer 3, kompresja 192, 128, 64, 32 kbps) |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 44.1, 48, 96 kHz dla formatu WAV |  |
|  | Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz |  |
|  | Zapis materiału na karcie SD/SDHC |  |
|  | Regulacja prędkości odtwarzania |  |
|  | Funkcjonalność przewijania do przodu i do tyłu |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający dostępne funkcje, stan urządzenia, ułatwiający obsługę nagrań |  |
|  | Zasilanie z baterii na co najmniej 7 godzin ciągłej pracy |  |
|  | Złącza co najmniej: wejście mikrofonowe stereo, wejście liniowe stereo, wyjście liniowe stereo, złącze słuchawkowe, złącze USB |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: zasilacz, zestaw akumulatorów, karta SHHC minimum 32 GB |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy –2 pkt) |  |

- Kamera cyfrowa w ilości 1 szt. - ………………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Lekka kamera kompaktowa przeznaczona do nagrywania materiałów szkoleniowych i wykonywania zdjęć w dużych rozdzielczościach. |  |
|  | Obudowa umożliwiająca trzymanie, włączanie i wyłączanie zapisu i sterowanie zoomem jedną ręką |  |
|  | Rozdzielczość rejestrowanego materiału wideo co najmniej 3840 x 2160 pikseli |  |
|  | Zoom optyczny co najmniej 10x, |  |
|  | Zaawansowana stabilizacja obrazu |  |
|  | Automatyczny i manualny fokus |  |
|  | Automatyczny i manualny bilans bieli |  |
|  | Wbudowany mikrofon z funkcją zoomu dźwiękowego oraz odcięciem szumu wiatru |  |
|  | Zapis materiału na kartę typu SD/SDHC/SDXC |  |
|  | format zapisu materiału: AVCHD Video - MPEG-4 AVC/H.264, Audio - Dolby Digital |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie co najmniej JPEG |  |
|  | Wbudowana lampa błyskowa pracująca w trybach automatyczny/włączony/wyłączony |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych zdjęć co najmniej 4288 x 2408, 1920x1080 pikseli |  |
|  | Monitor operatora: uchylny, dotykowy wyświetlacz LCD (przekątna minimum 3’’), wbudowany wizjer. |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne: USB- do zgrywania materiału, HDMI – wyjście audio wideo, wejście zewnętrznego mikrofony, wyjście słuchawkowe |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora pozwalającego na ciągłą pracę co najmniej prze 3 godziny bez zasilania zewnętrznego |  |
|  | Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, pokrowiec kamery, statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie co najmniej 40-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 3 pkt) |  |

- Rzutnik z ekranem w ilości 1 szt. - ………………………………………….…………..……………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość rzeczywista minimum 1920x1080 pikseli |  |
|  | Obsługiwane inne rozdzielczości: SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 720 |  |
|  | Odległość projekcyjna od 1,5 do 5 m |  |
|  | Przekątna obrazu od 100 do 600 cm |  |
|  | Manualna regulacja ostrości |  |
|  | Manualny zoom optyczny |  |
|  | Moc lampy (tryb normalny) min 220 W |  |
|  | Jasność co najmniej 3200 ANSI Lumenów |  |
|  | Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 godz. |  |
|  | Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, 1x VGA |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub szarym umożliwiająca eksploatację przenośną oraz instalację na uchwycie sufitowym |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - kabel zasilający, pilot + baterie, - 1 kabel HDMI – długość powyżej 1,5 m, - 1 x Kabel HDMI – długość ok. 15 m (do instalacji w listwie naściennej), gniazdo natynkowe HDMI - ekran projekcyjny rozwijany ręcznie do montażu na ścianie lub suficie o szerokości minimum 2 m z możliwością wyświetlania obrazów w formacie 4x3 oraz 16x9. |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy –3 pkt) |  |

- Kamera IP w ilości 4 szt. - ………………………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość minimalna 2560x1440 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo H264, H265, MJPEG |  |
|  | Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 strumieni |  |
|  | Obiektyw zapewniający maksymalny kąt widzenia co najmniej 90 stopni |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, WDR |  |
|  | Obudowa w postaci kopuły, umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie podwieszanym. Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1 m - 2 szt, |  |
|  | Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie. |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 4 pkt) |  |

- Rejestrator materiału audio-wideo w ilości 1 szt. - ……………………………..…………….……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty rozszerzeń w slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej oraz poziomej. |  |
|  | Przeznaczenie: uruchamianie aplikacji do rejestracji materiału audio-wideo z kamer IP (OBS Studio, aplikacje do rejestracji materiału i sterowania z kamerami IP udostępniane przez ich producentów), aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 11900 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy o pojemności co najmniej 1TB z partycją odzyskiwania pozwalającą na szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do stanu fabrycznego komputera. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu o rozdzielczości min 4096 × 2304 pikseli, wymagana obsługa standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 lub nowszych; możliwość podłączenia co najmniej 2 monitorów, co najmniej 1 złącze cyfrowe właściwe do podłączenia monitora opisanego w punkcie 6. |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera |  |
|  | Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, złącze słuchawek i mikrofonu (złącza osobne lub zintegrowane typu combo) |  |
|  | Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. |  |
|  | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013. Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów, oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29 dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych Active Directory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta systemu operacyjnego. |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
|  | Monitor zewnętrzny o przekątnej ekranu minimum 23’’ Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów matryca IPS – matowa Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms Wbudowane głośniki. Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie czuwania Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 4 pkt) |  |

- Monitor w ilości 1 szt. - ………………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor przeznaczony do przetwarzania materiałów audio-wideo |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 27" |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu: co najmniej 2560 x 1440 pikseli |  |
|  | Typ matrycy : IPS z matową powierzchnią |  |
|  | Kąt widzenia poziomy/pionowy: co najmniej 170/170 stopni |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów |  |
|  | Czas reakcji matrycy maksymalnie 5 ms |  |
|  | Obudowa musi umożliwiać montaż na uchwycie typu VESA |  |
|  | Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V |  |
|  | Głośniki wbudowane |  |
|  | Wejścia sygnałowe co najmniej DisplayPort, DVI lub HDMI |  |
|  | Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: uchwyt jednoramienny do montażu na ścianie pozwalający na ustawienie ramienia równolegle i prostopadle do powierzchni montażowej oraz obrót wyświetlacza o 180 stopni względem ramienia. |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 1 pkt) |  |

- Mikrofon w ilości 1 szt. - ………………..………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Mikrofon do rejestracji dźwięków z sali zajęciowej |  |
|  | Przetwornik pojemnościowy spolaryzowany |  |
|  | Charakterystyka kierunkowości kardioidalna lub półkardioidalna |  |
|  | Pasmo przenoszenia co najmniej 30-20000 Hz, |  |
|  | Obudowa powierzchniowa umożliwiająca montaż na suficie i ścianie, w kolorze białym lub jasnoszarym, |  |
|  | Zasilanie typu fantom z miksera lub innego urządzenia |  |
|  | Kabel sygnałowy o długości minimum 7 m ze złączem XLR męskim |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 2 pkt) |  |

- Mikser audio w ilości 1 szt. - ………………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Mikser audio, wejścia: minimum 2 mikrofonowe z zasilaniem fantomowym,1 liniowe stereo, wyjścia: 1 liniowe stereo, USB do połączenia z komputerem, 1 wyście słuchawkowe, regulacja wzmocnienia każdego kanału oraz sumy sygnałów |  |
|  | Aktywny monitor głośnikowy do odsłuchu dźwięków z sali zajęciowej w pomieszczeniu kontrolnym z kablem pozwalającym na podłączenie z wyjściem miksera |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 1 pkt) |  |

- Wzmacniacz audio w ilości 1 szt. - …………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Stereofoniczny wzmacniacz miksujący audio o mocy co najmniej 2 * 25W (RMS), |  |
|  | ze złączami: - 2 wejścia liniowe stereo – złącza RCA, - 1 wejście mikrofonowe- złącze typu JACK, - 1 wyjście liniowe stereo – złącza RCA, |  |
|  | Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz |  |
|  | Regulatory głośności, barwy, balansu i echa |  |
|  | Obudowa zapewniająca pasywne chłodzenie bez wentylatora oraz umożliwiająca montaż na ścianie. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 2 kable RCA – miniJack o długości 1-1,5 m |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 1 pkt) |  |

- Głośniki w ilości 1 szt. - …………………………………………………….…………..…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Para dwudrożnych niskoimpedancyjnych głośników pasywnych o mocy co najmniej 40 W. |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasnoszarym z ruchomym uchwytem umożliwiającym montaż głośnika na ścianie lub suficie oraz zmianę położenia głośnika bez konieczności demontażu. |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 1 pkt) |  |

- Mikrofon pulpitowy w ilości 1 szt. - …………………….……………………….…………..………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Mikrofon pulpitowy o charakterystyce kardioidalnej |  |
|  | Pasmo przenoszenia minimum 600-12000 Hz, czułość 3,2 mV/Pa, |  |
|  | Statyw typu „gęsia szyja” o długości ok. 30-40 cm |  |
|  | Podstawa z bezgłośnym włącznikiem niestabilnym |  |
|  | Kabel spiralny z wtykiem pasującym do w/w wzmacniacza audio |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 1 pkt) |  |

- Tablica interaktywna w ilości 1 szt. - …………………………………………………………….……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej co najmniej 55’’ |  |
|  | Obsługa co najmniej 20 punktów dotyku |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu co najmniej 3840 x 2160 pikseli |  |
|  | Kontrast co najmniej 1000:1 |  |
|  | Jasność co najmniej 500cd/m2 |  |
|  | Ekran dotykowy zabezpieczony wzmocnioną szybą o grubości min 4 mm z powłoką antyrefleksyjną |  |
|  | Wbudowane 2 głośniki o mocy co najmniej 10 W |  |
|  | Wejścia: minimum HDMI, VGA, Audio (minijack), Ethernet, 2x USB w tym co najmniej 1x USB 3.0, czytnik kart SD |  |
|  | Wyświetlanie minimum 1mld kolorów |  |
|  | Dedykowany komputer instalowany w slocie OPS, z systemem operacyjnym przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych, pozwalający na uruchamianie aplikacji biurowych typu MS Office, Libre Office, przeglądarek internetowych; Procesor którego wydajność oceniono na co najmniej 6700 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ Karta graficzna generująca obraz w rozdzielczości co najmniej 4096x2304 piksele; Dysk twardy typu SSD min 120 GB Pamięć RAM co najmniej 4 GB; Przewodowa karta sieciowa pracująca z prędkościami co najmniej 100/1000 Mbps Bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w standardzie co najmniej 802.11ac; Co najmniej 4 złącza USB 3; Wejście i wyjście audio; |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: uchwyt do montażu na ścianie, kabel zasilania, kabel HDMI min 1,5 m, pilot zdalnego sterowania, 3 pisaki. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt) |  |

- Przełącznik sieciowy POE  w ilości 1 szt. - ………………………………………….…………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznik zarządzany przeznaczony do komunikacji Ethernet oraz zasilania urządzeń typu kamery IP oraz accesspointy sieic bezprezwodowej. Obudowa typu RACK, należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy montażowe |  |
|  | 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (Autonegocjacja/Auto-MDI/MDIX) z zasilaniem PoE+, zgodne ze standardami:802.3at/af, minimalna moc podłączonych urządzeń 380W 4 porty SFP 1000 Mbps Co najmniej 2 wkładki SFP do pracy z kablem wielodomowym wraz z kablami krosowymi o długości 2 m, złącza LC/SC duplex 1 port konsoli zarządznia |  |
|  | Obsługiwane standardy i protokoły -Automatyczna negocjacja prędkości transmisji, -protokoły STP (Spanning Tree Protocol), PVSTP (Per VLAN STP), RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP), -mechanizmy zabezpieczeń STP - Tree Root Guard, BPDU Guard/Filtering, UDLD, -obsługa wirtualnych sieci lokalnych VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q, wsparcie dla transmisji głosu – Voice VLAN -wykrywanie podłączonych urządzeń za pomocą protokołu typu CDP lub LLDP, -Agregacja łączy w oparciu o standard, 802.3ad LACP - Link Aggregation Control Protocol, -mechanizmy ochrony Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, -uwierzytelnianie w oparciu o standard 802.1X z zastosowaniem serwera RADIUS, -synchronizacja czasu za pomocą protokołu NTP, -logowanie zdarzeń w zewnętrznym serwerze syslog. |  |
|  | Wydajność przełączania minimum 50 Gbps |  |
|  | Szybkość przekierowań pakietów minimum 40 Mp/s |  |
|  | Pojemność tablicy adresów MAC minimum 16000 |  |
|  | Obsługa ramek jumbo powyżej 9000 bajtów |  |
|  | Obsługa sieci VLAN 802.1Q, identyfikatory do 4096 z obsługą minimum 200 sieci VLAN |  |
|  | Zarządzanie za pomocą CLI (konsola, ssh, telnet), SNMP , WWW. |  |
|  | Obsługa podwójnego stosu IPv4/IPv6 |  |
|  | Zabezpieczenia: filtrowanie mac adresów, uwierzytelnianie IEEE802.1.X, RADIUS, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 2 pkt) |  |

- Stanowisko do przetwarzania materiału audio-wideo w ilości 1 szt. - ……………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty rozszerzeń w slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej oraz poziomej. |  |
|  | Przeznaczenie: uruchamianie aplikacji do przetwarzania materiału audio-wideo (np. Movie Maker, Avid Media Composer, Adobe Premiere, BlackMagic DaVinci Resolve), aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 11900 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy o pojemności co najmniej 1TB z partycją odzyskiwania pozwalającą na szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do stanu fabrycznego komputera. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu o rozdzielczości min 4096 × 2304 pikseli, wymagana obsługa standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 lub nowszych; możliwość podłączenia co najmniej 2 monitorów, co najmniej 1 złącze cyfrowe właściwe do podłączenia monitora wchodzącego w skład stanowiska. |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera |  |
|  | Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, złącze słuchawek i mikrofonu (złącza osobne lub zintegrowane typu combo) |  |
|  | Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. |  |
|  | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013. Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów, oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29 dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych Active Directory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta systemu operacyjnego. |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
|  | Monitor zewnętrzny o przekątnej ekranu minimum 23’’ Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów matryca IPS – matowa Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms Wbudowane głośniki. Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie czuwania Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Okres gwarancji punktowany (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 5 pkt) |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)