Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 1 -Dostawa sprzętu elektronicznego i robotów

- Zestaw robotów typ 1 – 3 szt - ………………………………………..……………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do budowy robota mobilnego wraz z zestawem czujników badających otoczenie, posiadający możliwość połączenia oraz sterowania bezprzewodowego przez WiFi oraz Bluetooth. Główny sterownik zgodny z Arduino. Z zestawem powinno być dołączone niezależne źródło zasilania robota. W przypadku niestandardowego typu połączenia bezprzewodowego, zestaw powinien być wyposażony w adapter umożliwiający bezproblemowe połączenie robota z komputerem typu PC. |  |
|  | Przeznaczenie: budowa robota mobilnego z dwoma lub czterema kołami napędowymi. Zbudowany robot przeznaczony do różnych zadań w tym podążania wzdłuż linii, wykrywania przeszkód, pomiaru odległości, badania otoczenia z użyciem kamery. |  |
|  | Sterownik z mikrokontrolerem zgodnym z Arduino UNO |  |
|  | Sterownik silników |  |
|  | Ultradźwiękowy czujnik odległości działający w zakresie od 2 do 200 cm. Zasilany napięciem 5 V. |  |
|  | Platforma bazowa (podwozie) i elementy montażowe pozwalające zamontować silniki, czujniki, płytkę mikrokontrolera i zasilanie, Przewody połączeniowe.. |  |
|  | Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt. |  |
|  | Czujnik śledzenia linii - moduł z czujnikami odbiciowymi umożliwiający robotowi podążanie za linią. |  |
|  | Moduł WiFi - umożliwia łączenie się z dedykowaną aplikacją do sterowania robotem działająca na komputerze klasy PC. Adapter do podłączenia modułu WiFi. |  |
|  | Moduł kamery o rozdzielczości co najmniej 5 MPx. Uchwyt do mocowania kamery |  |
|  | Koła - szt. 4 |  |
|  | Silnik prądu stałego DC - 4 szt. |  |
|  | Koszyk na baterie |  |

- Zestaw robotów typ 2 – 2 szt………………………………………….…………..………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw pozwalający na budowę różnorodnych konstrukcji robota w tym robota mobilnego (kołowego i gąsienicowego), manipulatora, platformy obrotowej, wózka transportowego, robota balansującego |  |
|  | Przeznaczenie: budowa robota mobilnego z dwoma lub czterema kołami napędowymi z gąsienicami. Zbudowany robot przeznaczony do różnych zadań w tym podążania wzdłuż linii, wykrywania przeszkód, pomiaru odległości, badania otoczenia z użyciem kamery. |  |
|  | Sterownik z mikrokontrolerem zgodnym z Arduino Mega |  |
|  | Sterownik silników |  |
|  | Ultradźwiękowy czujnik odległości działający w zakresie od 2 do 200 cm. Zasilany napięciem 5 V. |  |
|  | Żyroskop |  |
|  | Akcelerometr 3 osiowy |  |
|  | Podwójny czujnik śledzenia linii - moduł z czujnikami odbiciowymi umożliwiający robotowi podążanie za linią. |  |
|  | Moduł Bluetooth |  |
|  | Platforma bazowa (podwozie) i elementy montażowe i konstrukcyjne pozwalające zamontować silniki, czujniki, płytkę mikrokontrolera i zasilanie, Przewody połączeniowe.. |  |
|  | Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt. |  |
|  | Moduł WiFi - umożliwia łączenie się z dedykowaną aplikacją do sterowania robotem działająca na komputerze klasy PC. Adapter do podłączenia modułu WiFi. |  |
|  | Gąsienice – sztuk 2 |  |
|  | Koła - szt. 2 |  |
|  | Silnik prądu stałego DC - 2 szt. |  |
|  | Koszyk na baterie |  |

- Zestaw Bazowy do IoT – 20 szt –  ………………………………………….…………..…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw bazowy do IoT, przeznaczony do nauki programowania urządzeń IoT |  |
|  | Zestaw musi zawierać : 1.Opakowanie/pudełko do transportu całego zestawu |  |
|  | 2.SparkFunRaspberry Pi 3B+ Starter Kit - 1 zestaw zawierający: |  |
|  | a. Raspberry Pi 3 Model B+ - 1 szt. Broadcom BCM2837B0 64-bit ARM Cortex-A53 Quad Core Processor SoC running @ 1.4GHz 1GB RAM LPDDR2 SDRAM 4x USB2.0 Porty wyjście do 1.2A Rozszerzone 40-pin GPIO Header Wyjście Video/Audio przez 4-pole 3.5mm złącze, HDMI, CSI Kamera, or Raw LCD (DSI) Pamięć przechowywania : microSD Gigabit Ethernet over USB 2.0 (max. przepustowość 300Mbps) 2.4GHz i 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac WLAN, Bluetooth 4.2, BLE H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics Peryferia niskopoziomowe: 27x GPIO , UART, I2C bus, SPI bus with two chip selects, +3.3V, +5V, Ground Zasilanie: 5V @ 2.5A przez microUSB ObsługaRaspbian, Windows 10 IoT Core, OpenELEC, OSMC, Pidora, Arch Linux, RISC OS. wymiary max. 85mm x 56mm x 17mm |  |
|  | b. SparkFun Pi Wedge – 1 szt. 1x Preassembled SparkFun Pi Wedge (mała płytka, która łączy się z 40-pinowym złączem GPIO w Raspberry Pi, rozmieszczenie pinów dla płyty stykowej, posiada kondensatory na liniach zasilania. Umożliwia podłączenie modułu FTDI Basic do wbudowanego portu szeregowego. Umożliwia podłączenie do portu GPIO RPi, który pozwala na prototypowanie - nie wymaga lutowania! Pi Wedge ma być kompatybilny z modelami Raspberry Pi A +, B + lub RPi2 i jest dopasowany do wyjścia GPIO na RPi bez lutowania, np. płyta bezstykowa. ) 1x GPIO kabel Ribbon (40-pin, 6") |  |
|  | c. SparkFun FTDI Basic Breakout --- 3.3V – 1 szt. Jest to podstawowa płyta dla FTDI FT232RL USB na szeregowy układ scalony. Pinout tej płyty pasuje do kabla FTDI do pracy z oficjalnym Arduino i klonami płyt Arduino 3.3V. Może być również używany do ogólnych zastosowań szeregowych. Wyprowadzony jest pin DTR w przeciwieństwie do pinów RTS kabla FTDI. Pin DTR pozwala na automatyczne resetowanie po pobraniu nowego Szkicu. Funkcja ta pozwala na pobranie szkicu bez konieczności naciskania przycisku resetowania. Ma automatycznie zresetować dowolną płytę Arduino, która ma wyprowadzony reset do 6-stykowego złącza.) Ta płyta ma diody TX i RX, które pozwalają zobaczyć ruch szeregowy na diodach LED. FTDI Basic używa DTR do spowodowania resetu sprzętu, gdy kabel FTDI wykorzystuje sygnał RTS. |  |
|  | d. Breadboard --- Full-Size (Bare) – 1 szt. Opis: Płyta ma 2 podzielone szyny zasilania, 10 kolumn i 63 rzędy - z łączną liczbą punktów 830. Wszystkie piny są rozmieszczone według standardowego 0,1 ”. Dwa zestawy pięciu kolumn są oddzielone o około 0,3”, idealne do oklejania pakietu DIP. Płyta akceptuje rozmiary przewodu w zakresie 20-29AWG. Ta płyta ma również samoprzylepny pasek z tyłu. Płyty mają również części blokujące, dzięki czemu można połączyć dowolną liczbę elementów. Wymiary min.: 6,5 x 2,1 x 0,38 "(165,1 x 54,29 x 9,68 mm) |  |
|  | e. Obudowa Raspberry Pi --- czarna - 1szt. Obudowa zapewnia gniazda umożliwiające dostęp do GPIO, portów USB, Ethernetu, karty SD, HMDI, gniazda 3,5 mm i złączy CSI, a także nóżek i otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie płyty i gniazda montażowe w kształcie plusa. Wszystkie diody LED stanu na Pi są widocznymi gniazdami w projekcie. |  |
|  | f.16GB microSD (Preloaded with OS – Linux) – 1 szt. Class 10 (up to 45MB/s read-write) |  |
|  | g. microSD USB Reader – 1 szt. adapter umożliwia odczyt karty microSD w komputerze PC. |  |
|  | h. Multicolor Buttons (4 szt.) 1x czerwony, 1x niebieski, 1x żółty, 1x zielony rozmiar nóżek pasuje do płyty stykowej opisanej powyżej |  |
|  | h. diody LED (20 szt.) 5x – Czerwony, 5x – Żółty, 5x – Niebieski, 5x - Zielony |  |
|  | j. Resistor 330 Ohm 1/6 Watt PTH --- 20 szt. 1/6 Watt, +/- 5% tolerancji rezystorów PTH. 330 Ohm |  |
|  | k. Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable --- 40-pin, 6" – 1 szt. płaski kabel 2x20 pasuje do nagłówków GPIO na Raspberry Pi 3, 2 i B +. Kabel ma złącza o przekątnej 0,1 cala. |  |
|  | l. SparkFun USB Mini-B Cable – 1 szt. USB 2.0 type A to Mini-B 5-pin cable dł. min. 1,5m |  |
|  | m. Zasilacz --- 5.1V DC 2.5A (USB Micro-B) – 1 szt. Napięcie wejściowe: 100~240VAC Regulacja obciążenia +/- 3% Output voltage/capacity: 5.1V; 2.5A Długość przewodu min.: 1,5m Złącze wyjściowe: typ Micro-B USB |  |
|  | n. kabelki stykowe męskie na żeńskie --- 10 szt. Są to zworki o długości min. 155 mm zakończone jako męskie na żeńskie. Wiele zworek można zainstalować obok siebie w odległości 0.1 ”. Jest to 1 pakiet dziesięciu zworek. |  |
|  | o. kabelki stykowe męskie na męskie --- 30 szt. kabelki zakończone jako męskie na męskie, dł. min 155mm. |  |

- Pakiet do nauki do IoT – 20 szt - ………………………………………….…………..…………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do nauki IoT, przeznaczony do nauki programowania urządzeń IoT |  |
| 2 | Pakiet musi zawierać : SparkFunTinkerKit - 1szt. |  |
| 3 | a. SparkFunRedBoard lub kompatybilny z płytą Arduino Uno: ATmega328 mikrokontroller z Optiboot (UNO) Bootloader USB Programowanie przez FTDI FT231X Napięcie wejściowe - 7-15V 0-5V wyjście kompatybilne z 3.3V 14 Digital I/O Pins (6 wyjść PWM) 6 wejść analogowych ISP złącze 32k pamięć Flash 16MHz Clock Speed Konstrukcja SMD Kompatybilny z R3 Shield |  |
| 4 | b. SparkFun Motor Driver (ze złączami) – 1 szt. Zasilanie: VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V Prąd wyjściowy : Iout = 1.2A (average) / 3.2A (peak) kontrola Standby CW/CCW/short-brake/stop - tryby pracy silnika Wbudowanie termiczne wyłączanie obwodów i wykrywanie low-voltage circuit Wszystkie piny TB6612FNG mają standard odległości 0.1" Kondensatory filtrujące na obu liniach zasilania. Przylutowane złącza |  |
| 5 | c. Breadboard - Self-Adhesive (Biały) – 1szt. Ma 2 magistrale zasilania, 10 kolumn i 30 rzędów - łącznie 400 punktów w punktach. Wszystkie piny są rozmieszczone w standardzie 0.1 ". Dwa zestawy pięciu kolumn są oddzielone o około 0.3", pasują do pakietu DIP. Płyta akceptuje przewody o rozmiarach w zakresie 29-20AWG. Ta płyta ma również taśmę samoprzylepny z tyłu. Płyty mają również części blokujące, dzięki czemu można połączyć dowolną liczbę elementów. |  |
| 6 | d. Servo -- Sub-Micro Size – 1 szt. 1x Micro Size Servo 1x Single Arm Micro Horn 1x Double Arm Micro Horn 1x Four Point Micro Horn 1x Circle Micro Horn 2x 2x8mm Phillips Screw Napięcie: 4.8-6.0 Volts Moment obrotowy: 16.6/20.8 oz-in. (4.8/6.0V) Prędkość: 0.15/0.10 sec/60° (4.8/6.0V) Obrót: ~160° Jedno górne łożysko kulkowe nylonowe koła zębate 3-Pole Ferrite Motor Min wymiary : 31.8 x 11.7 x 29mm Długość przewody min. : 160mm Waga max.: 9g |  |
| 7 | e. Hobby Gearmotor -- 200 RPM (para) – 2 sztuki Sugerowane napięcie: 4.5VDC Prędkość bez obciążenia: 140RPM Prąd bez obciązenia: 190mA Max. prąd obciążenia: 250mA Moment obrotowy: 800 gf-cm |  |
| 8 | f. Temperature Sensor – TMP36 - 1 szt. Napięcie wejściowe: 2.7 V to 5.5 VDC 10 mV/°C współczynnik skali ±2°C dokładność pomiaru temperatury ±0.5°C liniowość Zakrs pracy: −40°C to +125°C |  |
| 9 | g. Mini Fotokomórka – 1 szt. Light resistance : ~1k Ohm Dark resistance : ~10k Ohm Max voltage : 150V Max power: 100mW* 2 x 4 x 5mm 4mm between pins 31mm lead length |  |
| 10 | h. Pizeo Speaker – 1 szt. okrągły głośnik o średnicy max. 12 mm, który działa w zakresie słyszalnym 2kHz. Możliwość używania głośnika do tworzenia prostych interfejsów muzycznych lub użytkownika. |  |
| 11 | i. SparkFun USB Mini-B Cable -- 6 Foot – 1 szt. USB 2.0 type A to Mini-B 5-pin cable dł. min. 1,5m |  |
| 12 | j. kabelki stykowe męskie na męskie --- 30 szt. kabelki zakończone jako męskie na męskie, dł. min. 155mm |  |
| 13 | k. LED - RGB Diffused Common Cathode – 1 szt. Forward Voltage (RGB): (2.0, 3.2, 3.2)V Max Forward Current (RGB): (20, 20, 20)mA Max Luminosity (RGB): (2800, 6500, 1200 |  |
| 14 | l. Multicolor Buttons (4 szt.) 1x czerwony, 1x niebieski, 1x żółty, 1x zielony rozmiar nóżek pasuje do płyty stykowej opisanej powyżej |  |
| 15 | m. diody LED (20 szt.) 5x – Czerwony, 5x – Żółty, 5x – Niebieski, 5x – Zielony |  |
| 16 | n. Mini Power Switch – 1 szt. Prosty przełącznik suwakowy SPDT. 30 V / 200 mA. Piny mają rozstaw 1 ”, pasują rozmiarem do płyty stykowej |  |
| 17 | o. 10K Trimpot – 1 szt. potencjometr 10K z możliwością regulacji ma wbudowaną małą gałkę i pasuje do płyty stykowej |  |
| 18 | p. Battery Holder - 4xAA to Barrel Jack Connector – 1 szt. Jest to prosty 4-ogniwowy uchwyt na baterie AA. 5-calowy kabel zakończony jest standardowym złączem jack o średnicy 5,5 x 2,1 mm i dodatnim cylindrem. |  |
| 19 | q. 330 and 10K Resistors Oporniki 330 Ohm 1/6 Watt PTH, +/- 5% tolerancji --- 20 szt. Oporniki 10K Ohm PTH 1/4 W, +/- 5% tolerancji – 20 szt. |  |

- Zestaw sensorów do IoT – 20 szt- - ………………………………………….…………..………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sensorów do IoT, przeznaczony do nauki programowania urządzeń IoT |  |
| 2 | Zestaw musi zawierać: |  |
| 3 | a. Flex Sensor 2.2" – 1 szt. Prosty, elastyczny czujnik 2,2 "długości. Gdy czujnik jest zgięty, wzrasta opór czujnika. Złącze jest rozmieszczone w odległości 0,1 cala. |  |
| 4 | b. SPDT 5V przekaźnik – 1 szt. 5V DC SPDT Relay Rated up to 5A Fully Sealed |  |
| 5 | c. Transistor - NPN (BC337 lub kompatybilny) – 1 szt. BC337, krzemowy tranzystor NPN BJT (Bipolar Junction Transistor). Służy do wspomagania dużych obciążeń lub wzmacniania lub przełączania aplikacji. BC337 jest specjalnie przystosowany do 50V i 800mA max. |  |
| 6 | d. Diode Small Signal – 1N4148 lub kompatybilna – 1 szt. bardzo popularna dioda sygnałowa - 1N4148. Stosowana dla sygnałów do 200mA prądu. |  |
| 7 | e. Raspberry Pi Camera Module v2 – 1 szt. Rozdzielczość: 8-megapixel Still picture resolution: 3280 x 2464 Max transfer rate obrazu: 1080p: 30fps (encode and decode), 720p: 60fps Podłączenie do RaspberryPi: 15-pinribbon kabel do dedykowanego pin MIPI Camera Serial Interface (CSI-2). Image control functions: Automatyczny exposure control Automatyczny whitebalance Automatyczny band filter Automatyczna 50/60 Hz detekcja luminancji Automatyczna black level calibration Zakres temperatur: Operacyjny: -20º to 60ºC Stable image: -20º to 60ºC Rozmiar obiektywu: 1/4” wymiary nie większe niż: 23.86 x 25 x 9mm Waga max.: 3g |  |

Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego

- Smartfon – 25 szt - ………………………………………….…………..…………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przenośne typu smartfon |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do nauki tworzenia aplikacji mobilnych, w ramach przedmiotów takich jak Programowanie aplikacji mobilnych, Systemy wbudowane, Multimedia na platformach mobilnych, Techniczne zastosowania systemów mobilnych. W ramach prowadzonych przedmiotów realizowane będzie programowanie, testowanie i optymalizacja aplikacji mobilnych przeznaczonych na urządzenia typu smartfon z systemem Android. |  |
|  | Procesor wielordzeniowyprzeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScorena co najmniej 1850 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie:https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344 |  |
|  | Pamięć wbudowana co najmniej 32 GB |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB |  |
|  | Ekran o rozmiarze co najmniej 6’’ i umożliwiający wyświetlenie obrazu o rozdzielczości minimum 1480 x 720 pikseli, |  |
|  | Nagrywanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 25 klatkach/s |  |
|  | Obsługiwane formaty wideo: MP4, M4V, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |  |
|  | Złącza karty SIM oraz karty microSD |  |
|  | Co najmniej dwie kamery o rozdzielczości robionych zdjęć 13 Mix (tył) oraz 5Mpix (przód) |  |
|  | Wbudowane głośniki stereo i Wbudowany mikrofon |  |
|  | Interfejsy telekomunikacyjne: Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 4G (LTE) Bluetooth NFC |  |
|  | Obsługa sieci komórkowych w standardach 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |  |
|  | System operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej, z dostępem do sklepu internetowego udostępniającego różnego rodzaju aplikacje dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android. |  |
|  | Zasilacz z zasilaniem przez kabel micro USB -> USB. |  |
|  | Kabel mikro USB – USB do połączenia i wymiany danych z PC |  |
|  | Złącze słuchawkowe 3,5 mm |  |
|  | Zainstalowane czujniki: Odbiornik sygnału GPS Akcelerometr Żyroskop Magnetometr Czujnik światła Czujnik zbliżenia |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, RoHS |  |
|  | Zasilanie z wbudowanej baterii pozwalającej na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 15 godzin przy transmisji danych za pomocą interfejsu LTE lub WIFI |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Tablet – 8 szt- ………………………………………….…………..…………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przenośne typu tablet |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do nauki tworzenia aplikacji mobilnych, w ramach przedmiotów takich jak Programowanie aplikacji mobilnych, Systemy wbudowane, Multimedia na platformach mobilnych, Techniczne zastosowania systemów mobilnych. W ramach prowadzonych przedmiotów realizowane będzie programowanie, testowanie i optymalizacja aplikacji mobilnych przeznaczonych na urządzenia typu tablet z systemem Android. |  |
|  | Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu tablet, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 3700 punktów, zgodnie z wynikami dostępnymi na stronie: https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344 |  |
|  | Pamięć wbudowana co najmniej 32 GB |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB |  |
|  | Złącze pamięci dodatkowej SD z obsługą kart co najmniej 100GB |  |
|  | Ekran o rozmiarze co najmniej 10’’ i umożliwiający wyświetlenie obrazu o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli, |  |
|  | Co najmniej dwie kamery o rozdzielczości robionych zdjęć 8 Mix (tył) oraz 2Mpix (przód) |  |
|  | Nagrywanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 25 klatkach/s |  |
|  | Odtwarzanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 50 klatkach/s |  |
|  | Obsługiwane formaty wideo: MP4, M4V, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |  |
|  | Wbudowane głośniki stereo i mikrofon |  |
|  | Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | InterfejsBluetooth w wersji 4.2 |  |
|  | Odbiornik sygnału GPS |  |
|  | Zainstalowane czujniki: akcelerometr, czujnik pola magnetycznego |  |
|  | System operacyjny Android w wersji 7.0 lub wyższej, z dostępem do sklepu internetowego udostępniającego różnego rodzaju aplikacje dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android. |  |
|  | Zasilacz z zasilaniem przez kabel micro USB -> USB. |  |
|  | Kabel mikro USB – USB do połączenia i wymiany danych z PC |  |
|  | Złącze słuchawkowe 3,5 mm |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, RoHS |  |
|  | Zasilanie z baterii wbudowanej przez co najmniej 10 godzin przy odtwarzaniu wideo lub transmisji danych za pomocą interfejsu WIFI |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Serwer do systemu RTLS- ………………………………………….…………..……………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Komputer stacjonarny |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty pełnej wysokości w slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej oraz poziomej. |  |
|  | Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych (np. Visual Studio, Android Studio), bazodanowych (np. MSSQL, Postgresql, MySql) oraz aplikacji do przetwarzania audio-wideo (np. Blender, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, OBS Stiudio); Nauczanie programowania współbieżnego i rozproszonego metodami komunikacji międzyprocesowej i synchronizacji procesów, rozwiązywanie problemów związanych z dzieleniem zasobów a także specyfiką komunikacji i synchronizacji w przetwarzaniu rozproszonym, z wykorzystaniem wielordzeniowych jednostek centralnych CPU oraz jednostek przetwarzania graficznego GPU z zaimplementowaną obsługa sprzętową technologii CUDA; Nauczanie modelowania i animacji i renderingu obiektów w środowisku 3D programie Blender i 3DMax. Uruchamianie jednoczesne kilku systemów operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji (np. VirtualBox, VMWare Workstation). |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 12600 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | 1 dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 240 GB 1 dysk typu HDD o pojemności co najmniej 1 TB |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co najmniej 3 GB, umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 4096 × 2160 pikseli. Wsparcie dla równoległej technologii obliczeniowej CUDA oraz aplikacjiBlender i 3DMax; Wydajność karty graficznej oceniona na co najmniej 5700 punktów w teście VideocardBenchmarks opublikowanym na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ Wymagana obsługa standardów DIRECTX 12 oraz OpenGL 4.5 lub nowszych |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera |  |
|  | Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, złącze słuchawek i mikrofonu (złącza oddzielne lub zintegrowane typu combo), złącze kart SD |  |
|  | Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. |  |
|  | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD, DVD+DL |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013 Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych ActiveDirectory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta. |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
| b) | Monitor zewnętrzny |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’ |  |
|  | Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów |  |
|  | matryca IPS – matowa |  |
|  | Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms |  |
|  | Wbudowane głośniki. |  |
|  | Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA |  |
|  | Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe |  |
|  | Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie czuwania |  |
|  | Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt- ………………………………………….…………..…………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Komputer stacjonarny |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty rozszerzeń w slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej oraz poziomej. |  |
|  | Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, aplikacji wspomagających zarządzania firmą (np. Sage Symfonia ERP, Płatnik), aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych, bazodanowych oraz aplikacji do przetwarzania wideo i audio. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 11900 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 240GB z partycją odzyskiwania pozwalającą na szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do stanu fabrycznego komputera. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB |  |
|  | Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu o rozdzielczości min 4096 × 2304 pikseli, wymagana obsługa standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 i nowszych; możliwość podłączenia co najmniej 2 monitorów, co najmniej 1 złącze cyfrowe właściwe do podłączenia monitora typ 1 |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera |  |
|  | Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, złącze słuchawek i mikrofonu |  |
|  | Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. |  |
| 0 | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
| 1 | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013. Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów, oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych Active Directory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta. |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
| b) | Monitor zewnętrzny |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’ |  |
|  | Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów |  |
|  | matryca IPS – matowa |  |
|  | Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms |  |
|  | Wbudowane głośniki. |  |
|  | Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA |  |
|  | Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe |  |
|  | Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie czuwania |  |
|  | Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| c) | Oprogramowanie biurowe |  |
|  | Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w polskiej wersji językowej. |  |
|  | Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 64 bitowych |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji |  |
|  | Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami |  |
|  | Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu |  |
|  | Aplikacje wchodzące w skład pakietu: - Edytor tekstu - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych |  |
|  | Funkcjonalności edytora tekstu: - Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej tekstu w wielu językach w ramach jednego dokumentu, - Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty co najmniej dla języka polskiego - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (łącznie z tabelami przestawnymi) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków - Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu - Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól numeracji stron z uwzględnieniem wymogów druku dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa) - Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego formatowania tekstu - wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów graficznych (powiększanie, zmniejszanie, kompresja, przezroczystość) - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, - Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie zeszytowym - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, książki adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych baz danych SQL z obsługą dostępu do danych ODBC - Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych - Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) - Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, testy statystyczne, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - Wbudowane narzędzie analityczne typu solver - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i edycji prezentacji: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów graficznych, tekstów, animacji, filmów i nagrań dźwiękowych - Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów zawartych w narzędziu z możliwością pobierania nowych szablonów ze strony producenta oprogramowania - Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, pojedynczych i grup elementów slajdów - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych aplikacji pakietu biurowego - Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością przygotowania zestawu plików umożliwiających wyświetlenie prezentacji na komputerze nie posiadającym oprogramowania do wyświetlania prezentacji - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych: - Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku - Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z definiowaniem typów danych (tekstowych, liczbowych, walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków tabel wirtualnych będących złożeniem danych z kilku tabel, raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr i programowania zdarzeń w języku obsługiwanym przez pakiet - Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi - Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych SQL za pomocą sterownika ODBC - Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla elementów formularzy za pomocą wbudowanych narzędzi programistycznych - Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych kontrolek i narządzi w aplikacjach udostępnianych użytkownikom - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Access w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. |  |
|  | Program instalacyjny: - Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania oprogramowania instalacyjnego ze strony producenta - Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego programu instalacyjnego - Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. |  |

- Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt- ………………………………………….…………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Komputer stacjonarny |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty pełnej wysokości w slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej oraz poziomej. |  |
|  | Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych (np. Visual Studio, Android Studio), bazodanowych (np. MSSQL, Postgresql, MySql) oraz aplikacji do przetwarzania audio-wideo (np. Blender, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, OBS Stiudio); Nauczanie programowania współbieżnego i rozproszonego metodami komunikacji międzyprocesowej i synchronizacji procesów, rozwiązywanie problemów związanych z dzieleniem zasobów a także specyfiką komunikacji i synchronizacji w przetwarzaniu rozproszonym, z wykorzystaniem wielordzeniowych jednostek centralnych CPU oraz jednostek przetwarzania graficznego GPU z zaimplementowaną obsługa sprzętową technologii CUDA; Nauczanie modelowania i animacji i renderingu obiektów w środowisku 3D programie Blender i 3DMax. Uruchamianie jednoczesne kilku systemów operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji (np. VirtualBox, VMWare Workstation). |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 12600 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | 1 dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 240 GB 1 dysk typu HDD o pojemności co najmniej 1 TB |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co najmniej 3 GB, umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 4096 × 2160 pikseli. Wsparcie dla równoległej technologii obliczeniowej CUDA oraz aplikacjiBlender i 3DMax; Wydajność karty graficznej oceniona na co najmniej 5700 punktów w teście VideocardBenchmarks opublikowanym na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ Wymagana obsługa standardów DIRECTX 12 oraz OpenGL 4.5 lub nowszych |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera |  |
|  | Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, złącze słuchawek i mikrofonu (złącza oddzielne lub zintegrowane typu combo), złącze kart SD |  |
|  | Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. |  |
|  | Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD, DVD+DL |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, |  |
|  | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz z podkładką |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013 Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych ActiveDirectory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta. |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
| b) | Monitor zewnętrzny |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’ |  |
|  | Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów |  |
|  | matryca IPS – matowa |  |
|  | Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms |  |
|  | Wbudowane głośniki. |  |
|  | Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA |  |
|  | Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe |  |
|  | Zasilacz wbudowany Napięcie zasilania 240 V Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie czuwania |  |
|  | Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, EnergyStar 6.0 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| c) | Oprogramowanie biurowe |  |
|  | Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w polskiej wersji językowej. |  |
|  | Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 64 bitowych |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji |  |
|  | Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami |  |
|  | Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu |  |
|  | Aplikacje wchodzące w skład pakietu: - Edytor tekstu - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych |  |
|  | Funkcjonalności edytora tekstu: - Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej tekstu w wielu językach w ramach jednego dokumentu, - Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty co najmniej dla języka polskiego - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (łącznie z tabelami przestawnymi) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków - Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu - Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól numeracji stron z uwzględnieniem wymogów druku dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa) - Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego formatowania tekstu - wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów graficznych (powiększanie, zmniejszanie, kompresja, przezroczystość) - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, - Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie zeszytowym - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, książki adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych baz danych SQL z obsługą dostępu do danych ODBC - Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych - Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) - Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, testy statystyczne, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - Wbudowane narzędzie analityczne typu solver - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i edycji prezentacji: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów graficznych, tekstów, animacji, filmów i nagrań dźwiękowych - Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów zawartych w narzędziu z możliwością pobierania nowych szablonów ze strony producenta oprogramowania - Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, pojedynczych i grup elementów slajdów - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych aplikacji pakietu biurowego - Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością przygotowania zestawu plików umożliwiających wyświetlenie prezentacji na komputerze nie posiadającym oprogramowania do wyświetlania prezentacji - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych: - Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku - Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z definiowaniem typów danych (tekstowych, liczbowych, walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków tabel wirtualnych będących złożeniem danych z kilku tabel, raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr i programowania zdarzeń w języku obsługiwanym przez pakiet - Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi - Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych SQL za pomocą sterownika ODBC - Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla elementów formularzy za pomocą wbudowanych narzędzi programistycznych - Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych kontrolek i narządzi w aplikacjach udostępnianych użytkownikom - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Access w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. |  |
|  | Program instalacyjny: - Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania oprogramowania instalacyjnego ze strony producenta - Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego programu instalacyjnego - Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. |  |

- Zestaw komputerowy typ 3  (Komputer typu All In One) – 20 szt- ………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Komputer stacjonarny All In One |  |
|  | Komputer stacjonarny w obudowie typu All In One z możliwością zabezpieczenia fizycznego typu Kensingtone lub podobnego.Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera |  |
|  | Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, aplikacji wspomagających zarządzania firmą, aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, narzędzi programistycznych, bazodanowych oraz aplikacji do przetwarzania wideo i audio. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na co najmniej 11900punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy typu SSD co najmniej 240 GB z partycją odzyskiwania pozwalającą na szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do stanu fabrycznego komputera. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |  |
|  | Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu o rozdzielczości min 1920 x 1080 pikseli na wyświetlaczu wbudowanym i zewnętrznym w trybie klonowania oraz pulpitu rozszerzonego, wymagana obsługa najnowszych standardów DIRECTX oraz OpenGL. |  |
|  | Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
|  | Wbudowany napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
|  | 2 przewodowe interfejsy Ethernet umożliwiając transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s (dopuszcza się stosowanie zewnętrznej karty ze złączem USB), Bezprzewodowa karta pracująca w standardzie 802.11a/b/g/n Interfejs Bluetooth |  |
|  | Przewodowa klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), |  |
|  | Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką. |  |
|  | Złącza zewnętrzne minimum: 1 LAN RJ45, 4 x USB w tym co najmniej 1 USB 3.0, wyjście sygnału wideo HDMI lub DVI, czytnik kart SD |  |
|  | Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki Wbudowana kamera o rozdzielczości 2 Mpix |  |
|  | BIOS musi posiadać możliwości: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - kontrola sekwencji boot-ącej; - włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; - start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) |  |
|  | Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013 Wymagane funkcje zarządzania to: - zdalne włączenie komputera, - zdalne wyłączenie komputera, - zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z dostępnością slotów oraz zainstalowanych dyskach twardych, - możliwość definiowania dodatkowych kot użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień do funkcji zdalnego włączania komputera. Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 i IPv6 Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL |  |
|  | Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 20dB; Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera. |  |
|  | Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, Deklaracja zgodności CE, RoHS Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych Active Directory elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu operacyjnego nie może wymagać aktywacji w systemach producenta. |  |
|  | Wyświetlacz zintegrowany o przekątnej ekranu minimum 23’’ Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli matryca IPS – matowa możliwość instalacji na uchwycie typu VESA |  |
|  | Wbudowane głośniki |  |
|  | Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji za pomocą strony internetowe po weryfikacji za pomocą numeru seryjnego urządzenia |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| b) | Oprogramowanie biurowe |  |
|  | Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w polskiej wersji językowej. |  |
|  | Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 64 bitowych |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji |  |
|  | Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami |  |
|  | Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu |  |
|  | Aplikacje wchodzące w skład pakietu: - Edytor tekstu - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych |  |
|  | Funkcjonalności edytora tekstu: - Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej tekstu w wielu językach w ramach jednego dokumentu, - Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty co najmniej dla języka polskiego - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (łącznie z tabelami przestawnymi) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków - Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu - Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól numeracji stron z uwzględnieniem wymogów druku dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa) - Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego formatowania tekstu - wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów graficznych (powiększanie, zmniejszanie, kompresja, przezroczystość) - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, - Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie zeszytowym - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, książki adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych baz danych SQL z obsługą dostępu do danych ODBC - Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych - Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) - Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, testy statystyczne, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - Wbudowane narzędzie analityczne typu solver - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i edycji prezentacji: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów graficznych, tekstów, animacji, filmów i nagrań dźwiękowych - Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów zawartych w narzędziu z możliwością pobierania nowych szablonów ze strony producenta oprogramowania - Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, pojedynczych i grup elementów slajdów - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych aplikacji pakietu biurowego - Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością przygotowania zestawu plików umożliwiających wyświetlenie prezentacji na komputerze nie posiadającym oprogramowania do wyświetlania prezentacji - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych: - Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku - Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z definiowaniem typów danych (tekstowych, liczbowych, walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków tabel wirtualnych będących złożeniem danych z kilku tabel, raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr i programowania zdarzeń w języku obsługiwanym przez pakiet - Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi - Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych SQL za pomocą sterownika ODBC - Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla elementów formularzy za pomocą wbudowanych narzędzi programistycznych - Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych kontrolek i narządzi w aplikacjach udostępnianych użytkownikom - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Access w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. |  |
|  | Program instalacyjny: - Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania oprogramowania instalacyjnego ze strony producenta - Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego programu instalacyjnego - Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. |  |

- Projektor multimedialny – 1 szt - ………………………...……………………….…………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość rzeczywista minimum 1920x1080 pikseli |  |
|  | Obsługiwane inne rozdzielczości: SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 720 |  |
|  | Odległość projekcyjna od 1,5 do 5 m |  |
|  | Przekątna obrazu od 100 do 600 cm |  |
|  | Manualna regulacja ostrości |  |
|  | Manualny zoom optyczny |  |
|  | Moc lampy (tryb normalny) min 220 W |  |
|  | Jasność co najmniej 3200 ANSI Lumenów |  |
|  | Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 godz. |  |
|  | Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, 1x VGA |  |
|  | Obudowa umożliwiająca eksploatację przenośną oraz instalację na uchwycie sufitowym |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot + baterie, 1 kabel HDMI – długość powyżej 1,5 m, 1 x Kabel HDMI – długość ok. 15 m do instalacji w listwie naściennej, gniazdo natynkowe natynkowe HDMI |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Zadanie 3 - Dostawa systemu RTLS

- System RTLS – 1 szt - ………………………...……………………….…………………………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | System lokalizacji czasu rzeczywistego (ang. RLTS – Real Time Location System), umożliwiający uzyskanie trójwymiarowej pozycji transpondera w obszarze działania systemu w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Przeznaczenie: System RTLS przeznaczony do nauki zagadnień związanych z lokalizacją obiektów w zamkniętych pomieszczeniach, wykorzystywany w laboratoriach informatyki oraz automatyki i robotyki do współpracy z systemami informatycznymi oraz systemami automatyki i robotyki, do sterowania robotami mobilnymi, do analizy i monitorowania obiektów. |  |
|  | System RTLS powinien działać na komputerze PC lub umożliwiać konfigurację, sterowanie, dostęp do danych oraz wizualizację danych z systemu RTLS na komputerze PC. Komputer PC zapewnia Zamawiający. |  |
|  | System powinien umożliwić lokalizację obiektów w zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 1000 m2, o wymiarach 32x32 m i wysokości 3 m z błędem wskazania pozycji nie większym niż 15 cm w osiach poziomych i nie więcej niż 50 cm w osi pionowej. System powinien działać w technologii radiowej. |  |
|  | System powinien zawierać 40 aktywnych transponderów radiowych o unikalnych numerach identyfikacyjnych, zasilanych z wymiennej baterii. Transpondery powinny mieć możliwość bezprzewodowego ustawiania częstotliwości generowania impulsów radiowych, o częstotliwości pracy co najmniej do 64 Hz. System powinien zapewnić równoczesne wyznaczanie pozycji 40 transponderów pracujących z częstotliwością 64 Hz rozmieszczonych na obszarze do 1000 m2 . |  |
|  | Transpondery powinny zawierać czujnik ruchu. |  |
|  | System powinien umożliwiać wizualizację pozycji transponderów na ekranie komputera PC z opóźnieniem nie większym niż 1 sekunda. |  |
|  | System powinien umożliwić z opóźnieniem nie większym niż 1 sekunda uzyskanie informacji o: - numerze identyfikacyjnym transpondera, - pozycji transpondera w osiach X, Y, Z, - czasie dokonania pomiaru, - stanie czujnika ruchu. System powinien zapisywać dane o pozycji transponderów w systemie baz danych. Wymagana jest dokumentacja opisująca metody odczytu zapisanych danych o pozycji transponderów z bazy danych. System powinien udostępniać dostęp do danych o ostatniej znanej pozycji transpondera poprzez interfejs REST API (Interfejs programistyczny aplikacji, ang. Application programming interface). Wymagana jest dokumentacja dostępu do API. System powinien udostępniać dostęp do danych o ostatniej znanej pozycji transpondera poprzez serwer oparty na protokole TCP lub UDP. Wymagana jest dokumentacja dostępu do serwera. |  |
|  | Oprogramowanie systemu RTLS powinno umożliwić definiowanie stref w obszarze działania systemu oraz generowanie informacji o wejściu transpondera do zdefiniowanych stref oraz wyjściu transpondera ze zdefiniowanych stref. System powinien udostępniać te informacje poprzez bazę danych, API oraz serwer działający w oparciu o protokoły TCP lub UDP. |  |
|  | Wymagane jest dostarczenie pełnego okablowania oraz systemów mocowania urządzeń systemu RTLS w hali o rozmiarach 32m x 32m |  |
|  | Wymagana jest instalacja i uruchomienie systemu RTLS w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Zadanie 4 - Dostawa szaf laboratoryjnych

- Szafy laboratoryjne – 3 szt- ………………………...……………………….………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Metalowa dwuskrzydłowa szafa biurowa przeznaczona do przechowywania dokumentów oraz umożliwiająca ograniczenie dostępu do nich osobom |  |
|  | Przeznaczenie: Przechowywanie dokumentów, narzędzi, komponentów elektronicznych |  |
|  | Konstrukcja metalowa, z dwoma uchylnymi drzwiami, zamykana na klucz |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1150 - 1250 mm Wysokość: 1950 - 2050 mm Głębokość: 400 - 450 mm |  |
|  | Zamek z 3-punktowym ryglowaniem, co najmniej 2 klucze do zamka |  |
|  | Co najmniej 4 półki o regulowanej wysokości zawieszenia i nośności nie mniejszej niż 50 kg każda. |  |
|  | Malowanie proszkowe w kolorze popielatym RAL 7035 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Zadanie 5 - Dostawa sterowników PLC

- Zestawy laboratoryjne sterowników PLC  - 17 szt- ………………………...…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Sterownik |  |
|  | Modułowy, kompaktowy sterownik PLC klasy SIMATIC S7-1500 lub analogiczny, przeznaczony do zastosowania w aplikacjach przemysłowych dla systemów automatyki w wersji edukacyjnej. |  |
|  | Właściwości: Zasilanie: 24V DC Minimalnapamięćrobocza 100 kB Minimalna pamięć danych 2MB + opcja karta SD |  |
|  | Zintegrowanefunkcje Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki na wejściach Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem na co najmniej 10 dni |  |
|  | Zintegrowane wejścia/wyjścia w liczbie nie mniejszej niż: Wejściabinarne 32 x 24V DC Wyjściabinarne 32 x przekaźnik Wejścia analogowe 4 x napięciowe 0-10V DC o rozdzielczości minimalnie 10 bitów (≥ 100kOhm) Wyjścia analogowe 2 x napięciowe -0-10V DC prądowe 0..20mA o rozdzielczości minimalnie 10 bitów |  |
|  | Obsługiwanestandardykomunikacji TCP/IP ISO-on-TCP (RFC 1006) |  |
|  | Interfejsyzintegrowane w urządzeniu: Złącze komunikacyjne typu PROFINET / Ethernet (RJ45) Zapewnionaizolacja Automatycznaprędkość Autokrosowanie |  |
|  | Obsługiwaneoprogramowanie: Oprogramowanie typu Step7 Basic (TIA Portal min. V15) Język LAD Język FBD Język SCL |  |
|  | Możliwość rozszerzenia sterownika Minimalna liczba podłączenia modułów komunikacyjnych - 3 Możliwość podłączenia co najmniej 1 płytki sygnałowej Możliwość podłączenia minimalnie 2 modułów rozszerzeń |  |
| b) | Stanowisko dydaktyczne |  |
|  | Stanowisko dydaktyczne PLC z zadajnikami wejściowymi sygnałów cyfrowych, potencjometrami zadajników sygnałów analogowych, licznikiem, wyświetlaczem i złącza do podłączania zewnętrznych obiektów sterowania |  |
|  | 16 zadajników wejściowych sygnałów cyfrowych |  |
|  | 2 potencjometry zadajników sygnałów analogowych, licznik |  |
|  | Licznik |  |
|  | wyświetlacz 7-segmentowy |  |
|  | złącza do podłączania zewnętrznych obiektów sterowania |  |
| c) | Panel HMI |  |
|  | Panel współpracujący ze sterownikiem z serii S7 1500 |  |
|  | Wyświetlacz TFT o przekątnej nie mniejszej niż 6”, panoramiczny o liczbie kolorów 64 tys. i rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli |  |
|  | Elementy sterujące w postaci ekranu dotykowego |  |
|  | Minimalna ilość dostępnej pamięci na dane nie mniej niż 10 MB |  |
|  | Obsługa komunikacji w standardzie ETHERNET / PROFINET |  |
|  | Minimalna liczba interfejsów: PROFINET (RJ45) x 1 ; USB x 1 |  |
|  | Urządzenie musi posiadać co najmniej 8 programowalnych przycisków funkcyjnych |  |
|  | Minimalny stopień ochrony z przodu IP65 i IP 20 z tyłu |  |
|  | Napięcie zasilania 24V |  |
|  | Obsługa protokołów komunikacyjnych: MODBUS, TCP/IP, EtherNet/IP |  |

Zadanie 6 - Dostawa oprogramowania inżynierskiego

- Oprogramowanie SolidWorks lub równoważne- …………………………………………………….…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Licencja na oprogramowanie SolidWorks lub równoważne w wersji edukacyjnej wraz z roczną subskrypcją |  |
|  | Minimalna liczba stanowisk: 60 szt. |  |
|  | Wersja edukacyjna pozwalająca na: Tworzenie części 3D i złożeń w tym: możliwość modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo skomplikowanych, wymagających specjalistycznych narzędzi: skręcenia, odciśnięcia, kopuły, swobodnego formowania, powierzchni według granic, helis o zmiennym skoku, itp. środowisko wieloobiektowe umożliwiające łączenie, operacje lokalne, modelowanie symetrii, przecięcie obiektów, zapis struktury części wielobryłowej do pliku złożenia przy zachowaniu asocjatywności z plikiem źródłowym, zapis pliku złożenia do pliku części wieloobiektowej modelowanie arkuszy blach i konstrukcji spawanych w środowisku wieloobiektowym narzędzia wspomagające projektowanie form tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył. Możliwość swobodnego formatowania powierzchni w oparciu o krzywe kontroli i punkty kontroli Automatyzacja często wykonywanych operacji tj. konwersja pomiędzy formatami pliku, generowanie rysunków na bazie modeli 3D, aktualizacja plików, renderowanie, Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywania typoszeregów Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w celu automatyzacji tworzenia konfiguracji Automatyzacja projektowania instalacji rurowych i okablowania Zaawansowane funkcje spłaszczania powierzchni Automatyczne łączenia, dopasowywanie rozmiarów Automatyczne dopasowywanie elementów do istniejących otworów Rysunki 2D, w tym: możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami możliwość sprawdzenia norm możliwość sprawdzenia rysunków – graficzne sprawdzenie wersji i porównanie rysunków w celu znalezienia różnic możliwość tworzenia rysunków spłaszczonych tras i połączeń elektrycznych Obliczenia i symulacje, w tym zintegrowana w programie możliwość: przeprowadzenia wstępnej symulacji wytrzymałościowej części przeprowadzenia wstępnej symulacji przepływów płynów przeprowadzenia wstępnej analizy kinematycznej współpracujących elementów wstępnego sprawdzenia możliwości wyprodukowania modelu części pod kątem technologicznym przeprowadzenia zaawansowanej symulacji wytrzymałościowej w zakresie analizy statycznej dla części i złożeń wykonania analiza stosu tolerancji Możliwość przeprowadzenia wizualizacji i renderingu modelu bezpośrednio z poziomu aplikacji projektowej Dostęp do biblioteki elementów znormalizowanych Import i eksport obwodów drukowanych PCB z popularnych aplikacji ECAD Narzędzie do identyfikacji problemów dotyczących wiązań w złożeniach Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, IAM, SLDDRW, SLDPRT, SLDASM, SAT, STEP, IGS, STL, Parasolid Bezpośrednie otwieranie plików Creo, Solid Edge, NX, Autodesk Inventor 1.19. Bezpośrednie otwieranie plików CATIA V5 1.20. Bezpośrednie otwieranie plików formatów przejściowych .STEP, .IGS Program nauczania zawierający przewodnik dla nauczycieli i studentów biblioteka modeli 3D (Toolbox) dostęp online do edukacyjnej społeczności, biblioteki artykułów i przykładów |  |
|  | Roczna subskrypcja pozwalająca na: dostęp do oprogramowania w najnowszej wersji i pobierania bieżących aktualizacji dostęp do pomocy technicznej, dostęp do dodatkowych zasobów dydaktycznych takich jak programy nauczania i dodatkowe tutoriale możliwość generowania licencji domowych dla studentów i pracowników możliwość generowania bezpłatnych kodów na certyfikat CSWA dla uczniów |  |

Zadanie 7 - Dostawa dronów

- Dron typ1 – 3 szt - …………………………………………………….…………………….……………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Programowalny dron modułowy pozwalający na budowę różnych konstrukcji bezzałogowe pojazdu latającego z możliwością komunikacji bezprzewodowej do programowania i sterowania dronem. Moduły pozwalają na budowę dronów z różną liczbą winików (max 6.) |  |
|  | Moduł z silnikiem – sztuk 6 |  |
|  | Moduł główny ze sterownikiem |  |
|  | Sterownik silników |  |
|  | Czujnik odległości |  |
|  | Żyroskop 6-cio osiowy |  |
|  | Barometr |  |
|  | Moduł Bluetooth |  |
|  | Moduł zasilania oraz ładowarka z przewodem |  |
|  | Akumulator o pojemności min 700 mAh |  |
|  | Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt. |  |
|  | Elementy montażowe pozwalające zamontować czujników |  |

- Dron typ 2 – 2 szt- …………………………………………………….…………………….……………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Dron czterowirnikowy z wbudowaną kamerą umożliwiający w transmisje wideo w trakcie lotu oraz nagrywanie filmów na karcie pamięci. |  |
|  | Liczba wirników – 4 |  |
|  | Czas pracy – min 30 min na jednej baterii. Pojemność baterii min 3800 mAh. |  |
|  | Zasięg sterowania dronem – min 3000 m |  |
|  | Transmisja wideo w trakcie lotu w jakości min. HD (720p)/30fps |  |
|  | Nagrywanie wideo w jakości 4K(2160p) do 30 fps, FullHD (1080p) do 90 fps, HD (720p) do 120 fps. |  |
|  | Rozdzielczośc aparatu 12 MPx |  |
|  | Baterie – szt. 3 |  |
|  | Ładowarka sieciowa |  |
|  | Ładowarka samochodowa |  |
|  | Dodatkowe śmigła – szt 4. |  |
|  | Torba naramienna na drona |  |
|  | Karta micro SD – min 16 GB |  |
|  | Kabel RC micro USB, RC micro USB-C, RC Lightning |  |
|  | Komunikacja 2,4 GHz |  |
|  | Moduł GPS, GLONASS |  |
|  | Akcelerometr I żyroskop |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)