Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Dostawa fabrycznie nowego panela medycznego jednostanowiskowego nadłóżkowego z wybranymi mediami do Centrum Symulacji Medycznej PWSIiP w Łomży do Sali OSCE.
Producent………................................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel medyczny 1-stanowiskowy do Sali OSCE | fabrycznie nowy; 1-stanowiskowy; nadłóżkowy z wybranymi mediami wykonanego z wysokiej jakości profili aluminiowych,o głębokości max. 80mm lub do montażu w ścianie; ilość -1 sztuka wyposażony w: punkt poboru tlenu, powietrza sprężonego, próżni- trwale oznaczone znakiem CEi kolorami kodującymi typy gazu, różne standardy szybkozłączy, 5 x gniazda 230 V ramkowe w tym 1 DATA, oświetlenie nocne LED; 1 sztuka oświetlenie miejscowe LED 1 sztuka wyłącznik oświetlenia nocnego i miejscowego 1 sztuka gniazdo teleinformatyczne 2 sztuki podwójne gniazdo POAG 2 sztuki Całkowita długość panelu medycznego jednostanowiskowego wynosi min.1000 mm- max 1200mm, głębokość max. 80 mm Panel nadłóżkowy posiada wewnątrz instalację gazów medycznych umożliwiającą podłączenie panela do instalacji sprężonego powietrza w CSM w celu symulacji gazów i kompletnego wykorzystania urządzenia |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)