Załącznik nr 8 do SIWZ

Aktualizacja na dzień 15.04.2019 r.

| Wykaz obiektów oraz ich charakterystyka techniczna |
| --- |
| L.p. | Nazwa i adres obiektu | nr ewid. | nr licznika | Nr umowy przyłączeniowej | Nr warunków przyłączenia | przekładniki/ fazowość/ zabezp. | Miejsce rozgraniczenia własności | Miejsce usytuowania ukł. pom.-rozliczeniowego | Moc umowna w kW | Grupa taryfowa | Roczne zużycie w kWh |
| 1 | PWSIP w Łomży, Budynek Szkolno-Administracyjny, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 | 20063701 | 04142386 | ---------------- | Nr SP-2/3183/79 z dn. 10.03.1979 | 150/5A | Zaciski na podstawach BM w złączu kablowym ZK-3A | Skrzynka pom.-rozliczeniowa | VI-60 VII-VIII-40 IX-XII-60 I-V-60 | C21 | 195 000 |
| 2 | PWSIP w Łomży, Instytut Technologii Żywności, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 1 | 20091600 | 01695520 | Nr 941/ZS2-2/2008/1250 z dn. 30.12.2008 | Nr ZS-2/846/676/2008 z dn. 30.07.2008 | 200/5A | Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej | Złącze ZK zintegrowane z układami pom.-rozl. | 26 | C11 | - |
| 3 | PWSIP w Łomży, Instytut Technologii Żywności, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 1 | 20090101 | 01695612 | Nr 941/ZS2-2/2008/1250 z dn. 30.12.2008 | Nr ZS-2/846/676/2008 z dn. 30.07.2008 | 400/5A | Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej | Złącze ZK zintegrowane z układami pom.-rozl. | VI – 80 VII-VIII– 90 IX-XII – 100 I-V-100 | C21 | 285 000 |
| 4 | PWSIP w Łomży, Instytut Technologii Żywności, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 1 | 21017101 | 00298076 | Nr 1168/2011 z dn. 25.10.2011 | Nr 1161/2011 z dn. 20.09.2011 | 3 faz. / 20A | ---------------- | Na zewnątrz budynku | 11 | C11 | 5 000 |
| 5 | PWSIP w Łomży, Akademicka Szkoła Policealna, 18-400 Łomża, ul. Wiejska 16 | 21005203 | 11337268 | ---------------- | ---------------- | 3 faz. / 63A | ---------------- | Wewnątrz obiektu | 33 | C11 | 25 000 |
| 6 | PWSIP w Łomży, Dom Studenta, 18-400 Łomża, ul. Wiejska 16A | 21005263 | 71877833 | 1450/ZS2-2/2011/1374/2011 z dn. 30.12.2011 | ZS2-2/1390/2011 z dn. 14.12.2011 | 3 faz. 10A | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | Złącze kablowe ZK-5 nr 4759 (skrzynki licznikowe) | 5 | G11 | 5 000 |
| 7 | PWSIP w Łomży, Dom Studenta, 18-400 Łomża, ul. Wiejska 16A | 21005272 | 71900082 | 1450/ZS2-2/2011/1374/2011 z dn. 30.12.2011 | ZS2-2/1390/2011 z dn. 14.12.2011 | 3 faz. 32A | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | Złącze kablowe ZK-5 nr 4759 (skrzynki licznikowe) | 17 | C11 | 15 000 |
| 8 | PWSIP w Łomży, Dom Studenta, 18-400 Łomża, ul. Wiejska 16A | 20100100 | 03506691 | 1450/ZS2-2/2011/1374/2011 z dn. 30.12.2011 | ZS2-2/1390/2011 z dn. 14.12.2011 | 3 faz. 315A | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | Złącze kablowe ZK-5 nr 4759 (skrzynki licznikowe) | 185 | G11 | 100 000 |