Załącznik nr 6 do SIWZ

po zmianach

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa fantomu BLS niemowlęcia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry, | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 lub 2019 |  |  |
|  | Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać niemowlęcia z miękką, rzeczywistą twarzą oraz realistycznymi palcami u rąk i nóg |  |  |
|  | Komplet ubrania wraz z pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Głowa ruchoma, szczęka z językiem ruchoma |  |  |
|  | Możliwość odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy |  |  |
|  | Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przez usta-usta, usta-nos, worek samorozprężalny |  |  |
|  | Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. Wymiennych dróg oddechowych |  |  |
|  | Możliwość użycia rurki nosowo-żołądkowej |  |  |
|  | Symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia niezbędne jest prawidłowe odchylenie głowy lub uniesienia podbródka) |  |  |
|  | Możliwość badania tętna na co najmniej 1 tętnicy |  |  |
|  | Pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO - pomiar głębokości uciśnięć - pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza |  |  |
|  | Dostęp do wyników i bieżących pomiarów |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy,niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Ssak elektryczny , napięcie zasilania 230V/50Hz |  |  |
|  | Prosty w użyciu - sterowanie za pomocą jednego pokrętła |  |  |
|  | Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie |  |  |
|  | W zestawie dwie butle poliwęglowe o pojemności 2 l |  |  |
|  | W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 1 sztuce |  |  |
|  | Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. |  |  |
|  | Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 40 l / min |  |  |
|  | Wyposażony w funkcję autotestu - w mniej niż 30 sekund sprawdza wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: -kontrola drożności, -efektywność zwiększania podciśnienia, -maksymalne osiągalne podciśnienie, -szczelność |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwiający ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego |  |  |
|  | Akumulator może być wymieniony w warunkach pozaszpitalnych bez używania narzędzi. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa ssaka elektrycznego

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2018 |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż - 80 kPa |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |  |  |
|  | Możliwość ustawienia podciśnienia. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne z uchwytem do przenoszenia lub jezdnym stojakiem. W przypadku uchwytu do przenoszenia możliwość ustawienia na stoliku. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika |  |  |
|  | Zbiornik min. 1 litrowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką,z możliwością użycia wkładów jednorazowych. |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny - min. 5 szt. |  |  |
|  | Łącznik drenów. |  |  |
|  | Dreny silikonowe - min. 5 szt. |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania ssaka. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi ssaka. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)