Załącznik nr 6A do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 1 - Dostawa sterowników PLC

- Zestawy laboratoryjne sterowników PLC  - 17 szt- ………………………...…………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) | Sterownik |  |
|  | Modułowy, kompaktowy sterownik PLC klasy SIMATIC S7-1200 lub analogiczny, przeznaczony do zastosowania w aplikacjach przemysłowych dla systemów automatyki w wersji edukacyjnej. |  |
|  | Właściwości: Zasilanie: 24V DC Minimalna pamięć robocza 100 kB Minimalna pamięć danych 4MB + opcja karta SD |  |
|  | Zintegrowane funkcje Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki na wejściach Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem na co najmniej 10 dni |  |
|  | Zintegrowane wejścia/wyjścia w liczbie nie mniejszej niż: Wejścia binarne 14 x 24V DC Wyjścia binarne 10 x przekaźnik Wejścia analogowe 2 x napięciowe 0-10V DC o rozdzielczości minimalnie 10 bitów (≥ 100kOhm) Wyjścia analogowe 2 x napięciowe -0-10V DC prądowe 0..20mA o rozdzielczości minimalnie 10 bitów |  |
|  | Obsługiwane standardy komunikacji TCP/IP ISO-on-TCP (RFC 1006) |  |
|  | Interfejsyzintegrowane w urządzeniu: Złącze komunikacyjne typu PROFINET / Ethernet (RJ45) Zapewniona izolacja Automatyczna prędkość Autokrosowanie |  |
|  | Obsługiwaneoprogramowanie: Oprogramowanie typu Step7 Basic (TIA Portal min. V15) Język LAD Język FBD Język SCL |  |
|  | Możliwość rozszerzenia sterownika Minimalna liczba podłączenia modułów komunikacyjnych - 3 Możliwość podłączenia co najmniej 1 płytki sygnałowej Możliwość podłączenia minimalnie 2 modułów rozszerzeń |  |
| b) | Stanowisko dydaktyczne |  |
|  | Stanowisko dydaktyczne PLC z zadajnikami wejściowymi sygnałów cyfrowych, potencjometrami zadajników sygnałów analogowych, licznikiem, wyświetlaczem i złącza do podłączania zewnętrznych obiektów sterowania |  |
|  | 16 zadajników wejściowych sygnałów cyfrowych |  |
|  | 2 potencjometry zadajników sygnałów analogowych, licznik |  |
|  | Licznik |  |
|  | wyświetlacz 7-segmentowy |  |
|  | złącza do podłączania zewnętrznych obiektów sterowania |  |
|  | Stanowisko umożliwia zamontowanie pozostałych elementów tj. sterownika PLC, panelu hmi, modułu wejść/wyjść binarnych |  |
| c) | Panel HMI |  |
|  | Panel współpracujący ze sterownikiem z serii S7-1200 |  |
|  | Wyświetlacz TFT o przekątnej nie mniejszej niż 7”, panoramiczny o liczbie kolorów 64 tys. i rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli |  |
|  | Elementy sterujące w postaci ekranu dotykowego |  |
|  | Minimalna ilość dostępnej pamięci na dane nie mniej niż 10 MB |  |
|  | Obsługa komunikacji w standardzie ETHERNET / PROFINET |  |
|  | Minimalna liczba interfejsów: PROFINET (RJ45) x 1 ; USB x 1 |  |
|  | Urządzenie musi posiadać co najmniej 8 programowalnych przycisków funkcyjnych |  |
|  | Minimalny stopień ochrony z przodu IP65 i IP 20 z tyłu |  |
|  | Napięcie zasilania 24V |  |
|  | Obsługa protokołów komunikacyjnych: MODBUS, TCP/IP, EtherNet/IP |  |
| d) | Moduł wejść/wyjść binarnych |  |
|  | Moduł kompatybilny ze sterownikiem PLC podanym w pkt a) |  |
|  | Właściwości: 16 wejść binarnych (24V DC typu SINK/SOURCE) 16 wyjść binarnych (przekaźnikowe 2A) |  |
| e) | Oprogramowanie |  |
|  | Właściwości: Umożliwiające konfigurację sterownika PLC wyszczególnionego w pkt. a oraz panelu hmi wyszczególnionego w pkt. b Przenośny klucz licencyjny umieszczony na pamięci USB Pracujące minimum na systemach Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit) |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 6B do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 2 - Dostawa dronów

- Dron z mobilną platformą startową – 5 szt. ……………………………………………………….…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| A | Dron |  |
|  | Zestaw składający się z drona i mobilnej platformy startowej/lądowej. Programowalny dron modułowy pozwalający na budowę różnych konstrukcji bezzałogowego pojazdu latającego z możliwością komunikacji bezprzewodowej do programowania i sterowania dronem. Moduły pozwalają na budowę dronów z różną liczbą wirników (max 6.). |  |
|  | Moduł z silnikiem – sztuk 6 |  |
|  | Moduł główny ze sterownikiem |  |
|  | Sterownik silników |  |
|  | Czujnik odległości |  |
|  | Żyroskop 6-cio osiowy |  |
|  | Barometr |  |
|  | Moduł Bluetooth |  |
|  | Moduł zasilania oraz ładowarka z przewodem |  |
|  | Akumulator o pojemności min 700 mAh |  |
|  | Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt. |  |
|  | Elementy montażowe pozwalające zamontować czujników |  |
| B | Mobilna platforma startowa |  |
|  | Mobilna platforma startowa pozwalająca na budowę różnych konfiguracji w tym z manipulatorem z chwytakiem . Sterowana niezależnie od sterowania dronem. Zawierająca sterownik zgodny z platformą Arduino Mega. Bezprzewodowa komunikacja z komputerem PC oraz urządzeniami mobilnymi. Pozwalająca na budowę konstrukcji na kołach lub na gąsienicach. Budowany z elementów konstrukcyjnych kompatybilnych z LEGO |  |
|  | Silnik DC z enkoderem – 3szt. |  |
|  | Chwytak |  |
|  | Żyroskop |  |
|  | Czujnik odległości |  |
|  | Podwójny czujnik linii |  |
|  | Adapter RJ25 |  |
|  | Moduł Bluetooth |  |
|  | Sterownik zgodny z Arduino Mega, mikrokontroler ATmega 2560 |  |
|  | Wyzwalacz |  |
|  | Nakładka z wyjściem RJ25 |  |
|  | Elementy konstrukcyjne - ekstrudowane aluminium, łączone śrubami, kompatybilne z LEGO |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)