Załącznik nr 6A do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 1 – Dostawa sprzętu do fizykoterapii

- APARAT DO ELEKTROTERAPII  typ 1 ( ilość – 1szt) …………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny |  |
| 2 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | dwa całkowicie niezależne obwody do elektroterapii |  |
| 4 | możliwość podłączenia sondy laserowej, |  |
| 5 | minimum 10 rodzajów prądów |  |
| 6 | wbudowany zegar zabiegowy |  |
| 7 | możliwość wykorzystania zarówno do zastosowań przenośnych jak też stacjonarnych |  |
| 8 | tryby pracy laseroterapii: ciągła, impulsowa |  |
| 9 | przy zabiegach z elektroterapii możliwość pracy różnymi prądami |  |
| 10 | możliwość modyfikacji parametrów prądu: częstotliwości, kształtu impulsu, czasu trwania impulsu |  |
| 11 | wymiary max. do (dł. x szer. x wys.): 350x230x200 |  |
| 12 | waga do 6 kg |  |
| 13 | podstawowe wyposażenie: elektrody do elektroterapii, pas do mocowania elektrod na rzepy, zestaw przewodów łączących i zasilających |  |
| 14 | w wyposażeniu: sonda punktowa o mocy mieszczącej się w przedziale od 100 do 400 mW i długości fali mieszczącej się w przedziale od 800 do 810 nm oraz aplikator prysznicowy o mocy mieszczącej się w przedziale od 200 do 500 mW i długości fali min. 660 nm |  |

- APARAT DO ELEKTROTERAPII typ 2 ( ilość – 2szt) …………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | 3 w pełni niezależne kanały zabiegowe ( 2x elektroterapia, 1x terapia ultradźwiękowa) |  |
|  | co najmniej 10 typów najczęściej używanych rodzajów prądów |  |
|  | funkcja podgrzewania głowicy |  |
|  | 2-zakresowa głowica (1/3MHz) o powierzchni max. do 6 cm2 |  |
|  | współczynnik wypełnienia mieszczący się w przedziale 5%-100% |  |
|  | moc max: do 2,5 W/cm2 tryb ciągły) 3 W/cm2 (tryb impulsowy) |  |
|  | ultradźwięki w trybie pracy ciągłej i impulsowej |  |
|  | wizualna kontrola kontaktu |  |
|  | przystosowanie do instalacji na wielofunkcyjnym wózku |  |
|  | żel do ultradźwięków o pojemności od 250 do 500 ml |  |
|  | przewody pacjenta min. 2 sztuki |  |
|  | elektrody silikonowe w rozmiarze max. 8x6 cm min. 4 szt. |  |
|  | podkłady lub woreczki do elektrod min. 4 szt. |  |

- LAMPA DO NAŚWIETLAŃ STATYWOWA ( ilość – 1szt) …………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna |  |
| 2 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | zasilanie 230 V, 50 Hz |  |
| 4 | dwa rodzaje filtrów wymiennych – czerwony i niebieski |  |
| 5 | w zestawie okulary ochronne dla pacjenta i fizjoterapeuty |  |
| 6 | 2 promienniki |  |
| 7 | moc żarówki max. do 375 W |  |
| 8 | pobór mocy max. do 1140 W |  |
| 9 | moc ustawienia (10-100) |  |
| 10 | bezpieczniki 2 x T8AH / 250 V |  |
| 11 | regulacja położenia tubusa lampy |  |
| 12 | tubus wyposażony w wentylator chłodzący |  |
| 13 | regulacja wysokości statywu wysokość max. do 1900 mm |  |
| 14 | regulacja mocy promieniowania |  |
| 15 | pulpit sterujący z przyciskami |  |
| 16 | podstawa jezdna z 4 kółkami kierunkowymi (2 koła z hamulcami) |  |
| 17 | regulacja położenia głowicy |  |
| 18 | regulacja czasu trwania zabiegu |  |
| 19 | masa max do 30 kg |  |

- LAMPA DO NASWIETLAŃ STOŁOWA ( ilość – 1szt ) ……………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna |  |
| 2 | instrukcja w języku polskim |  |
| 3 | dwa rodzaje filtrów wymiennych – niebieski i czerwony |  |
| 4 | okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty |  |
| 5 | jeden promiennik IR-1 375 W |  |
| 6 | regulacja mocy naświetlania |  |
| 7 | zasilanie 230 V, 50 Hz |  |
| 8 | regulacja położenia tubusa od lampy |  |
| 9 | regulacja czasu trwania zabiegu |  |

- APARAT DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO ( ilość – 1szt ) ……………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nieekspozycyjny |  |
| 2 | instrukcja w języku polskim |  |
| 3 | możliwość sekwencyjnego napełniania komór po sobie; możliwość napełniania komór kolejno z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich komorach |  |
| 4 | ciśnienie regulowane w zakresie mieszczącym się w przedziale od 10 do 200 mmHg |  |
| 5 | awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór |  |
| 6 | wymiary max. do 350 x 440 x 190 mm |  |
| 7 | waga max. do 10 kg |  |
| 8 | w wyposażeniu mankiet co najmniej 10 komorowy na kończynę górną i dolną |  |

- ROTOR KOŃCZYN ( ilość – 1szt) ……………………………………..………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nieekspozycyjny |  |
| 2 | instrukcja w języku polskim |  |
| 3 | rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych i dolnych ze statywem z dwoma trybami pracy |  |
| 4 | ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciążeniu |  |
| 5 | ruch bierny regulacja prędkości obrotowej. |  |
| 6 | uchwyt do treningu |  |
| 7 | uchwyty proste dłoni, podnóżki oraz statyw, umożliwiający swobodny podjazd wózkiem dla niepełnosprawnych oraz ćwiczenie pacjenta siedzącego na krześle |  |
| 8 | max obciążenie: 150W |  |
| 9 | zasilanie: 220 – 240 V |  |
| 10 | prędkość regulowana do 60 obrotów na minutę |  |
| 11 | wymiary po złożeniu max. do (dł x szer x wys) 70 x 36 x26 cm |  |
| 12 | waga max do 15 kg |  |

- STÓŁ WIELOSTANOWISKOWY DO TERAPII MANUALEJ RĘKI ( ilość – 1szt) ………………………………………………………………………………………………………….…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny |  |
| 2 | instrukcja w języku polskim |  |
| 3 | co najmniej dwunastourządzeniowy |  |
| 4 | duża funkcjonalność oraz nowoczesny kształt urządzeń |  |
| 5 | niezależne stosy ciężarków |  |
| 6 | możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie |  |
| 7 | szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta |  |
| 8 | zakres regulacji oporu do 2750 g dla każdego ze stosów |  |

- BIEŻNIA DO TRENINGU I REHABILITACJI ( ilość – 1szt) ………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna |  |
| 2 | instrukcja w języku polskim |  |
| 3 | wyświetlane parametry co najmniej: czas, dystans, puls/tętno, prędkość, pochylenie/kąt nachylenia |  |
| 4 | zakres prędkości mieszczącej się w przedziale od 0,1 do 25 km/h |  |
| 5 | regulacja kąta nachylenia: od 0% do max. 30 % |  |
| 6 | przeznaczony dla pacjenta o masie ciała max. do 220 kg |  |
| 7 | max. wymiary do: 2250 x 960 x 1640 mm |  |
| 8 | max. wymiary pasa biegowego do: 1600 x 560 mm |  |
| 9 | waga max. do 220 kg |  |
| 10 | pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe |  |
| 11 | wsparcie dla kończyn górnych |  |

- LEŻANKA DREWNIANA DO FIZYKOTERAPII ( ilość – 1 szt) …………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | nowa, nieekspozycyjna |  |
| 2 | leżanka dwuczęściowa (leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz) |  |
| 3 | rama wykonana z drewna wysokiej jakości |  |
| 4 | tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym |  |
| 5 | regulowany kąt zagłówka (trzy ustawienia w zakresie od 0 do max. 45°) |  |
| 6 | zaślepka do otworu na twarz |  |
| 7 | uchwyt do mocowania jednorazowego podkładu z rolki |  |
| 8 | maksymalne obciążenie od 150 do 200 kg |  |
| 9 | maksymalne wymiary (dł. x szer.):1950 x 660 mm |  |
| 10 | maksymalna wysokość do 800 mm |  |

- PLATFORMA BALANSOWA ( ilość 1szt) ………………………………………………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | niepoekspozycyjna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 |  |
|  | platforma balansowa z wysokiej jakości drewna |  |
|  | umożliwia ćwiczenia na jednej i na dwóch nogach |  |
|  | nadaje się do ćwiczeń równowagi i do ćwiczeń proprioreceptorycznych |  |
|  | kształt kołowy |  |
|  | maksymalne wymiary: 55x8 cm |  |
|  | waga do 6 kg |  |
|  | max. obciążenie 180 kg |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 6B do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 2 – Dostawa komputera

- Komputer  ( ilość – 1szt) …………………………………………………………………………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 7650 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ |  |
|  | Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 200 GB. |  |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. |  |
|  | Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu |  |
|  | Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15’’ Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli (FullHD) |  |
|  | Wbudowane głośniki stereofoniczne Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera |  |
|  | Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0 oraz USB typ C, Wyjście AV HDMI lub DisplayPort (w przypadku DisplayPort należy dostarczyć kabel/adapter DisplayPort-HDMI), Gniazdo słuchawkowe mini-jack, Złącze kart pamięci SD |  |
|  | Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, |  |
|  | Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). Panel dotykowy (touchpad). |  |
|  | Wbudowany lub zewnętrzny podłączany przez port USB napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera |  |
|  | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesięcy |  |
|  | Oprogramowanie biurowe |  |
|  | Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w polskiej wersji językowej. |  |
|  | Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 64 bitowych |  |
|  | Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) |  |
|  | Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji |  |
|  | Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami |  |
|  | Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu |  |
|  | Aplikacje wchodzące w skład pakietu: - Edytor tekstu - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych |  |
|  | Funkcjonalności edytora tekstu: - Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej tekstu w wielu językach w ramach jednego dokumentu, - Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty co najmniej dla języka polskiego - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel - Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (łącznie z tabelami przestawnymi) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków - Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu - Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól numeracji stron z uwzględnieniem wymogów druku dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa) - Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego formatowania tekstu - wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów graficznych (powiększanie, zmniejszanie, kompresja, przezroczystość) - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, - Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie zeszytowym - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, książki adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych baz danych SQL z obsługą dostępu do danych ODBC - Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych - Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) - Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, testy statystyczne, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - Wbudowane narzędzie analityczne typu solver - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i edycji prezentacji: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów graficznych, tekstów, animacji, filmów i nagrań dźwiękowych - Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów zawartych w narzędziu z możliwością pobierania nowych szablonów ze strony producenta oprogramowania - Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, pojedynczych i grup elementów slajdów - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych aplikacji pakietu biurowego - Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością przygotowania zestawu plików umożliwiających wyświetlenie prezentacji na komputerze nie posiadającym oprogramowania do wyświetlania prezentacji - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. |  |
|  | Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych: - Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku - Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z definiowaniem typów danych (tekstowych, liczbowych, walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków tabel wirtualnych będących złożeniem danych z kilku tabel, raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr i programowania zdarzeń w języku obsługiwanym przez pakiet - Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi - Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych SQL za pomocą sterownika ODBC - Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla elementów formularzy za pomocą wbudowanych narzędzi programistycznych - Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych kontrolek i narządzi w aplikacjach udostępnianych użytkownikom - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Access w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. |  |
|  | Program instalacyjny: - Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania oprogramowania instalacyjnego ze strony producenta - Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego programu instalacyjnego - Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)