Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIotu zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego

- Zadanie nr 1

Dostawa projektora konferencyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora konferencyjnego w ilości 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | Projektor przeznaczony do instalacji w sali wykładowej zapewniający obraz wysokiej jakości przy intensywnym oświetleniu |
|  | Wyświetlana rzeczywista rozdzielczość: minimum 1920x1200 pikseli |
|  | Obsługiwane inne rozdzielczości: HD1080, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 720 |
|  | Obsługiwane rozdzielczości wejściowe: do co najmniej 3840 x 2160 pikseli |
|  | Obiektyw pozwalający na wyświetlanie obrazu o szerokości ok. 4 m z odległości ok. 5,5-6,5 m |
|  | Manualna regulacja ostrości |
|  | Manualny zoom optyczny |
|  | Źródło światła: laser |
|  | Jasność co najmniej 6000 lumenów zgodne z normą ISO 21118:2012 |
|  | Żywotność źródła światła co najmniej 20000 godzin w trybie maksymalnej jasności. |
|  | Złącza sygnałowe co najmniej: 2x HDMI, 1x VGA (D-sub 15 pin), 1xHDBaseT. |
|  | Złącza kontrolowania urządzeniem: RS232, Ethernet |
|  | Obudowa umożliwiająca instalację na uchwycie sufitowym. Należy dostarczyć uchwyt pozwalający na instalację projektora na poziomej rurze o średnicy ok 50mm |
|  | Sterowanie projektorem za pomocą pilota, aplikacji lub przeglądarki internetowej przez interfejs Ethernet oraz za pomocą złącza RS232 (producent musi udostępniać dokumentację do tego protokołu) |
|  | Projektor zainstalowany będzie w trudno dostępnym miejscu i sprawność chłodzenia nie może być ograniczana przez elementy typu filtry wymagające cyklicznego czyszczenia lub wymiany. |
|  | Wykonawca zainstaluje i uruchomi projektor w pomieszczeniu Zamawiającego |
|  | Wykonawca dokona integracji dostarczanego projektora z centralnym kontrolerem sterowani AMX NETLINK NI-3100 oraz aplikacją Delta DCS wykonaną przez firmę DELTA SP.J. Krentowski, Hus, z siedzibą przy ul. Węglowej 6A, 15-121 Białystok, lub przeprogramuje kontroler i wykona własną aplikację (z zachowaniem wszystkich obecnych funkcjonalności) do sterowania za pomocą komputera z panelem dotykowym, lub zleci innemu podmiotowi wykonanie odpowiedniej modyfikacji systemu sterowania. Koszty związane z dostosowywaniem, lub wytworzeniem nowej aplikacji ponosi Wykonawca |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot + baterie, uchwyt do montażu na poziomej o średnicy ok 50mm (rampa, kratownica), 2 kable HDMI (o długości 1-1,5m) |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |

- Zadanie nr 2

Dostawa zestawów nagłośnienia do Sali dydaktycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów nagłośnienia do Sali dydaktycznej w ilości   6 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalność |
| --- | --- |
|  | Stereofoniczny wzmacniacz miksujący audio o mocy co najmniej 2 * 25W (RMS), ze złączami: - 3 wejścia liniowe stereo – złącza RCA, - 1 wejście mikrofonowe- złącze typu JACK, - 1 wyjście liniowe stereo – złącza RCA, Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz Regulatory głośności, barwy, balansu i echa Obudowa zapewniająca pasywne chłodzenie bez wentylatora oraz umożliwiająca montaż na ścianie |
|  | Para dwudrożnych głośników pasywnych o mocy co najmniej 30 W, Obudowa w kolorze białym lub jasnoszarym z ruchomym uchwytem umożliwiającym montaż głośnika na ścianie lub suficie oraz zmianę położenia głośnika bez konieczności demontażu |
|  | Dodatkowe wyposażenie: kabel głośnikowy instalacyjny co najmniej 30m, kabel audio miniJACK - RCA stereo o długości co najmniej 1,5 m – 2 szt. |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |