Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Dostawa plotera laserowego

………………………………………….………………………………………………...…………………

Nazwa, typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc lasera | 40 W |  |
|  | Typ lasera | Gaz CO2 |  |
|  | Minimalny obszar roboczy | 300 mm x 200 mm |  |
|  | Rodzaj sterowania | Cyfrowe |  |
|  | Głębokość cięcia | 0 - 5 mm |  |
|  | Głębokość graweru | 1 - 1.2 mm |  |
|  | Komunikacja z komputerem | Port USB 2.0 |  |
|  | Obsługiwane formaty graficzne | PLT/BMP/JPG/WMF |  |
|  | Oprogramowanie | W zestawie oprogramowanie dedykowane do plotera lub sterowniki umożliwiające współpracę z programem CorelDRAW |  |
|  | Odciąg powierza z miejsca pracy | Tak, kompresor powietrza do odciągu spalin w zestawie |  |
|  | Chłodzenie lasera | Wodne, pompa wody chłodzącej w zestawie |  |
|  | Prędkość cięcia | 0-35 mm/s |  |
|  | Prędkość grawerowania | 0-350 mm/s |  |
|  | Rozdzielczość | 1 000 dpi |  |
|  | Pobór mocy | Do 300 W |  |
|  | Gwarancja | Min 12 miesięcy |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)