Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1 - Dostawa stanowiska instrumentalnych ocen sensorycznych wyposażone w chromatograf gazowy z dzielnikiem strumienia do ocen olfaktometrycznych, automatem wprowadzania próbek oraz filtrami mas wraz z oprzyrządowaniem.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Oferowany przedmiot zamówienia (typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z opisem potwierdzającym spełnianie stawianych przez Zamawiającego wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem mas – filtr mas, kwadrupolowym analizatorem mas z prefiltrem ( 1 szt) | Zakres temperatur pieca: +2oC od temperatury otoczenia do 450 oC z krokiem co 0,1 0C Maksymalna zmiana temperatury w piecu +/- 250 oC/min Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50 0C poniżej 4 min Max. 32 rampy temperaturowe podczas analizy dozowanie próbek dozownik typu split/splitless, typ PTV (2szt.) Maksymalny podział dozownika do 9999:1 Maksymalna temperatura pracy do 450oC Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split,splitless Zakres ciśnień w zakresie od 0 do 1035 kPa Programowanie przepływów i ciśnienia – 5 zmian. Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0,001 PSI Zakres przepływu dla He w zakresie 0-1300 ml/min oraz azotu 0-600 ml/min Wyposażenie w detektor płomieniowo – jonizacyjny Dzielnik strumienia gazu nośnego umożliwiający dzielenie strumienia w układzie zmiennym między port oflakotmetryczny – filtr masowy (spektrometr masy) i/lub detektor FID Spektrometr mas – filtr mas Pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i przełączaniem między filamentami Zakres skanowania co najmniej od 1,5 do 1060 m/z Regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 140 oC do 300 oC Regulacja temperatury linii transferowej w zakresie co najmniej od 50 oC do 350 oC Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie 10 – 200eV Fizyczna szybkość skanowania przynajmniej 20 000 amu/sek Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego), Minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/ul OFN m/z 272 (n=8) IDL ≤ 10 fg Zakres dynamiczny detektora: 8 x 106 System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360L/s dla He oraz pompa wstępna o wydajności 30 L/minutę (50/60Hz), przepływy przez kolumnę chromatograficzną helu w zakresie 1- 15 ml/min Oprogramowanie w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym Oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji (np. po skróceniu kolumny) w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie, Możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków |  |
|  | Wielofunkcyjny automatyczny podajnik próbek umożliwiający dozowanie próbek ciekłych, techniką „headspace” oraz „SPME Arrow” | Podajnik próbek ciekłych na minimum 162 pozycji (fiolki 2ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 1 do 10 µl (przy użyciu strzykawki 10µl) oraz regulowaną szybkością nastrzyku, Podajnik próbek typu „headspace” fazy nadpowierzchniowej, na minimum 60 pozycji (fiolki 10ml lub 20ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 250 do 2500µl (przy użyciu strzykawki 2,5ml) Możliwość grzania strzykawki „headspace” w zakresie co najmniej od 35⁰C do 150⁰C Termostatowany blok grzejny na co najmniej 6 fiolek (2ml/10ml/20ml) „headspace” z możliwością wytrząsania oraz ustawienia temperatury w zakresie przynajmniej od 35⁰C do 200⁰C Moduł do automatycznej pracy w trybie „SPME Arrow” wraz ze stacją kondycjonującą dla SPME pozwalająca na wygrzewanie włókna w zakresie co najmniej 30-350⁰C pomiędzy dozowaniami w celu obniżenia zanieczyszczeń spowodowanych przenoszeniem próbki moduł mieszania próbek typu vortex (na fiolki 2ml/10ml/20ml) z maks. szybkością mieszania do co najmniej 2000 obr/min możliwość automatycznego przygotowywania próbek (rozcieńczania, mieszania, derywatyzacji) możliwość automatycznej zmiany modułów strzykawkowych pozwalający na nastrzyki ciekłe, gazowe, Fazy nadpowierzchniowej „headspace” oraz techniką SPME w jednej sekwencji |  |
|  | Port olfaktometryczny | Linia transferowa z kontrolą temp. do 300°C Kontrola przepływu gazu w zakresie co najmniej 0-50 ml/min Długość przewodu nie większa niż 100 cm Brak „zimnych miejsc” możliwość wykrycia związków o wysokich temperaturach wrzenia Ochrona nosa przed wysychaniem przez dodawanie wilgotnego powietrza do portu podpięcie do kolumny kapilarnej Budowa kompaktowa Rozpoznawanie mowy, nagrywanie komunikatów, tabela zapachów Możliwość opisu intensywności (niska, średnia, wysoka) Biblioteka do analizy odorów; Dzielnik do podziału strumienia gazów wyjściowych na dwa detektory Zestaw instalacyjny olfaktometru |  |
|  | Akcesoria i wymagania dodatkowe: | Komputer sterujący z klawiaturą, myszą optyczną 2 monitorami LCD o przekątnej co najmniej 24’’, drukarką kolorową laserową oraz polskim systemem operacyjnym dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej zapewniający funkcjonalności takie jak: interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu głównego, kompozycji pulpitu itp., zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników oraz użytkowników lokalnych, tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł użytkowników (długość, okres ważności, złożoność), podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej, możliwość zdalnego podłączenia do pulpitu graficznego przez sieć IP, System przeznaczony do uruchamiania aplikacji 64 i 32 bitowych, powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, aplikacji biurowych, aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” przez administratora/użytkownika. Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej. Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 32 i 64 bitowych Obsługa podpisu elektronicznego: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu Aplikacje wchodzące w skład pakietu: Edytor tekstu, Arkusz kalkulacyjny z funkcją dostępu do danych za pomocą sterownika ODBC, z narzędziem analitycznym typu solver, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Office w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Oprogramowanie stacji komputerowej powinno umożliwiać i zapewniać sterowanie i komunikację z chromatografem gazowym sprzężonym z filtrem mas spektrometrem, wielofunkcyjnym automatycznym podajnikiem próbek, detekcją- oceną olfaktometryczną, i wspierać interpretację wyników. Biblioteki indeksów retencji i widm - MS NIST, MS FAME, MS Wiley i bibliotek wyspecjalizowanych oraz oprogramowaniem do interpretacji danych. Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek Filtry do oczyszczania gazu nośnego Kolumny kapilarne: typu ZB-5MS , z fazą stacjonarną nisko tłokowe, wysokotemperaturowe, oraz ZB-FAME MS oraz kolumny do rozdziałów chiralnych. Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce Szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania (4-dniowe), co najmniej dla 4 osób Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy Gwarancja minimum 24 miesięczna liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego, Termin dostawy: do 42 dni Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim Wykonawca zapewnia wyposażenie w elementy i części szybko zużywające się na okres do 24 miesięcy od podpisania protokołu instalacyjnego do chromatografu gazowego sprzężonego z spektrometrem mas – filtr mas, kwadrupolowym analizatorem mas z prefiltrem, do wielofunkcyjnego automatycznego podajnika próbek oraz do portu olfaktometrycznego. |  |

- Zadanie nr 2 - Dostawa generatorów powietrza, azotu i wodoru.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora powietrza  (1 szt), generatora azotu (1 szt)  i  generatora wodoru (1szt) o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane poniżej:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Oferowany przedmiot zamówienia (typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z opisem potwierdzającym spełnianie stawianych przez Zamawiającego wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator wodoru ( 1 szt) | Wydajność maksymalna: 200 ml/min Czystość generowanego gazu ≥ 99,9995 %; Zakres ciśnienia wylotowego wodoru od 0 do 6,9bar, Maksymalny pobór wody od 0,4 do 1,2 L/dzień; Wymiary generatora z podstawą (W x D x H): 38 x 54 x 41 cm; Możliwość ustawiania generatorów (powietrza zerowego, sprężarki) w formie piramidy dla zaoszczędzenia miejsca w laboratorium; Generowany poziom hałasu: 20dB |  |
|  | Generator azotu ( 1 szt) | Wydajność maksymalna nie mniej niż 250ml/min Czystość azotu > 99.9995% Ciśnienie maksymalne co najmniej 80 psi/5.5 bar Ciśnienie na wylocie co najmniej w zakresie 8.3-10 bar Zawartość węglowodorów <0.05 ppm Możliwość ustawiania dodatkowych generatorów (powietrza zerowego i sprężarki) w formie piramidy dla zaoszczędzenia miejsca w laboratorium; |  |
|  | Generator zerowego powietrza ze sprężarką powietrza o maksymalnej wydajności 120psi (1 szt) | Wydajność maksymalna generatora nie mniej niż 1,5l/min Ciśnienie maksymalne co najmniej 80 psi/5.5 bar Ciśnienie na wylocie co najmniej w zakresie 6,2-10 bar |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesięczna liczona od daty podpisania protokołu odbioru na wszystkie generatory. |  |
|  | Termin dostawy | do 42 dni |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)