Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa inkubatora otwartego

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry, | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2019 |  |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej : Długość :1100 mm Szerokość : 800 mm Wysokość : 1900 mm |  |  |
|  | Leże inkubatora z materacem piankowym pokrytym pokrowcem łatwo zmywalnym, niepodgrzewanym dostosowany do wymiarów inkubatora |  |  |
|  | Materac umieszczony tak, aby centrala część znajdowała się pod grzałką |  |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 170 stopni z wbudowanym oświetleniem umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnację od strony główki |  |  |
|  | Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni. |  |  |
|  | Moc promiennika min. 500 W |  |  |
|  | Ręczna i automatyczna regulacja temperatury. |  |  |
|  | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-38° C |  |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. Czujnik pomiaru temperatury skóry. |  |  |
|  | Szuflada na kasetę RTG |  |  |
|  | Przechył leża inkubatora regulowany płynnie, bezstresowo w zakresie min. +/- 13-15o do pozycji Trendelenburga |  |  |
|  | Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka: - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych - odchylane o kąt 180º - szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi) - każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana - zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek - ścianka górna z 3-ma otworami zaopatrzonymi w uszczelki do mocowania przewodów (jeden otwór górny i dwa boczne) |  |  |
|  | Podstawa jezdna inkubatora osadzona na 4 kółkach z blokadą min. 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne |  |  |
|  | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych |  |  |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim, komunikaty słowne o błędach i awariach lub komunikaty za pomocą cyfr i symboli graficznych |  |  |
|  | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. |  |  |
|  | Wyświetlacz temperatury jednokolorowy z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR oraz alarmami w postaci symboli graficznych i sygnału dźwiękowego lub trójkolorowy zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury żądanej i mierzonej, |  |  |
|  | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu . |  |  |
|  | Półka na dodatkowe wyposażenie |  |  |
|  | Lampa łącząca funkcję wiązki światła punktowego (do oświetlenia miejsca zabiegu) Lampa diodowa do fototerapii |  |  |
|  | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min. 200 W |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna |  |  |
|  | Opcjonalnie zegar CPR do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość regulacji wysokości stojaka za pomocą przełącznika nożnego. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2019 |  |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, łatwy do mycia i odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : min.90 cm, max 105cm - Głębokość: min.50 cm, max. 60cm - Szerokość: min.60cm, max 80cm |  |  |
|  | System szufladowy samoczynnie zamykający się |  |  |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe ułatwiające mycie i dezynfekcję |  |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka |  |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami |  |  |
|  | Dostępne wyposażenie w wózku reanimacyjnym - główny blat zabezpieczony z 3-ch stron - wysuwany blat boczny, - uchwyt na butlę z tlenem, - pojemnik do zużytych igieł, – półka pod defibrylator - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową – koszyk na akcesoria, – pojemnik na narzędzia, – wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, – zamek centralny – możliwość oznaczenia szuflad - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - dzielona nadstawka górna na probówki do pobierania krwi, igły, wenflony itp |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy,niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Ssak elektryczny , napięcie zasilania 230V/50Hz |  |  |
|  | Prosty w użyciu - sterowanie za pomocą jednego pokrętła |  |  |
|  | Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie |  |  |
|  | W zestawie dwie butle poliwęglowe o pojemności 2 l |  |  |
|  | W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 1 sztuce |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. |  |  |
|  | Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 40 l / min |  |  |
|  | Wyposażony w funkcję autotestu - w mniej niż 30 sekund sprawdza wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: -kontrola drożności, -efektywność zwiększania podciśnienia, -maksymalne osiągalne podciśnienie, -szczelność |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwiający ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego |  |  |
|  | Akumulator może być wymieniony w warunkach pozaszpitalnych bez używania narzędzi. |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa zestawu mebli medycznych

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka lekarska na leki 1 szt. |  |  |
|  | Wykonana z metalu i szkła |  |  |
|  | Posiadająca część dolną z pełnymi drzwiczkami zamykanymi na klucz i jedną półką szklaną z możliwością regulacji wysokości |  |  |
|  | Górna część składa się z drzwi przeszkolonych i dwóch półek szklanych z możliwością regulacji wysokości |  |  |
|  | Szafa na kółkach posiadających blokadę |  |  |
|  | Maksymalny wymiar szafy na leki 1800mmx800mmx435 mm (+/-100mm) |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Szafka przyłóżkowa – 2 szt |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa - symetryczna - wyposażona w: - szufladę - półkę z drzwiczkami(w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny) - blat z możliwością obrotu, wysunięcia i zmiany położenia - kółka z blokadą zabezpieczającą przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. |  |  |
|  | Wymiary szafki (wys.xszer.xgł) 800 x 610 x 420 (+/- 50mm) |  |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, wzornik kolorów dołączony do katalogu produktu |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej- 2szt |  |  |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej (niepokryty żadną farbą) z dwoma blatami zabiegowymi |  |  |
|  | Blaty i stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów. |  |  |
|  | Posiada kółka umożliwiające przemieszczanie go i ustawianie w dowolnym miejscu. |  |  |
|  | Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. |  |  |
|  | Wymiary +/- 100mm: Wysokość: 880 mm Szerokość: 500 mm Długość: 700 mm |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)