Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 lub 2018 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Ssak elektryczny, napięcie zasilania 230V/50Hz |  |  |
|  | Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie |  |  |
|  | W zestawie dwie butle poliwęglanowe o pojemności 2 l |  |  |
|  | W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 1 sztuce |  |  |
|  | Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 40 l / min |  |  |
|  | Wskaźnik i regulator podciśnienia |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 80kPa |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa ssaka elektrycznego

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2018 |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |  |
|  | Ciśnienie max. 80 kPa |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min |  |  |
|  | Wbudowany wskaźnik ciśnienia |  |  |
|  | Możliwość regulacji siły ssana |  |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne z uchwytem do przenoszenia lub jezdnym stojakiem. W przypadku uchwytu do przenoszenia możliwość ustawienia na stoliku. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika |  |  |
|  | Zbiornik min. 1 litrowy z poliwęglanu |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny – min 2 szt. |  |  |
|  | Łącznik drenów |  |  |
|  | Dreny silikonowe - min. 2 szt. |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania ssaka. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi ssaka. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)