Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

##### Dostawa zestawu do termotransferu i sublimacyjnej

- Prasa do termotransferu – 1 szt.

………………………………….…………..…………………………………………………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa parametru | Dane techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalne wymiary stołu roboczego | 29 cm x 38 cm |  |
| 2 | Główna płyta grzejna | Edlewana, pokryta teflonem |  |
| 3 | Kontroler | Elektroniczna regulacja czasu i temperatury |  |
| 4 | Dodatkowe grzałki | Do talerzy o średnicy 12 cm Do talerzy o średnicy 15 cm Do kubków o średnicy 7,5 – 9 cm Do kubków o średnicy 5 – 7,5 cm Do kubków stożkowych Latte - 12oz Do kubków stożkowych Latte Max – 17oz Do czapek 14 x 8,5 cm |  |
| 5 | Moc grzałki prasy płaskiej | Min 1.4 kW (230V) |  |
| 6 | Moc dodatkowych grzałek | Min 300 W |  |
| 7 | Zakres temperatur pracy | 0-195 st.C lub większy |  |
| 8 | Przeznaczona do wykonywania nadruków w technologiach | Sublimacji i termotransferu Nadruków folią flock i flex |  |
| 9 | Certyfikat | CE |  |
| 10 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy – urządzenia Min. 3 m-ce grzałki |  |

- Prasa do termotransferu – 1 szt.

………………………………….…………..…………………………………………………..……

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa parametru | Dane techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Atramentowa - Micro Piezo |  |
| 2 | Format druku | A4 |  |
| 3 | Tusze | C,M,Y,K (po 100 ml) |  |
| 4 | Rozdzielczość drukowania | 5760x1440 dpi |  |
| 5 | Podajnik papieru | Min 30 arkuszy |  |
| 6 | Złącze | USB 2.0 |  |
| 7 | System operacyjny | Windows |  |
| 8 | Szybkość drukowania | 30 str./min – mono 15 str./min – kolor |  |
| 9 | System wielokrotnego napełniania | Tak |  |
| 10 | Zestaw do napełniania tuszy | w zestawie z drukarką |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

……………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)