Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Dostawa sprzętu multimedialnego

- Dostawa projektora konferencyjnego– 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry funkcjonalność | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
|  | Projektor przeznaczony do instalacji w sali wykładowej zapewniający obraz wysokiej jakości przy intensywnym oświetleniu |  |
|  | Wyświetlana rzeczywista rozdzielczość: minimum 1920x1200 pikseli |  |
|  | Obsługiwane inne rozdzielczości: HD1080, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 720 |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości wejściowe: do co najmniej 3840 x 2160 pikseli |  |
|  | Obiektyw pozwalający na wyświetlanie obrazu o szerokości ok. 4 m z odległości ok. 5,5-6,5 m |  |
|  | Manualna regulacja ostrości |  |
|  | Manualny zoom optyczny |  |
|  | Źródło światła: laser |  |
|  | Jasność co najmniej 6000 lumenów zgodne z normą ISO 21118:2012 |  |
|  | Żywotność źródła światła co najmniej 20000 godzin w trybie maksymalnej jasności. |  |
|  | Złącza sygnałowe co najmniej: 2x HDMI, 1x VGA (D-sub 15 pin), 1xHDBaseT. |  |
|  | Złącza kontrolowania urządzeniem: RS232, Ethernet |  |
|  | Obudowa umożliwiająca instalację na uchwycie sufitowym. Należy dostarczyć uchwyt pozwalający na instalację projektora na poziomej rurze o średnicy ok 50mm |  |
|  | Sterowanie projektorem za pomocą pilota, aplikacji lub przeglądarki internetowej przez interfejs Ethernet oraz za pomocą złącza RS232 (producent musi udostępniać dokumentację do tego protokołu) |  |
|  | Projektor zainstalowany będzie w trudno dostępnym miejscu i sprawność chłodzenia nie może być ograniczana przez elementy typu filtry wymagającego cyklicznego czyszczenia lub wymiany. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania + baterie, uchwyt do montażu sufitowego na poziomej rurze o średnicy ok 50mm (rampa, kratownica), 2 kable HDMI (o długości około 1-1,5m) |  |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)