Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1 – Dostawa klamer PTZ

- Kamera PTZ – 7 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli |  |
|  | Przetwornik ze skanowaniem progresywnym |  |
|  | Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s |  |
|  | Kompresja wideo H.265, H264+, MJPEG |  |
|  | Obiektyw zmiennoogniskowy 4,7-90 mm, zoom optyczny ok. 20x |  |
|  | Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
|  | Obsługa standardu ONVIF |  |
|  | Wejście sygnału audio. |  |
|  | Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie i/lub suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej instalacji |  |
|  | Oferowane kamery muszą współpracować w sieci z kamerami Hikvision DS-2DE4A225IW-DE oraz pozwalać na przechwytywanie obrazu oraz sterowanie funkcjami PTZ za pomocą oprogramowania iVMS4200 |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- Zadanie nr 2 Dostawa sprzętu audio

- Zestaw audio

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw urządzeń do miksowania sygnałów audio z wielu źródeł oraz przełączanie i transmisję do wielu odbiorników, i stref/ sali dydaktycznych. |  |
|  | Cyfrowy 16 kanałowy mikser audio, z możliwością rozbudowy do 32 kanałów poprzez zewnętrzne zdalne moduły działające w systemie AES50. Co najmniej 16 wejść XLR z programowalnym przedwzmacniaczem. Co najmniej 8 wejść z możliwością włączenia zasilania typu Phantom 48V. Co najmniej 8 wyjść XLR. Min. 32 kanałowy 24 bit interfejs audio dostępny przez port USB umożliwiający przechwycenie dowolnych kanałów przez dowolny program do rejestracji. 2 x port do obsługi protokołu AES50. Latencja I/O połączenia lokalnego max 0,8 ms, dla połączenia sieciowego max 1,1 ms. Możliwość odtworzenia dowolnego dźwięku w formacie mp3 z wewnętrznego odtwarzacza. Port Ethernet RJ45 do zdalnego zarządzania przy pomocy otwartego protokołu komunikacyjnego (producent musi udostępniać dokumentację do tego protokołu) Możliwość ustawiania dowolnego wejścia na dowolne wyjście. Zasilanie 230V/50Hz. Obudowa miksera umożliwiająca instalację w szafie RACK 19”. |  |
|  | Wzmacniacz audio min. 8-kanałowy. Moc znamionowa RMS min. 400 W (8x50W). Impedancja wyjściowa 4Ohm, 100V, Czułość wejść gniazda XLR 550mV, gniazda RCA 1V, impedancja wejściowa 20kOhm. Tłumienie przesłuchu > 45dB. Pasmo przenoszenia 10-20000Hz. Obudowa wzmacniacza umożliwiająca instalację w szafie RACK 19” max 2U. Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | 3 mikrofony pulpitowe dynamiczne, Montaż na gęsiej szyi, W podstawie włącznik bezgłośny chwilowy (trójpozycyjny włączony na stałe / wyłączony / włączony chwilowy), charakterystyka: kardioida, pasmo przenoszenia: min. 60Hz-12kHz, impedancja nominalna 600 Ω, czułość: min. 3,2mV/Pa, kabel spiralny symetryczny min. 1m z wtykiem 6,3mm |  |
|  | 4 głośniki pasywne dwu drożne, 100V, pasmo przenoszenia: min 80Hz-20kHz, moc znamionowa regulowana: min. 5-stopniowa w zakresie: min: 1-15W , kolor: biały, regulowany uchwyt montażowy. |  |
|  | przewód mikrofonowy: 200 m 2 żyły w postaci linki o przekroju 0,22 mm2 wykonane z czystej miedzi w izolacjach o różnych kolorach. Ekran w postaci oplotu wykonanego z czystej miedzi. |  |
|  | Inne elementy instalacyjne: - gniazdo XLR męskie do instalacji w panelu RACK o wysokości 1 U – 12 szt. - gniazdo XLR żeńskie do montażu w module w ramce Mosaic (45x45 mm) - 12 szt. - kabel z zakończeniami XLR o długości ok 1m – 12 szt. - kabel z zakończeniami XLR o długości ok 2m – 16 szt. - przedłużacz z zakończeniami JACK o długości co najmniej 5 m – 3 szt. - ramka na 2 moduły Mosaic 45x45 mm do instalacji w systemie listew naściennych Legrand DLP z pokrywą o szerokości 85 mm (Legrand 010994) - 6 szt. |  |
|  | Gwarancja na pozycje 2 -5 co najmniej 24 miesiące |  |

- Zestaw mikrofonów bezprzewodowych.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw mikrofonów służących do transmisji bezprzewodowej głosu studentów wykonujących czynności laboratoryjne z wykorzystaniem personalnych nadajników typu body-pack z mikrofonami krawatowymi oraz nagłownymi |  |
|  | Urządzenia powinny realizować transmisję bezprzewodową w nielicencjonowanym paśmie UHF. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących w otwartych pasmach sieci komputerowej WIFI 2,4 ora 5 GHz |  |
|  | Urządzenia muszą umożliwiać konfigurację kanałów radiowych w celu unikania nakładania się sygnałów pochodzących z różnych nadajników. Wymagane jest rozwiązanie zapewniające niezawodną transmisję z co najmniej 16 nadajników w tym samym obszarze. Urządzenia powinny automatycznie wyszukiwać najlepszą częstotliwości transmisyjnej. |  |
|  | Odbiorniki: - 1 odbiornik 4 kanałowy z 4 wyjściami symetrycznymi XLR, 1 wyjście sygnału zmiksowanego - 4 odbiorniki 2 kanałowe z 2 wyjściami symetrycznymi XLR, 1 wyjście sygnału zmiksowanego. Pasmo przenoszenia audio co najmniej 40 – 18000 Hz. Każdy odbiornik powinien posiadać funkcjonalność szybkiego synchronizowania nadajnika z wybranym kanałem (np. za pomocą portu poczerwieni) Odbiorniki powinny posiadać wyświetlacze wskazujące dla każdego kanału jego numer lub częstotliwość, poziom sygnału radiowego oraz poziom sygnału audio oraz komunikaty ułatwiające konfigurację urządzenia. Obudowa odbiornika umożliwiająca montaż w stelażu typu RACK 19’’ ze złączami BNC umożliwiającymi wymianę anten i zastosowanie przedłużaczy lub wzmacniaczy |  |
|  | Nadajniki: - 8 nadajników typu body-pack z mikrofonem krawatowym wraz ze spinką zapewniającą stabilne przypięcie do krawata lub marynarki - 4 nadajniki typu body-pack z mikrofonem nagłownym, lekki regulowany uchwyt umożliwiający zaczepienie za oba uszy. Pasmo przenoszenia audio co najmniej 40 – 18000 Hz. Nadajniki muszą współpracę z dowolnym z odbiorników opisanych w punkcie powyżej. Nadajniki muszą posiadać zaczepy do paska oraz wyświetlacze LCD wskazujące nr kanału lub częstotliwość, poziom sygnału audio oraz stan baterii. Nadajniki muszą być wyposażone w przełączniki pozwalające na szybką konfigurację urządzenia oraz regulację czułości. Zasilanie nadajników z baterii typu AA, należy dostarczyć wymagana liczbę baterii |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe 12 kabli XLR o długości ok 2m |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

- Zadanie nr 3 Dostawa punktu dostępowego  WIFI

- Punkt dostępowy WIFI – 4 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie transmisji danych zapewniające dostęp do sieci komputerowej z urządzeń mobilnych w standardzie WIFI |  |
|  | Co najmniej 1 interfejs przewodowy Ethernet o przepustowości co najmniej 1 Gbps z obsługą zasilania w standardzie PoE, obsługa sieci VLAN 802.1Q, Co najmniej 2 dookólne anteny do pracy w pasmach 2,4 i 5 GHz. |  |
|  | Moduły radiowe pracujące w pasmach otwartych 2,4 GHz oraz 5GHz, - Wymagana zgodność ze standardami IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, - Obsługa standardu Multi-User MIMO 4 x 4 - Wsparcie dla technologii WiFI Multimedia – WMM, |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) - Definiowanie różnych sieci bezprzewodowych SSID dla różnych sieci VLAN, możliwość definiowania co najmniej 8 różnych sieci SSID w każdym paśmie radiowym, |  |
|  | Wydajność transmisji bezprzewodowej: - do 600 Mbps w paśmie 2,4 GHz - do 1700 Mbps w paśmie 5 GHz |  |
|  | Obudowa przeznaczona do montażu wewnątrz budynku umożliwiająca instalację na ścianie, lub suficie. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy do takiego montażu. W widocznym miejscu obudowy powinna znajdować się dioda sygnalizująca stan pracy urządzenia. |  |
|  | Punkty dostępowe muszą pracować pod kontrolą centralnego systemu zarządzania. Zarządzanie centralne powinno być możliwe za pomocą odpowiedniego oprogramowania instalowanego w systemie Linux lub dostępnego w postaci Virtual Appliance uruchamianego w środowisku wirtualizacji Vmware lub funkcjonalności kontrolera realizowanej na jednym z punktów dostępowych. Oprogramowanie powinno być dostępne bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
|  | Zarządzanie grupą punktów dostępowych sieci bezprzewodowej musi odbywać się za pomocą jednego interfejsu w języku polskim lub angielskim, dostępnego za pomocą standardowej przeglądarki internetowej i realizującego funkcjonalności: - aplikowanie wszystkich wprowadzanych zmian konfiguracyjnych na wszystkich kontrolowanych urządzeniach, - kontrolowanie i rejestracja logów zdarzeń ze wszystkich punktów dostępowych, - definiowanie sieci SSID, zabezpieczeń i sposobów uwierzytelniania użytkowników sieci bezprzewodowej, statyczne lub automatyczne przydzielanie kanałów radiowych dla rozgłaszanych sieci SSID - wyświetlanie informacji o punktach dostępowych, wersji oprogramowania, zarządzanie aktualizacją oprogramowania sprzętowego, restartowanie urządzeń, - ograniczanie rozgłaszania wybranych sieci SSID do wszystkich lub wybranych punktów dostępowych, - udostępnianie jednego widoku z informacjami statystycznymi o zarządzanej kontrolowanej infrastrukturze, - wyświetlanie informacji o podłączonych użytkownikach sieci bezprzewodowej i access pointach obsługujących te połączenia, - wykrywanie obcych sieci bezprzewodowych, - możliwość definiowania wielu administratorów z ograniczeniem uprawnień, - możliwość definiowania lokalnej bazy użytkowników sieci bezprzewodowej, |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie PoE 802.3af/802.3at |  |
|  | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące |  |

- Zadanie nr 4 Dostawa zasilacza awaryjnego UPS

- Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilacz przeznaczony do zasilania serwerów i sprzętu sieciowego w czasie zaniku zasilania w sieci energetycznej |  |
|  | Napięcie znamionowe wejściowe: 230V / 50 Hz |  |
|  | Obsługiwany zakres napięcia wejściowego co najmniej 180-270V |  |
|  | Napięcie wyjściowe 230V / 50Hz ± 5Hz |  |
|  | Zniekształcenie przebiegu napięcia wyjściowego nie większe niż 5% |  |
|  | Moc znamionowa co najmniej 3 kVA/2,7kW |  |
|  | Wyjścia zasilania: co najmniej 6 gniazd. |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, Ethernet z obsługą protokołu SNMP, monitorowanie i zarządzanie UPS za pomocą przeglądarki internetowej |  |
|  | Obudowa do montażu w szafie RACK 49’’ o wysokości nie większej niż 3U, należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy montażowe |  |
|  | Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego |  |
|  | Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zasilacza |  |
|  | Możliwość dołączenia zewnętrznego modułu baterii w celu zwiększenia czasu podtrzymania zasilania |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: zarządzana listwa PDU na 6 gniazd 230V typu E lub F, obsługująca obciążenie do co najmniej 2200 W z możliwością wyłączania/włączania niezależnie każdego gniazda, obsługa do 4 czujników temperatury typu 1Wire, Zarządzanie za pomocą wbudowanego serwera WWW oraz SNMP. Interfejs komunikacyjny: Ethernet. Montaż poziomy w szafie RACK, wysokość 1U, należy dostarczyć elementy montażowe. |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zasilania powinno pozwalać na: - Obsługa komunikatów SNMP trap, - Automatyczne wyłączanie systemów operacyjnych i przechodzenie w stan uśpienia, - Możliwość wykonania zdefiniowanego programu zewnętrznego przed wyłączeniem, - Możliwość zmiany portu UDP w celu uniknięcia konfliktu z istniejącym systemem zarządczym SNMP, - Wsparcie systemów Windows Serwer 2019, VmWare ESXi 6.7 oraz Linux |  |
|  | Sygnalizacja wizualna stanu pracy zasilacza: wyświetlacz LCD lub diody LED |  |
|  | Gwarancja minimum 24miesiące |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)