Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 1 - Dostawa przewodów elektrycznych, podzespołów elektronicznych, układów scalonych, końcówek do przewodów

| Nr | Nazwa | sztuk | Typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioda prostownicza | 100 |  |
| 2 | Dioda LED zielona | 20 |  |
| 3 | Dioda LED pomarańczowa | 20 |  |
| 4 | Dioda LED czerwona | 20 |  |
| 5 | Rezystor | 8100 |  |
| 6 | Kondensator poliestrowy | 1200 |  |
| 7 | Kondensator elektrolityczny | 300 |  |
| 8 | Płytka uniwersalna jednostronna, prototypowa | 200 |  |
| 9 | Sonda oscyloskopowa | 40 |  |
| 10 | Stacja lutownicza analogowa | 8 |  |
| 11 | Układy scalone | 300 |  |
| 12 | Drut lutowniczy | 100 |  |
| 13 | Tranzystor NPN bipolarny | 200 |  |
| 14 | Chwytak pomiarowy cęgowy | 60 |  |
| 15 | Czujnik ruchu PIR | 10 |  |
| 16 | Czujnik temperatury LM35DZ NS - analogowy | 20 |  |
| 17 | Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20 | 20 |  |
| 18 | Arduino Uno WiFi Rev2 | 1 |  |
| 19 | Arduino Yun Rev2 WiFi + Ethernet | 1 |  |
| 20 | Arduino Nano 33 BLE Sense ze złączami | 1 |  |
| 21 | Arduino Nano 33 IoT | 1 |  |
| 22 | Makeblock – robot mBot-S | 1 |  |
| 23 | Organizer 12 przegródek | 18 |  |
| 24 | Moduł z szufladami, 6 szuflad na zawiasach | 10 |  |
| 27 | Bateria alkaliczna 9V 6F22 PLUS |  |  |

|  | Wymagane | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość |  |
| Punkt 1. Dioda prostownicza | Typ diody | prostownicza |  |
|  | Montaż | THT |  |
|  | Napięcie wsteczne maks. | 1000V |  |
|  | Prąd przewodzenia | 1A |  |
|  | Struktura półprzewodnika | pojedyncza dioda |  |
|  | Rodzaj opakowania | Ammo Pack |  |
|  | Obudowa | R1 |  |
|  | Prąd w impulsie maks. | 30A |  |
|  | Napięcie przewodzenia maks. | 1,1V |  |
| Punkt 2, 3, 4. Dioda LED zielona, pomarańczowa, czerwona | Typ diody | LED |  |
|  | Średnica diody LED | 8mm |  |
|  | Jasność | 40...150mcd |  |
|  | Długość fali λd | 625nm |  |
|  | Soczewka diody | dyfuzyjna, pomarańczowa |  |
|  | Prąd diody LED | 20mA |  |
|  | Montaż | THT |  |
|  | Czoło | wypukłe |  |
|  | Napięcie pracy | 2...2,5V |  |
|  | Kąt świecenia | 60° |  |
| Punkt 5. Rezystory | Typ rezystora | węglowy |  |
|  | Montaż | THT |  |
|  | Moc | 0,25W |  |
|  | Tolerancja | ±5% |  |
|  | Napięcie pracy maks. | 250V |  |
|  | Wymiary korpusu | Ø2,5x6,8mm |  |
|  | Wymiary wyprowadzeń | Ø0,46x28mm |  |
|  | Napięcie impulsowe maks. | 500V |  |
|  | Wyprowadzenia | osiowe |  |
|  | Wartość kΩ 0,22 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 0,33 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 0,51 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 0,75 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 0,82 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 1,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 1,2 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 1,5 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 1,8 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 2,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 2,4 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 3,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 3,6 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 4,3 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 5,1 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 6,8 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 10,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 12,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 15,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 20,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 24,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 30,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 43,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 51,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 100,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 510,0 | 300 szt. |  |
|  | Wartość kΩ 1000,0 | 300 szt. |  |
| Punkt 6. Kondensator poliestrowy | Typ kondensatora | poliestrowy |  |
|  | Tolerancja min. | ±10% |  |
|  | Montaż | THT |  |
|  | Napięcie pracy min. | 40V AC, 63V DC |  |
|  | Wartość µF 1,000 | 200 szt. |  |
|  | Wartość µF 0,330 | 200 szt. |  |
|  | Wartość µF 0,100 | 200 szt. |  |
|  | Wartość µF 0,068 | 200 szt. |  |
|  | Wartość µF 0,047 | 200 szt. |  |
|  | Wartość µF 2,2 | 200 szt. |  |
| Punkt 7. Kondensator elektrolityczny | Typ kondensatora | elektrolityczny |  |
|  | Montaż | THT |  |
|  | Napięcie pracy min. | 25V DC |  |
|  | Raster wyprowadzeń | 5mm |  |
|  | Tolerancja | ±20% |  |
|  | Temperatura pracy min. | -40...85°C |  |
|  | Wartość µF 100 | 100 szt. |  |
|  | Wartość µF 470 | 100 szt. |  |
|  | Wartość µF 1000 | 100 szt. |  |
| Punkt 8. Płytka uniwersalna jednostronna, prototypowa | Typ płytki | uniwersalna |  |
|  | Wersja płytki | jednostronna, prototypowa |  |
|  | Materiał | FR4, żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym |  |
|  | Grubość laminatu | 1,5mm |  |
|  | Szerokość | 52mm |  |
|  | Długość | 72mm |  |
|  | Grubość pokrycia miedzią | 35µm |  |
|  | Rodzaj pokrycia płytki | punkty lutownicze pokryte cyną |  |
|  | Ilość punktów lutowniczych | 108 |  |
|  | Raster pól lutowniczych | 2,54mm |  |
|  | Właściwości płytek prototypowych | wiercona |  |
|  | Układ pól lutowniczych: | DIP10 DIP12 DIP14 DIP16 DIP4 DIP6 DIP8 |  |
| Punkt 9. Sonda oscyloskopowa | Pasmo | ≤4MHz (1:1), ≤60MHz (10:1) |  |
|  | Dzielnik | 10:1 |  |
|  | Napięcie wejściowe maks. | 600V |  |
|  | Długość przewodu | 1,2m |  |
|  | Rodzaj sondy | pasywna |  |
|  | Zakres kompensacji | 20...40pF |  |
|  | Impedancja wejściowa | 10MΩ/18,5pF-22,5pF (10:1), 1MΩ/80pF-115pF (1:1) |  |
|  | Budowa kabla/przejścia: | BNC wtyk chwytak haczykowy |  |
|  | Wyposażenie standardowe: | chwytak z haczykowatą końcówką końcówka sprężynująca nasadki ochronne przewód uziemiający zakończony izolowanym krokodylkiem wkrętak strojeniowy zestaw kolorowych znaczników |  |
| Punkt 10. Stacja lutownicza analogowa | Regulacja temperatury | analogowa, pokrętłem |  |
|  | Moc stacji min. | 48W |  |
|  | Zakres temperatur lutownicy min. | 160...480°C |  |
|  | Napięcie zasilania stacji | 230V AC |  |
|  | Napięcie zasilania lutownicy | 24V |  |
|  | Długość lutownicy min. | 200mm |  |
|  | Długość przewodu stacja-lutownica min. | 1,0m |  |
|  | Wersja wtyczki | EU |  |
|  | Rodzaj użytego wyświetlacza | LED |  |
|  | Właściwości sprzętu lutowniczego: | możliwość pracy w technologii bezołowiowej możliwość pracy w technologii ołowiowej wyświetlanie temperatury grota zadanej lub aktualnej |  |
|  | Wyposażenie: | gąbka do czyszczenia grotów grot |  |
| Punkt 11. Układy scalone | Montaż | THT |  |
|  | Obudowa | DIP8 |  |
|  | Temperatura pracy | 0...70°C |  |
|  | Napięcie pracy min. | 16V |  |
|  | TYP NE555P | 100 szt. |  |
|  | TYP LM358AN | 200 szt. |  |
| Punkt 12. Drut lutowniczy | Typ spoiwa | do lutowania miękkiego |  |
|  | Postać | drut lutowniczy |  |
|  | Skład stopu | Sn60Pb40 |  |
|  | Średnica | 1mm |  |
|  | Rodzaj spoiwa | ołowiowe |  |
|  | Rodzaj opakowania | fiolka |  |
|  | Zastosowanie preparatów | w przemyśle elektronicznym |  |
|  | Temperatura topnienia | 190°C |  |
|  | Rodzaj topnika | F-SW26 |  |
|  | Zawartość topnika | 2,5% |  |
|  | Ilość rdzeni topnika | 3 |  |
| Punkt 13. Tranzystor NPN bipolarny (BC107A) | Typ tranzystora | NPN |  |
|  | Polaryzacja | bipolarny |  |
|  | Napięcie kolektor-emiter min. | 45V |  |
|  | Prąd kolektora min. | 200mA |  |
|  | Moc rozpraszana | 0,2/0,75W |  |
|  | Obudowa | TO18 |  |
|  | Wzmocnienie tranzystora | 110...220 |  |
|  | Montaż | THT |  |
| Punkt 14. Chwytak pomiarowy cęgowy | Rodzaj chwytaka | cęgowy |  |
|  | Prąd znamionowy | 10A |  |
|  | Zakres chwytania | max. 4mm |  |
|  | Materiał izolacji | poliamid |  |
|  | Materiał styku | mosiądz |  |
|  | Rozmiar gniazda | 4mm |  |
|  | Zgodność z normą | EN61010 1000V CAT II |  |
|  | Rodzaj Czerwony | 30 szt. |  |
|  | Rodzaj Czarny | 30 szt. |  |
| Punkt 15 Czujnik ruchu PIR HC-SR501 | Napięcie zasilania DC | od 4,5 V do 20 V |  |
|  | Pobór prądu w stanie czuwania | 50 uA |  |
|  | Zakres pomiarowy | maks. 7 m |  |
|  | Kąt widzenia | do 100 ° |  |
|  | Wyjście cyfrowe | Stan wysoki - obiekt wykryty Stan niski - brak obiektu |  |
|  | Wymiary podstawy modułu | 32,5 x 24,5 mm |  |
|  | Średnica czaszy | 23 mm |  |
|  | Wysokość czaszy | 18 mm |  |
|  | Wysokość całkowita | 30 mm (wraz elementami zamontowanymi w dolnej części płytki) |  |
| Punkt 16 Czujnik temperatury LM35DZ NS – analogowy | Napięcie zasilania: | od 4 V do 30 V |  |
|  | Skala skalibrowana dla stopni Celsjusza |  |  |
|  | Liniowa skala | 10,0 mV/°C |  |
|  | Dokładność | 0,5 °C |  |
|  | Zakres pomiarowy | od -55 °C do 150 °C |  |
|  | Prąd drenu | poniżej 60 mA |  |
| Punkt 17 Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20 | Napięcie zasilania: | od 3,0 V do 5,5 V |  |
|  | Zakres pomiarowy: | od -55 °C do 125 °C |  |
|  | Dokładność: | +/- 0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C |  |
|  | Rozdzielczość: | od 9 do 12 bitów |  |
|  | Obudowa | THT TO92 |  |
| Punkt 18 Arduino Uno WiFi Rev2 | Napięcie zasilania: | od 5 V do 12 V |  |
|  | Mikrokontroler: | ATmega4809 Maksymalna częstotliwość zegara: 20 MHz Pamięć SRAM: 6 kB Pamięć Flash: 48 kB (5 kB zarezerwowane dla bootloadera) Pamięć EEPROM: 256 B |  |
|  | Moduł WiFi U-blok W102 |  |  |
|  | Porty I/O: | 14 |  |
|  | Wyjścia PWM: | 5 |  |
|  | Ilość wejść analogowych: | 6 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów) |  |
|  | Interfejsy szeregowe: | UART, SPI, I2C |  |
|  | Zewnętrzne przerwania |  |  |
|  | Podłączona dioda LED na pinie 25 |  |  |
|  | Gniazdo USB A do programowania |  |  |
|  | Złącze DC | 5,5 x 2,1 mm do zasilania |  |
|  | Wymiary: | 69 x 53 x 14 mm |  |
|  | Masa: | 25 g |  |
| Punkt 19 Arduino Yún Rev2 ABX00020 - WiFi + Ethernet | Napięcie zasilania: 5 V |  |  |
|  | Mikrokontroler AVR: | ATmega32u4 Maksymalna częstotliwość zegara: 16 MHz Pamięć SRAM: 2,5 kB Pamięć Flash: 32 kB (4 kB zarezerwowane dla bootloadera) Pamięć EEPROM: 1 kB Porty I/O: 20 Wyjścia PWM: 7 Ilość wejść analogowych: 12 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów) Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C Zewnętrzne przerwania |  |
|  | Procesor Linux: | Atheros AR9331 Architektura: MIPS 400 MHz Napięcie zasilania: 3,3 V Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s WiFi IEEE 802.11b/g/n Pamięć RAM: 64 MB DDR2 Pamięć Flash: 16 MB |  |
|  | Gniazdo USB | Typ-A 2.0 |  |
|  | Czytnik kart Micro-SD |  |  |
| Punkt 20 Arduino Nano 33 BLE Sense ze złączami | w skład której wchodzą 3 osiowy żyroskop, akcelerometr i magnetometr, czujnik temperatury i ciśnienia LPS22HB, czujnik wilgotności HTS221, sensor natężenia światła, kolorów oraz gestów ADPS-9960, cyfrowy mikrofon MP34DT05, układ kryptograficzny ATECC608A |  |  |
|  | Napięcie zasilania: | 3,3 V |  |
|  | Mikrokontroler: | nRF 52840 Taktowanie: 64 MHz Pamięć Flash: 1 MB Pamięć RAM 256 kB |  |
|  | Piny cyfrowe: | 14 |  |
|  | Piny PWM: | 6 |  |
|  | Piny analogowe: | 8 |  |
|  | Gniazdo | microUSB |  |
|  | Interfejsy: | GPIO, SPI, I2C, USART, PWM |  |
|  | Przetworniki: | ADC, DAC |  |
|  | Wymiary: | 45 x 18 mm |  |
| Punkt 21 Arduino Nano 33 IoT | Płytka wyposażona : w moduł łączności bezprzewodowej NINA W102 bazujący na układzie ESP32. Umożliwia to komunikację poprzez WiFi czy Bluetooth, układ kryptograficzny ATECC608A, 3 osiowy akceleromet i żyroskop. Arduino Nano 33 IoT wspiera chmurę Arduino IoT Cloud i standard TLS (Transport Layer Security), czyli rozwinięcie protokołu SSL zapewniającego poufność i integralność transmisji danych. |  |  |
|  | Napięcie zasilania: | 3,3 V |  |
|  | Mikrokontroler: | SAMD21G18A Taktowanie: do 48 MHz Pamięć Flash: 256 kB Pamięć SRAM 32 kB |  |
|  | Piny cyfrowe: | 14 |  |
|  | Piny PWM: | 6 |  |
|  | Piny analogowe: | 8 |  |
|  | Gniazdo | microUSB |  |
|  | Interfejsy: | GPIO, SPI, I2C, USART, PWM |  |
|  | Przetworniki: | ADC, DAC |  |
|  | Czujniki: | żyroskop, akcelerometr |  |
|  | Wymiary: | 45 x 18 mm |  |
| Punkt 22 MakeBlock - robot mBot-S Bluetooth STEM - z matrycą LED | Sterownik: | mCore kompatybilne z Arduino UNO, mikrokontroler ATmega 328 |  |
|  | Czujniki i moduły | 1 x czujnik odległości 1 x podwójny czujnik linii 1 x czujnik światła 1 x moduł Bluetooth 1 x odbiornik podczerwieni 1 x przycisk 1 x matryca LED 16x8 |  |
|  | Urządzenia wyjścia | 2 x silnik DC 1 x buzzer 2 x dioda LED RGB 1 x nadajnik podczerwieni |  |
|  | Porty I/O | 4 x RJ25 2 x silnik DC 1 x USB |  |
|  | Pozostałe wyposażenie | 1 x przewód USB 1 x pilot 1 x śrubokręt |  |
|  | Elementy konstrukcyjne | wykonane z aluminium oraz kompatybilne z Lego |  |
|  | Zasilanie: | 4 x AA |  |
|  | Komunikacja: | Bluetooth, USB |  |
|  | Wymiary po złożeniu: | 17 x 13 x 9 cm |  |
|  | Waga: | 500 g |  |
| Punkt 23. Organizer 12 przegródek | • Plastikowy organizer do przechowywania drobnych elementów w 12 przegródkach. • Przezroczyste wieko zapewnia łatwą orientację w zawartości i kontrolę nad nią. • Możliwość zamknięcia za pomocą plastikowych zatrzasków. • Łatwa manipulacja dzięki ergonomicznemu uchwytowi. • ISO 14001: Norma ISO 14001 jest poświęcona zarządzaniu środowiskiem i dotyczy środowiska naturalnego. ISO 9001: ISO 9001 to standard systemu zarządzania jakością. |  |
|  | Ilość przedziałów | 12 |  |
|  | Długość całkowita (mm) | 278 mm |  |
|  | Maks. obciążenie (kg) | 10 kg |  |
|  | Długość użytkowa (mm) | 218 mm |  |
|  | Szerokość całkowita (mm) | 337 mm |  |
|  | Szerokość użytkowa (mm) | 313 mm |  |
|  | Wysokość całkowita (mm) | 79 mm |  |
|  | Wysokość użytkowa (mm) | 67 mm |  |
|  | Materiał | tworzywo sztuczne |  |
|  | Kolor | CIEMNOSZARY |  |
|  | Kolor pokrywy | PRZEZROCZYSTY |  |
|  | Norma | ISO 14001, ISO 9001 |  |
| Punkt 24. Moduł z szufladami, 6 szuflad na zawiasach | • Pojemniki szufladkowe nadają się do stogowania. Szuflady są przezroczyste z uchwytem na etykiety, składana i wyjmowane. System zamykania na klips z zatrzaską z przodu lub z tyłu. Możliwość umiejscowienia na metalowym regale. • materiał: plastik • wymiary wys. x szer. x głęb.: 11,2 x 60 x 9,6 cm • wymiary szuflad wys. x szer. x głęb.: 9,8 x 8,8 x 6,5 cm • ilość szuflad: 6 szt. kolor: zielony, szuflady przezroczyste |  |
|  | Szerokość całkowita (mm) | 600 mm |  |
|  | Wysokość całkowita (mm) | 112 mm |  |
|  | Liczba szuflad | 6 |  |
|  | Kolor szuflady | PRZEZROCZYSTY |  |
|  | Wysokość użytkowa szuflady | 98 mm |  |
|  | Szerokość użytkowa szuflady | 88 mm |  |
|  | Materiał | plastik |  |
|  | Głębokość użytkowa szuflady | 65 mm |  |
|  | Kolor konstrukcji | ZIELONY |  |
| Punkt 27. Bateria alkaliczna 9V 6F22 PLUS | Typ baterii | alkaliczna |  |
|  | Napięcie znamionowe | 9V |  |
|  | Rozmiar baterii | 6F22, R22 |  |
|  | Seria producenta | PLUS |  |
|  | Rodzaj opakowania | blister |  |

Zadanie 2 - Doposażenie pracowni komputerowych: elektroniki, elektrotechniki, systemów wbudowanych.

| Nr | Nazwa | sztuk | Typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop cyfrowy | 7 |  |
| 2 | Multimetr analogowy | 16 |  |
| 3 | Multimetr cyfrowy; LCD (6600) interfejs USB | 7 |  |
| 4 | Multimetr uniwersalny TrueRMS + Bluetooth | 5 |  |
| 5 | Multimetr cyfrowy; LCD (6000/20000),podświetlany; True RMS | 1 |  |
| 6 | Ładowarka mikroprocesorowa Ni-MH; Rozmiar: AA,AAA,R03,R6 | 1 |  |
| 7 | Akumulator Ni-MH; AA; 1,2V; min. 2700mAh | 24 |  |

|  | Wymagane | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość |  |
| Punkt 1. Oscyloskop cyfrowy 7 szt | Liczba kanałów analogowych | 4 + 16 cyfrowych |  |
|  | Pasmo analogowe min. | 100 MHz |  |
|  | Maks. częstość próbkowania min. | 10 GSa/s |  |
|  | Maks. pojemność pamięci min. | 500 Mpkt. |  |
|  | Odświeżanie przebiegu min. | > 600 000 wfms/s |  |
|  | Maks. liczba ramek nagrywanych przebiegów min. | 450 000 |  |
|  | Ekran LCD | 10,1 cali, pojemnościowy dotykowy, WVGA (1024x600) o 256 poziomach jaskrawości |  |
|  | Sprzętowy test wzorcowy | W standardzie |  |
|  | Wbudowany generator przebiegów arbitralnych | 2 kanały, 25 MHz |  |
|  | Wbudowany woltomierz cyfrowy | W standardzie |  |
|  | Wbudowany sprzętowy licznik częstotliwości | 6-cyfrowy miernik częstotliwości + licznik zliczający |  |
|  | Analiza mocy | Wbudowany analizator (opcja) |  |
|  | Analiza protokołów magistral szeregowych | RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, I2S i MIL-STD-1553 |  |
|  | Kolorowa poświata przebiegów | W standardzie |  |
|  | Histogramy | W standardzie |  |
|  | Analiza widmowa FFT | W standardzie rozszerzona FFT |  |
|  | Operacje matematyczne | Wyświetlanie jednocześnie 4 funkcji |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne | W standardzie: USB, LAN i HDMI |  |
|  | Wyposażenie standardowe: | 4 sondy napięciowe z dzielnikiem 1:1/10:1 kabel USB oprogramowanie |  |
| Punkt 2. Multimetr analogowy | Typ miernika | multimetr analogowy |  |
|  | Właściwości przyrządów pomiarowych | uniwersalny |  |
|  | Zakres pomiaru napięcia DC | 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V |  |
|  | Dokładność pomiaru napięcia DC min. | ±3% |  |
|  | Zakres pomiaru napięcia AC | 10/50/250/500V |  |
|  | Dokładność pomiaru napięcia AC min. | ±4% |  |
|  | Zakres pomiaru prądu DC | 50µ/2,5m/25m/250m/10A |  |
|  | Dokładność pomiaru prądu DC min. | ±3% |  |
|  | Zakres pomiaru rezystancji | 2k/20k/200k/2M/20MΩ |  |
|  | Dokładność pomiaru rezystancji min. | ±3% |  |
|  | Test diody | tak |  |
|  | Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<100Ω |  |
|  | Impedancja wejścia dla pomiaru napięcia DC min. | 20kΩ/V |  |
|  | Impedancja wejścia dla napięcia AC min. | 9kΩ/V |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 95x46x168mm |  |
|  | Pomiar | dB, napięcia AC, napięcia DC, prądu DC, rezystancji |  |
|  | Zgodność z normą | EN61010 600V CAT III |  |
|  | Wyposażenie standardowe: | holster przewody pomiarowe |  |
| Punkt 3. Multimetr cyfrowy; LCD (6600) interfejs USB | Max. wskazanie LCD | 6600 |  |
|  | Wybór zakresu | automatyczny/ręczny |  |
|  | Zakres napięciowy DC | 660mV ±0.5%, 6,6V/66V/660V ±0.8%, 1000V ±1.0% |  |
|  | Zakres napięciowy AC | 660mV/6,6V/66V/660V ±1.2%, 1000V ±1.5% |  |
|  | Zakres prądowy DC | 660μA/6600μA ±1.0%, 66mA/600mA ±1.5%, 10A ±1.8% |  |
|  | Zakres prądowy AC | 660μA/6600μA ±1.5%, 66mA/600mA ±1.8%, 10A ±2.0% |  |
|  | Pomiar rezystancji | 660Ω/6,6KΩ/66KΩ/660KΩ/6,6MΩ ±1.2%, 66MΩ ±2.0% |  |
|  | Pomiar pojemności | 6,6nF ±5.0%, 66n, 660n/6,6μF ±3.0%, 66µ/660µ/6,6mF ±5.0% |  |
|  | Pomiar częstotliwości | 6Hz~66kHz ± (0.05%+8), (przebiegi sinusoidalne), 6Hz~2MHz ± (0.05%+8), (przebiegi impulsowe) |  |
|  | Współczynnik wypełnienia okresu | 1% ÷ 99% |  |
|  | Pomiar temperatury | -55°÷0°C ±5.0%, 1°÷1000° ±2.0% |  |
|  | Test DIODY | tak |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna | tak |  |
|  | Pamięć odczytu | tak |  |
|  | True RMS | tak |  |
|  | Podświetlany LCD | tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie | tak |  |
|  | Inne | interfejs USB, oprogramowanie Windows 98/NT/2000/XP |  |
|  | Zasilanie | 1 bateria 9V (6F22) |  |
| Punkt 4. Multimetr uniwersalny TrueRMS + Bluetooth | Funkcja pomiarowa: Zakresy pomiarowe: Rozdzielczość: Dokładność: DC Voltage pomiar napięcia stałego mV 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.5%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 0.1mV 600.0V/1000V 0.1V AC Voltage pomiar napięcia zmiennego mV 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.8%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 1mV ±(0.8%+2dig) 600.0V/750V 0.1V ±(1%+3dig) DC Current pomiar prądu stałego μA 600.0μA 0.1μA ±(0.8%+2dig) mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA ±(1.2%+3dig) AC Current pomiar prądu zmiennego μA 600.0μA 0.1μA ±(1%+3dig) mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA ±(2%+3dig) pomiar rezystancji 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ 0.1Ω ±(0.8%+2dig) 60.00MΩ 0.01MΩ ±(2%+3dig) pomiar pojemności 40.00nF 0.01nF ±(2.5%+3dig) 400.0nF/4.000μF/40.00μF 0.1nF ±(2.5%+3dig) 400.0μF/4000μF 0.1μF ±(3%+5dig) pomiar częstotliwości 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz 1mHz ±(0.8%+2dig) Duty Ratio pomiar współczynnika wypełnienia 0.1%~99.9%（typical value: Vrms=1V, f=1kHz） 0.1% ±(1.2%+3dig) 0.1% ~99.9%（≥1kHz） ±(2.5%+2dig) pomiar temperatury -50℃~+400℃ 1°C ±(2.5%+3dig) -58°F~+752°F 1°F ±(4.5%+5dig) wyświetlacz 6000 maksymalne wskazanie częstotliwość (40-400)Hz Shift Rate on DMM 3 times / s Shift Rate on App 2 times / s Simulated Cha rt Shift Rate on DMM 30 times / s |  |
|  | Bluetooth Module moduł komunikacyjny |  |  |
|  | True RMS pomiar wartości skutecznej |  |  |
|  | Auto-scale automatyczna zmniana zakresów pomiarowych |  |  |
|  | LCD Backlight podświetlany ekran |  |  |
|  | Max / Min Value pomiar wartości MAX/MIN |  |  |
|  | Diode Test test diody |  |  |
|  | Audion Test akustyczny tester ciągłości - brzęczyk |  |  |
|  | Input Protection zabezpieczenie wejść |  |  |
|  | Auto Power-off automatyczny wyłącznik |  |  |
|  | Input Impedance impedancja wejściowa | Min 10MΩ |  |
|  | On-off Warning |  |  |
|  | Low-battery Indicator wskaźnik rozładowanej baterii |  |  |
|  | Display Area min. obszar wyświetlacza | 67 x 46 mm(effective area 66 x 45 mm) +-20% |  |
|  | Data Hold zatrzymanie wskazania | Battery zasilanie bateryjne |  |
|  | Relative Measurement pomiary względne |  |  |
| Punkt 5. Multimetr cyfrowy; LCD (6000/20000),podświetlany; True RMS | Typ miernika | multimetr cyfrowy |  |
|  | Pomiar | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |  |
|  | Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD (6000/20000), podświetlany |  |
|  | Bargraf | 33 segm. 40x/s |  |
|  | Zakres pomiaru napięcia DC | 0,1m...600m/6/60/600/1000V |  |
|  | Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,05% + 1 cyfra) |  |
|  | Zakres pomiaru napięcia AC | 0,1m...600m/6/60/600/1000V |  |
|  | Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,7% + 4 cyfry) |  |
|  | Zakres pomiaru prądu DC | 0,1µ...600µ/6000µ/60m/400m/6/10A (20A przez 30 sek.) |  |
|  | Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0,2% + 2 cyfry) |  |
|  | Zakres pomiaru prądu AC | 0,1µ...600µ/6000µ/60m/400m/6/10A (20A przez 30 sek.) |  |
|  | Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1% + 2 cyfry) |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS AC |  |
|  | Zakres pomiaru rezystancji | 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ |  |
|  | Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,2% + 1 cyfra) |  |
|  | Zakres pomiaru pojemności | 0,01n...10n/100n/1µ/10µ/100µ/9999µF |  |
|  | Dokładność pomiaru pojemności | ±(1% + 2 cyfry) |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości | 0,01...199,99/1999,9/19,999k/199,99k/>200kHz |  |
|  | Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(0,005% + 1 cyfra) |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury | -200...1090°C |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury | ±(1% + 10 cyfr) |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1°C |  |
|  | Pomiar konduktancji | 0,01...60S |  |
|  | Dokładność pomiaru konduktancji | ±(1% + 10 cyfr) |  |
|  | Test diody | 1mA, 3V |  |
|  | Test ciągłości obwodu | sygnalizacja akustyczna |  |
|  | Stopień zanieczyszczenia | 2 |  |
|  | Klasa szczelności | IP30 |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 95x48x200mm /+-20% |  |
|  | Masa z baterią | 600g /+-20% |  |
|  | Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22 |  |
|  | Zgodność z normą | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |  |
|  | Właściwości przyrządów pomiarowych: | automatyczna i ręczna zmiana zakresów automatyczne wyłączanie filtr zapewniający dokładność pomiarów napięcia i częstotliwości funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) funkcja MIN/MAX/ŚRED funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych) kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych obudowa anty udarowa (holster) sygnalizacja błędnego połączenia przewodów pomiarowych wbudowany termometr |  |
|  | Wyposażenie standardowe: | Bateria krokodylki przewody pomiarowe sonda kropelkowa |  |
|  | Wyposażenie opcjonalne: | miękki pokrowiec przystawka cęgowa 400A AC/DC |  |
| Punkt 6. Ładowarka mikroprocesorowa Ni-MH; | Rozmiar: | AA,AAA,R03,R6 |  |
|  | Właściwości ładowarki: | • kontrola ładowania dla każdego kanału • kontrola napięcia i temperatury • ładowanie sterowane mikroprocesorem • wykrywanie uszkodzonych akumulatorów •wyświetlacz cyfrowy |  |
|  | Typ ładowarki | mikroprocesorowa |  |
|  | Rodzaj akumulatora | Ni-MH |  |
|  | Rozmiar ogniwa | AA, AAA, R03, R6 |  |
|  | Prąd ładowania maks. | 1000mA |  |
|  | Ilość akumulatorów | 1-4 x R03, 1-4 x R6 |  |
|  | Zawartość zestawu | 4 akumulatory AA (2700mAh) |  |
|  | Tryby pracy ładowarki | ładowanie, rozładowanie, test |  |
|  | Wersja | konsumencka |  |
|  | Wersja wtyczki | EU |  |
| Punkt 7. Akumulator Ni-MH; AA; 1,2V; 2600mAh; | Typ akumulatora | Ni-MH |  |
|  | Wersja | konsumencka |  |
|  | Napięcie znamionowe | 1,2V |  |
|  | Pojemność min. | 2700mAh |  |
|  | Seria | ReCyko+ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | Ø14,5x50,5mm |  |
|  | Prąd ładowania | 270mA |  |
|  | Rodzaj opakowania | folia, przemysłowe |  |
|  | Ilość cykli ładowania maks. | 300 |  |
|  | Właściwości akumulatorów | poziom naładowania po 12 mies.: 70% |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)